# 土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探析黄宝勇论文_黄宝勇

摘要：科技的进步，促进工程建设事业得到快速发展。土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工质量是至关重要，所以必须提高对大体积混凝土施工的技术研究，选择与当地条件相符合的技术方法，避免在大体积混凝土施工中裂缝的产生。只有保证大体积混凝土结构具有稳定性和安全性，才能为建筑物的稳定性和安全性奠定基础，以保证建筑物在投入使用后不会影响其功能性并且更具有安全性，在土木工程建筑中要注重技术创新的作用，通过技术创新保证建筑物的高质量，从而促进我国建筑业的向好发展。本文就土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术展开探讨。

关键词：土木工程；大体积混凝土结构；施工技术

引言

如果大体积混凝土结构施工技术出现问题，将会直接影响土木工程建筑的质量。通过分析现阶段大体积混凝土结构的施工技术主要出现的主要问题，找到合理的解决措施，从而提高土木工程建筑质量，为后期的建设质量提供参考依据。

1大体积混凝土结构施工技术特点

大体积混凝土施工结构存在的突出特点就是面积相对较大，和普通混凝土结构相比，大体积混凝土结构具体施工期间，因为混凝土结构的内部水化热难以被及时的排出，同时外部温度和内部相比相对较低，因此可能会因为温差的影响而出现裂缝。对此，对大体积混凝土进行具体施工期间，对其进行具体浇筑，如果有必要则需要确保一次性完成浇筑，以防止出现裂缝问题。此外，对大体积混凝土原料进行配置和选择，需要严格把关，有效控制原料的配置情况，最后施工完工之后，需要对其进行科学养护，充分把控混凝土结构的温度，以防止因为大体积混凝土质量不合格而对整个工程质量产生影响。

2大体积混凝土中出现裂缝的原因分析

2.1地基的原因

当地基存在不稳定因素时，就会导致大体积混凝土浇筑结构在施工过程中难以控制质量。混凝土施工的材料一般重量较大，这就使得地基出现下沉，最终影响混凝土结构，出现裂缝，不利于工程施工任务影响工程施工的进展。地基的不稳定因素显而易见，所以需要及早控制。

2.2温度的原因

通常情况下，大体积混凝土结构施工技术在土木工程中应用时，由于其质量极易被温度影响。基于这一现状，在施工期间，如果外界的温度差异较大，这时，就会产生较大的温度应力，这样一来，极易出现裂缝的情况。

2.3混凝土自缩

混凝土自缩是造成土木工程中大体积混凝土结构裂缝的主要因素之一，其主要有以下几个方面的表现：（1）制作混凝土的原材料之一为水泥，但是随着水泥的固化情况的出现，导致混凝土内部含水量下降；（2）在实际施工过程中，由于要添加外加剂，使得浇筑工作周期延长，某些施工人员为了缩短施工中后期，会添加其他类型的外加剂，导致混凝土流动速度加快，出现混凝土自缩情况；（3）在混凝土制作过程中，还需要向其中添加适量的矿物材料，来提高混凝土的承载力，但是由于添加不同类型的矿物材料会导致整体混凝土出现自缩问题，进而会出现大体积混凝土结构裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3土木工程中大体积混凝土结构施工技术分析

3.1混凝土材料配比

水泥是影响大体积混凝土结构的关键因素，因此在施工前期，施工人员需要根据实际土木工程的需求去合理选择水泥原材料。在采购结束后，还需要对水泥材料进行质量检测，只有达到施工标准的材料才能投入使用。在制作大体积混凝土结构过程中，还需要添加适量的细沙和辅料，如果还没有达到施工标准，还需要向其中添加适量的添加剂，确保大体积混凝土的质量达到施工要求。一般情况下，土木工程建筑中主要采用大体积混凝土型号主要有几种，如果在实际施工过程中，都不符合施工需求，还需要根据实际需求，向其中添加适量的添加剂，既能够降低水热化的出现概率，还能避免出现混凝土裂缝情况，从而提高土木工程建筑的质量。

3.2确保大体积混凝土振捣充分且合理

一般而言，混凝土坍落度需要保持在180mm，这种情况下，需针对角度特征进行适当调整，促使其维持在1：6。对其进行实际浇筑期间，应当使用地泵，针对混凝土采用倒退形式的浇筑，确保泵口和软管两者之间能够得到充分衔接，可以借助左右交合的形式，保障浇筑施工期间，能够促使公路正常运转。此外，对混凝土进行具体振捣期间，需要保障振足够垂直，若钢筋配合比相对较大，则可以适当对振捣角度进行倾斜，将振捣的速度保持在50cm左右。此外，为了防止混凝土结构发生裂缝，则需要在对上层混凝土振捣之后，下层还没有凝固的时候，在其中插入震动棒，明确插入的深度。在具体振捣期间，需要对振捣力度以及振捣速度进行适当控制。若表面产生浮浆下沉现象，则需要立刻中断振捣施工。

3.3混凝土浇筑和捣注

在大体积混凝土浇筑期间，需要严格的控制浇筑范围的温度变化，因此可以根据实际情况选择分段浇筑方式。如果施工条件符合建筑要求，整段浇筑操作也符合建筑需求。在混凝土浇筑过程中，需要遵循分区定点、坡度浇筑、循序渐进等原则，并结合混凝土的特性，浇筑层设置不同振捣点，使其形成扇形流动模式，以此来提高混凝土的浇筑质量和承载力。在浇筑结束后，还需要对混凝土浇筑表面进行清理，通过压实设备将其中存在的积水挤压处出来，提高混凝土的紧密度，避免出现大体积混凝土浇筑裂缝。在夜间施工是保证大体积混凝土内外部温度动态平衡的因素，降低热胀冷缩的影响，从而提高土木工程的建筑质量。

3.4采取必要的混凝土结构维护保养措施

大体积护混凝土浇筑施工结束后，必须结合现实情况开展针对性的维护保养工作，严控温度及湿度变化，保障工程建设质量。针对混凝土结构进行必要的保温，能够实现对混凝土热量流失的合理控制，减小结构内部和外部的温度差。同时，浇筑作业结束后，可以往混凝土结构上覆盖湿麻袋进行保湿处理，降低热损失。如果在冬季施工，则需着重注意混凝土保温处理，加大养护投入力度。通常情况下，混凝土洒水保湿要在完成浇筑后约12h后进行。

结语

总的来说，对于我国土木工程大体积混凝土结构构造工作，需要进行技术的密切管理，充分的利用专业人员的知识进行实际情况的考查，运用技术管理等方式推动工作进程，帮助我国建筑工程能够更好的完成施工项目，保证信息质量的前提下更能保障安全。

参考文献

[1]赵洋.土木工程建筑中混凝土裂缝的施工处理技术分析[J].南方农机，2018，49（15）：238.

[2]杨卓.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术分析[J].住宅与房地产，2018（8）：194.

[3]普树杭.土木建筑工程中的大体积混凝土结构施工技术[J].住宅与房地产，2018（31）：139.

论文作者:黄宝勇

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9c777a55af001d45b5dfe735.html