# 分析水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术探析论文_张龙忠

兴化市水务局 江苏省 225700

摘要：防渗渠道衬砌施工是水利工程建设中农田灌溉沟渠的关键性组成要素，要多角度客观把握地区水利工程农田灌溉具体化要求，巧用施工技术的同时深化施工工艺，在高效控制过程中实现高质量施工，在发挥农田灌溉防渗渠道衬砌功能作用中满足地区农田灌溉客观要求，提高水利工程建设综合效益。

关键词：水利工程 农田灌溉 防渗渠道衬砌 施工技术 探析

在现代化农业建设发展中，农田灌溉中所需水量持续增加，水资源浪费问题也日渐显现，急需要巧用可行的节水手段，最大化提高农田灌溉中水资源利用率，如何进行有效农田灌溉防渗渠道衬砌施工至关重要。在水利工程建设中，施工企业要在把握施工影响因素、施工技术、施工流程等基础上进行规范化、科学化农田灌溉防渗渠道衬砌施工，确保渠道适中处于良好输水状态，在高效利用水资源过程中提升农田灌溉成本效益。

一、妥善处理地基，制作和安装模板

农田灌溉防渗渠道衬砌施工是水利工程建设中不可忽视的重要环节，而地基处理、模板制作和安装都是农田灌溉防渗渠道衬砌有效施工的必要前提。在施工之前，施工人员要全面、深入把握施工设计图纸以及施工现场各方面情况，以图纸为切入点，根据具体化放样要求，对地基进行妥善放样处理，在渠道口、渠道地脚合理位置合理放样。随后，施工人员要以放样线标为基点，展开地基开挖以及平整作业，科学把控施工现场地基水分的同时提高地基平整度与强度，从源头上解决农田灌溉防渗渠道渗漏问题，包括冬季温差作用下的胀裂问题。在此基础上，施工人员要综合分析施工现场实际情况，围绕施工设计图纸做好测量放样工作，准确把握模板长度、宽度以及拼接关键位置等同时科学制作作用到农田灌溉防渗渠道衬砌施工中的模板，表面具有较好的平整度、光滑度，防止安装之后出现变形、漏浆等问题。在模板安装过程中，施工人员要根据安装要求，采用可行的方法合理安装，将误差控制在3厘米范围内，如果是混凝土浇筑模板，安装误差不能超过1厘米，保证模板制作与安装质量。

二、严把施工材料质量关，优化混凝土配合比与搅拌、运输

在水利工程建设中，施工企业要根据农田灌溉防渗渠道衬砌施工要求，严把施工材料质量关，结合水泥品种、性能、用途、强度等，科学选择适宜的水泥材料。在骨料选择中，要注重骨料料场的选择，具有储量大、骨料质量好等特点，全方位准确把握骨料级配、化学成分、强度、颗粒形状等。如果施工中作用到农田灌溉防渗渠道衬砌中的混凝土结构属于无筋、少筋，要选择有着较大粒径的粗骨料，在开展针对性实验工作中明确骨料级配，应用其中的细骨料要坚硬、清洁。随后，施工人员要合理把控混凝土施工材料质量基础上进行规范化实验，优设混凝土配合比，符合地区农田灌溉防渗渠道衬砌施工客观要求、施工技术指标，根据具体化标准合理配料，防止出现少配、错配与漏配情况。在配合好之后，施工人员要根据具体化要求，把控好搅拌时间、搅拌顺序等，采用合理的搅拌设备，规范化搅拌混凝土的同时动态化监控混凝土温度，将其控制在规定范围内。在运输过程中，施工人员要根据混凝土随用、随运以及随拌具体要求，把控要运输距离、运输时长等，科学化运输混凝土，防止混凝土运输过程中出现“漏浆、离析”等问题。

三、混凝土浇筑与平仓振捣，收面、拆模和养护

1、混凝土浇筑和平仓振捣

在混凝土浇筑之前，施工人员要彻底清理施工现场的杂物、垃圾等，做好平整处理工作。如果是施工现场地基为土基，要对其进行规范化压实处理，仔细检测渠道床，为保证农田灌溉防渗渠道衬砌施工中混凝土浇筑质量提供重要保障。在浇筑施工中，施工人员要根据混凝土浇筑施工工艺，在规范化操作浇筑设备设施基础上采用适宜的方法，控制好浇筑时间、浇筑速度等，高效浇筑混凝土，避免出现反复浇筑现象。施工人员要妥善处理混凝土浇筑施工缝，彻底将老混凝土上面水泥膜清除掉，利用清水清洗作用其中的老混凝土，促使新旧混凝土二者有机结合，高效处理施工缝，结合安装其中的模板，仔细检查、校核浇筑的混凝土位置，落实测量放样工作的同时设置控制点，将柱子合理设置在混凝凝土模板附近，稳固地基上的支撑模板，提高混凝土模板固定性，防止使用中出现滑动问题。此外，混凝土料卸入平仓之后，施工人员要及时开展平仓工作，不要直接将混凝土材料堆积，巧用人工平仓方法合理平仓。如果其中包含粗骨料，施工人员要均匀摊铺到有着较多砂浆的位置，不能将水泥砂浆覆盖到混凝土材料上，防止出现蜂窝。在农田灌溉防渗渠道衬砌斜面施工中，施工人员要按照从下到上的顺序，以安装的模板高度为基点，合理摊铺混凝土，在平仓之后巧用平面振捣器以及快插慢拔方法，合理振捣混凝土，提高振捣均匀行，仔细观察其中粗骨料情况，在不出现下沉情况以及有浆液泛出后停止振捣。在此过程中，施工企业要注重施工阶段风险管控，科学构建风险管控系统，动态化监控施工风险，在动态化识别、度量、评价基础上应对风险。相应地，下面是农田灌溉防渗渠道衬砌施工施工阶段风险管理结构图。

农田灌溉防渗渠道衬砌施工施工阶段风险管理结构图

2、收面、拆模和养护

在农田灌溉渠道防渗施工中，施工人员要结合混凝土振捣、浇筑情况，利用原浆，做好混凝土收面处理工作，将混凝土粗糙率实时控制在规定范围内，最大化提高防渗渠道衬砌渗透性能、输水性能。在收面处理结束之后，施工人员需要根据混凝土初次凝结情况，合理拆除安装的模板，轻轻将模板一端撬起，轻轻敲打模板背面，模板完全松动之后将其完整拆除，防止混凝土结构被破坏，合理整修并清洗模板。在此过程中，施工企业要高度重视混凝土养护工作，将湿草帘等覆盖到混凝土上，根据施工地区天气状况、水泥使用总量等，控制好养护具体时间，确保混凝土温度、湿度适中，避免农田灌溉防渗渠道衬砌投入使用之后混凝土出现裂缝问题。

四、结语

总而言之，施工企业要深入把握农田灌溉渠道防渗优势，科学优化地区水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工各环节，在全方位动态监控施工“成本、进度、质量、效益”等过程中提高水利工程建设“经济、社会、生态”效益，在有效节能过程中促进地区农业经济全面持续稳步发展。

参考文献：

[1] 王丽芳.农田水利工程中防渗渠道衬砌施工工艺要点研究[J].建筑工程技术与设计,2018,(4):1905-1905.

[2] 刘文光.分析水利工程中大型灌区续建配套与节水改造工程防渗渠道衬砌施工技术[J].科技展望,2015,(24):74-74,76.

[3] 李金,张彬,崔理哲等.浅析水利工程中的农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术[J].建筑工程技术与设计,2017,(14):3302-3302.

[4] 邱会明.试论水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术[J].建筑工程技术与设计,2017,(32):1588—1588.

论文作者:张龙忠

论文发表刊物:《基层建设》2018年第31期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9c7b7e6704cb00092cc95ab3.html