# 工程施工设备的计量监督管理与计量检测刘兴莲论文_刘兴莲

摘要：随着新技术、新工艺和新仪器的应用，计量设备在各个领域得到广泛的应用，为了提升计量工作的准确性和安全性，要加强对计量设备的管理和后期维护，推进计量设备的发展。本文就工程施工设备的计量监督管理与计量检测展开探讨。

关键词：工程施工设备;强制检定计量器具;计量检定

现代建筑风格凸显，对建筑的要求不仅要安全还要美观、独特。然而这些建筑不可能完全靠人力来施工，需要借助工程施工设备来完成。保障工程施工设备性能则是第一要务，只有这样，才能更好为辅助工程建设。光靠工程单位内部对工程施工设备的管理和维护是不够的，计量检定管理与计量检测是一种很有效的外部保障方式。

1工程施工设备

（1）工程施工设备概念

广义上讲工程施工设备就是用于工程施工建筑的一切设备。工程施工设备应用广泛，在市政、水利、建筑、机电等方面都用应用。工程施工设备虽然不是组成建筑物的一部分，但是在建筑物的施工工程中是不可或缺的，能代替人力完成施工作业，且完成许多人力无法完成的工作。

（2）工程施工设备分类

工程施工设备种类繁多，设计面广泛。按照不同的标准，有很多的分类方法，下面我们介绍其中两种分类方法。按照功能分类可分为：运输类、起重类、土方类、打桩类、施工试验类，此外还有很多类，如装修类，路面类等等。按照计量法强制检定目录分可以分为强制检定计量器具和非强制检定计量器具。强制检定计量器具：地磅、轨道衡、吊秤等。虽然很多施工设备不是强制检定的，但是也需要寻求有资质的检测机构进行检定和校准，如：压力试验机、拉力试验机。还有一些功能性的没有计量指标要求的施工设备需要自行管理。

2计量监督管理

2.1建构完善、优化的计量管理流程

要对计量设备的管理流程加以完善和优化，重点关注计量设备的选配、采购、验收、仓储保管、领取使用、检定维修等内容，充分体现计量设备的应用价值和效能。（1）选配流程的优化。在对计量设备进行选配的过程中，要根据单位自身的购置经费、人员操作水平、环境因素，进行计量设备的实地考察，获悉和把握计量设备生产基地规模、工艺流程、传感器及其精准度等，对不同的待选产品进行性能分类、比对，并对选配的计量设备进行建标验证，由第三方计量机构进行计量检定，获悉选配计量设备的稳定性、精度等级、测量范围、工作效率等参数。（2）采购流程的优化。要重点考察计量设备生产企业的资质条件，利用高效快捷的电子设备采购信息平台，进行计量设备价格比对，确保计量设备采购的经济性和质量。（3）验收流程的优化。要建立并完善计量设备验收制度，要求具有计量设备的合法手续，验收人员要详细认真地核对产品三证、报关单、商检证明、发票、合格证、装箱单等，确保计量设备的完好性和先进性，并及时办理计量设备的验收手续，依循固定资产管理原则实施分类管理。（4）仓储保管流程的优化。要注重计量设备仓储保管环境的整洁、干燥，避免计量设备受到灰尘、潮湿环境的影响和侵蚀，确保计量设备的安全可靠性。（5）领取使用流程的优化。对于计量设备的领取使用管理，必须建立并完善计量设备领取使用管理制度，依循计量设备领取、使用、归还的程序进行操作，确保计量设备的完好可用性。

2.2技术监督报表管理

部门技术监督员通过测量设备送检、室内检验、现场运行和轮换等情况汇总，对测量设备送检率、检验合格率、现场故障率、轮换率进行分析，为技术监督结果评价和新设备招标评价提供依据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3加强计量设备的后期养护管理

在依照设备操作规程进行使用的前提下，要注重对计量设备外观的除尘、清洁和养护，采用防锈、防潮、防腐蚀、防漏电等安全保护策略，较好地规避计量设备出现跑、冒、滴、漏的现象。同时，要加强对计量设备的校准工作，要定期开展对计量设备的校准检定工作，确保计量设备使用过程中的精准性。如：电子秤计量设备就应当归属于国家强制检定管理的产品，由于其关键元件称重传感器会在长期使用下出现零点信号变化或老化的现象，为此，要对该计量设备进行重新校准和逐项检查，减少和规避称量不准而引发的贸易纠纷和数据偏差问题。

2.4测量设备实时管理

为保证检测数据和结果的准确、可靠，对所使用的测量设备实施有效控制，对其在采购、验收、使用、核查、维护保养、修理、降级与报废等过程中进行实时动态管理。测量设备的状态共有13种，分别为：“新购”、“待检”、“送检”、“合格在库”、“修理”、“待修理”、“禁用”、“降級”、“封存”、“报废”、“待报废”、“运行”、“不合格测量设备的追溯”。

3计量检定

计量检定可分为强制检定和非强制检定。强制检定指的是由政府计量行政部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构，对社会公用计量标准、部门和企事业单位使用的最高计量标准，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测4个方面列入国家强检目录的工作计量器具，实行定点定期的一种检定。计量对于强制检定的计量计量器具，必须由计量行政部门按照经济合理，就近就地进行的原则安排计量检定机构。检定人员完成对计量器具检定后，对符合检定规程要求的工程施工设备出具检定合格证书，对不符合检定规程要求的工程施工设备出具检定结果通知书。对强制检定的计量器具只有检定合格后方可使用。并且强制检定计量器具是有周期性的，计量检定周期由计量检定规程规定。使用单位必须在证书有效期限内使用设备，到期后需要再次进行计量检定合格后方可使用。在证书有效期限内，若强制检定计量器具进行过影响计量性能的修理，则需重新进行计量检定。且强制检定计量器具不收取计量检定费用。对非强制检定但需进行量值溯源的设备，使用单位可自行寻找有资质的检测机构进行检定、校准、测试，并且需满足计量性能后方可使用。不符合计量性能的，需修理检测后满足计量性能后方可使用;修理后还是不符合计量性能的，需要更换新设备。此外新购设备的出厂厂家合格证，不能替代检测机构的检测证书，也需检测机构检测并且需满足计量性能后方可使用。

结语:

计量设备是精准度要求极高的精密仪器，根据不同的使用要求表现出不同的种类，要关注和重视计量设备的管理模式和后期维护，考虑到影响计量设备计量结果精准度的因素，不断完善和优化计量设备的管理流程，思考和探索计量设备后期维护保养的具体措施，以更好地提升计量设备的计量准确度，突显计量设备的现实价值和功效，增强计量设备的核心竞争力，推动计量设备的发展和进步。

参考文献：

[1]崔怡，王润孝，罗志清，等.大型制造企业网络化计量管理系统[J].计量技术，2016（9）：50-53.

[2]高金国，原学敏，王忠琦.关于电子仪器仪表设备计量管理及维修[J].黑龙江科技信息，2015（27）：84.

[3]洪生伟.计量管理[M].北京：中国计量出版社，2015.

[4]连学东，李洪全.浅谈常用电子仪表的检测与维修[J].科技创新导报，2015（23）：87.

[5]刘殿英，王守存.建立有效的计量信息管理体系[J].石油工业技术监督，2015（9）：30-31.

[6]盛胜利.计量器具的检定校准与网络化管理系统[J].计量技术，2017（10）：60-62.

论文作者:刘兴莲

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9c9c2998c471a313b9ffff1d.html