# 建筑安装工程与土建施工的配合管理探讨于李霞论文_于李霞

摘要：建筑工程是一项复杂的工作，涉及很多工种，加强各个技术工种的配合有利于提高建筑工程质量。因此，为了提高建筑安装的质量，建筑安装技术人员要加强与土建工程施工单位的交流和协作。基于此，本文简述了建筑工程各阶段协调配合的必要性，对建筑安装工程与土建施工配合管理的重要意义及其要点进行了探讨分析

关键词：建筑工程；配合；必要性；安装工程；土建施工；管理；意义；要点

一、建筑工程各阶段协调配合的必要性

建筑工程施工过程中的各个施工环节能否实现协调配合与工程的整体质量有着直接的联系。比如，照明和消防是当今建筑的两个基本的功能，在对这些相应的设施进行安装的过程中，必须要与土建施工进行有效的配合才能够对建筑的质量形成保障。一旦两者不能够有效配合，不但会影响工程的进度，还会为建筑物留下很多安全隐患。同时，在土建施工过程中，由于建筑项目的复杂性，必定会涉及很多管线和设备的安装需求，所以说在进行土建施工与安装工程时，必须要加强先进技术和产品的应用，满足工程建设的实际需要。

二、建筑安装工程与土建施工配合管理的重要意义

1、保证施工安全。建筑安装工程和土建的施工工艺存在很大的差异，一定程度上会增加施工的难度。因此在建筑施工过程中要协调两者之间关系，才能保证施工质量和安全。比如建筑地下消防水池施工过程中，要先进行钢筋绑扎和制作模板等工作。土建工程要做好预留预埋，以便建筑工程进入到安装阶段，方便安装工人直接安装。建筑工程在安装大型设备时，尽量做到预留或预埋准确，避免凿洞。确实需要凿开孔洞，在安装的时候，施工单位必须及时与土建施工协调配合，根据土建工程的施工图纸，了解整个工程结构图，确定开凿的墙壁部位是在剪力墙还是承重结构上，如果发现是在承重结构上，要立即停止施工，以免破坏建筑墙体的整体结构。

2、加快施工进度。科技的进步，使得各种新技术和施工工艺广泛应用于建筑领域，增加了建筑施工的难度。建筑安装工程往往是根据施工时间进行的，如果建筑安装工程和土建施工配合管理，能够实现两者之间的无缝对接，就会大大提高施工效率，从而加快施工进度。以建筑楼板施工为例子，楼板的底模完工以后，接下来就是埋设水管线路，水管线路铺设以后就是底筋的绑扎。如果将土建与安装工程结合起来，充分调动物力、人力资源，两者相互配合施工，楼板在制作底模的时候，就可以规划水管铺设线路和底筋等绑扎工作，这样就能减少楼板施工时间，缩短工程周期。

3、提高施工质量。要想使配合管理工作具有一定效果，必须首先提升安装工程在工程施工中的质量。因为只有施工质量的高低，才能说明安装工程与其它工程施工的配合效果。安装工程与其它工程的有效合作与配合，能够为建筑的施工创造有利的施工条件，并且保证施工的质量。为了达到建筑市场对施工质量的要求，在安装工程的施工过程中需要土土建工程的施工展开密切的合作，并且积极的配合工作，才能保证安装工程达到提高施工质量的目的。

三、建筑安装工程与土建施工的配合管理要点分析

1、施工准备阶段配合管理要点。第一，施工设计审核阶段的配合。在电气工程项目设计阶段，需要实现各专业的相互提资，减少施工图纸中遗漏施工项目安排现象的发生。在施工设计审核阶段，电气设计人员需要将土建设计中提出的技术要求在土建结构施工图中予以充分的反映，具体包含电气设备、线路固定件预埋、基础型钢埋设等内容。第二，施工材料准备工作的配合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电气施工之前，电气安装人员需要配合土建施工人员做好预埋件、预埋管道、零配件、穿墙管等材料的审核管理工作。

2、水电安装和土建配合管理要点。做好建筑物照明工程和给排水工程安装作业的把控，对确保建筑物的质量，有着积极的作用。在施工作业中，开关和插座等的安装，其需要和土建施工相互配合。若选择钢筋混凝土结构墙面进行安装作业，那么开展土建施工作业时需要预埋线管以及底盒。若选择砖墙开展安装作业，那么要做好电气安装和土建施工图纸的分析，通过认真对比明确施工作业把控要求，进而避免配合不当问题的发生。总的来说，在配合施工作业中，必须要注重沟通和交流，最大程度上保障各个专业的施工要求和质量。

3、电力安装工程与土建施工在主体结构施工阶段的配合管理要点。针对建筑工程项目的主体结构进行施工的时候，电力工程安装与土建施工在其中都具有非常重要的影响和作用。电力工程在安装过程中，工作人员为了保证安装的最终结果，必须要与土建施工项目混凝土在浇筑时的具体情况进行结合，这样不仅有利于实现预埋件位置合理的选择和利用，而且还能够促使电力工程项目在安装时的整个效率和质量可以得到有效提升。在针对主体结构预埋件进行具体安装的时候，工作人员必须要与建筑主体结构自身的特点进行结合。这样做的根本目的是为了确定电力配件在具体安装时的位置，同时还要对各种不同类型的电力设备进行科学合理的布局，这样能够为电力设备在运行过程中的稳定性提供保障。

4、防雷接地和土建配合管理要点。从施工作业实际来说，防雷接地安装的效果，直接影响着建筑物的使用安全程度，因此要做好重点把控。一般来说，二级防雷建筑物工程中，建筑屋顶在必须要设置避雷带，选择屋脊或者其他位置进行敷设。在施工作业中要做好材料放样以及位置等的把控。在进行焊接作业时，必须要加强和土建专业的沟通，严格把控预埋预留工序的开展效果。

5、空调安装和土建工程的配合管理要点。从空调安装施工的角度来说，其安装效果如何，直接影响着后期的排烟以及排气效果，关系着建筑物的使用舒适度。在施工作业中，通风空调安装作业和土建工程施工的相互配合，主要为风机或者风管的安装作业，施工作业中需要用到吊架，所以开展土建施工作业时，要预埋支托架构件。完成管道预埋施工作业后，利用防水以及阻燃材料等，做好缝隙的填充。开展安装作业前，要做好孔洞和基础等相关检查和确认，保证作业效果。

6、交接阶段的配合管理要点。在建筑安装工程与土建施工交接阶段，双方要做好配合协调工作。在该交接阶段主要工作是对施工建设内容的完整性进行检查，这一过程主要包括对施工工艺与材料两方面的检查，通过交接阶段的检查工作，将施工建设过程中存在的不合理情况及时进行纠正。此外，土建施工时还要根据安装工程需求，施工建设相应的仪器设备的运输道路，确保安装工程所需仪器设备能够运输到所需要的区域。由此可见，建筑安装工程与土建施工配合管理时，应加强双方交接工作的配合，把握好每一个细节，做好每一个工序的交接检查工作，这样一来，才可以有效地避免施工建设过程之中出现遗漏，确保施工建设的质量。

结束语

综上所述，科技的进步以及城市化建设的不断推进，促进了建筑业的快速发展，各种各样的新技术、新工艺不断应用到建筑领域中，使得建筑安装工程与土建施工二者之间的配合管理变得更加重要，为了进一步提升建筑工程施工质量、提高施工建设效率以及降低施工建设所需成本，各相关项目部门应加强彼此之间的交流沟通，进行科学有效地协调管理，从而保障整个建筑工程质量，确保建筑工程施工的顺利开展。

参考文献

[1]孙凤岩.浅谈建筑安装工程与土建施工的配合管理[J].河南建材，2018（02）

[2]王江平.建筑安装工程与土建施工的配合管理探讨[J].工程技术研究，2017（02）

第一作者简介：于李霞，男，1981年6月，山东省海阳市，汉族，大专，助理工程师。

第二作者简介：苑桂超，男，1989年2月，山东省招远市，汉族，本科，助理工程师

论文作者:于李霞

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9ccf13c227ff96b9a1d73873.html