# 浅谈建筑工程施工过程中桩基础技术的应用 文昌众论文_ 文昌众

摘要：随着经济的发展，我国建筑行业得到进一步的发展。而随着建筑行业的发展，形成具有自主创新能力和发展能力的完整体系，这样就推动了建筑技术的进步。经济的发展推动了科学技术的进步，人们对建筑工程的要求也越来越高，原因在于建筑工程的质量关系到人们生活质量，而建筑技术的进步促进了建筑行业的发展。在建筑工程的施工中，桩基础技术是建筑工程施工中的重要施工技术，其技术要求高，施工难度大，对建筑工程的施工质量有重要的影响。桩基础技术是建筑工程施工中的必不可少的技术，在建筑工程的施工中运用桩基础技术能够节省土地资源，降低施工成本，提高建筑物的稳定性。

关键词：建筑工程；桩基础技术；应用

1 桩基础的内涵与重要性

桩基础可简称为桩基，是建筑基础工程中的一种，主要包括基桩和桩顶承台两部分，其主要作用是将荷载转移给持力层。桩基础技术一般指将桩顶的承台与桩基相连，从而为建筑物创造深基础，在建筑物的稳定和安全方面起着极其重要的作用；另一方面，桩基础技术还可在一定程度上提升地基的承载力。桩基在分类上属于深基础，适用范围极其广泛，涉及公路、铁路的路基建设，水上建筑的基础建设，重型、大型设备的基础建设等各大建筑领域。伴随科学技术的不断发展， 桩基技术水平也在逐步提升，其种类、施工工艺、桩基理论、设计方法等方面均有一定程度的变化和发展。桩基础具有高承载力，高稳定性，沉降量小，抗震性能好等优点，适用领域极其广泛，根据材料的不同可分为钢筋混凝土桩、钢桩以及木桩，根据受力方式可分为摩擦桩和端承桩，根据施工方式可分为预制桩和灌注桩。

桩基础技术通常可分为振动沉桩技术和静力压技术两种。振动沉桩技术的施工较为简单、打桩效果相对较好且成本低。静力压技术噪音小、振动小、施工也较为简单、地基的后续检测较为方便。在建筑工程施工中，桩基础技术起着尤为重要的作用，在确保建筑物的稳定、提高承载力以及减缓地基沉降速度等方面作用显著。

2 桩基础施工技术分析

桩基础可以有效的对建筑物起到加固的作用，其可以将建筑的重力作用传递给承压土层或岩石，这样一来就会大大的提高土层的密实度，进而增强建筑地基的抗压性能与承重能力，可以有效的防止出现地基的沉降与坍塌。其中桩基础施工技术主要包括以下几种类型：

2.1 静力压桩技术

简单点说，静压桩技术主要指在土建施工中借助于静压力桩机压装模块所产生的强大压力降桩逐渐打进地面下。相比于其他桩基础技术，静压桩优点在于不但成本较小、振动弱、噪音低以及没有冲击力，并且也便于检测，因此这就使其在建筑工程土建施工中得到了日益广泛地应用。静压桩技术在建筑工程土建施工中地应用大致上有三个步骤：第一，现场施工人员在未开始打桩前按照方案的要求准确标出桩基位置，然后借助于轴线的作用在桩中心将一根钢筋打进去，之后予以标记；第二，静压桩机操作人员将设备利用横纵向的行走来把桩尖与桩心相对其，同时对桩在横纵向的垂直度进行校正，随后夹持油缸让压力作用在装上，随后能够结合桩的实际入土深度以及压力表示数间的关系来对桩承载力与施工质量进行判断。

2.2 振动沉桩技术

振动沉桩技术主要运用电动机振动的形式，从而对地基产生巨大的垂直力，进而达到地基土层或岩层紧密的效果。电动机在运作时，其振动的时间较长、效果较好，因此对地基土层或岩层进行振动可以达到很好的压实效果。在对振动沉桩技术进行应用时首先要在桩顶设置固定振动器在其振动作用与桩自重的作用下将桩沉入土层,并带动土层的振动形成位移或收缩。在使用该技术时在打桩开始时要先通过小距离的轻度锤击再连续锤击直至沉入要求深度。应用该技术时的装置重量轻、体积小、结构简单能取得良好的打桩效果，同时有利于降低工作强度、提高施工效率。该技术适用于松散砂土、粘土、软土和黄土沉桩。

2.3 人工挖孔桩技术

人工挖孔桩属于灌注桩，这种桩技术主要依靠人工来完成成桩，该技术具有效果好、成本低,且在施工中对周围环境的影响较小的优势，是一种既经济又环保的桩基础施工技术。在应用时首先要对已挖桩地进行扩孔,其大小由水流流量决定,在透水层适当设置环形钢筋圈,然后回填混凝土,待施工完成后再根据设计图纸进行桩孔开挖。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对桩孔进行混凝土护壁施工时要确保每挖一节就立即进行混凝土施工,并充分捣实,混凝土强度通常为C20，坍塌度为100mm。

3 建筑工程桩基础技术施工要点

在实际的建筑工程中，桩基础技术是建筑工程质量的根本保证，只有保证桩基础的施工质量才能保证建筑工程的整体质量。因此，在实际的桩基础施工中，应该注意一下两个方面：

3.1 桩基础的选择

在实际的施工过程中，只有选择了合适的桩基础，才能保证建筑工程的整体质量。在桩基础选择的过程中，相关的工作人员应该根据施工现场的实际环境进行选择，通常来说，应该符合以下几点要求：

（1）根据施工现场的土地结构

在选择过程中，相关的工作人员应该对施工现场的土壤种类、地下水位、桩基的受力层等状况进行分析。这样才能保证工作人员所选的桩基的合理性。

（2）保证合理的桩基负载量

在建筑工程中，相关的工作人员应该积极的对于建筑工程的桩基施工过程中的上层建筑以及基础进行相关的负载量的计算，这样才能选择最合理的桩基础。

（3）保证良好的施工进度

在建筑工程中，施工进度对于建筑工程的整体质量具有一定的影响，因此，在实际建筑施工中，相关工作人员应该制定合理的施工方案，保证建筑工程的施工进度，通常来说，如果工程的周期过短，就可以采用静压施工；如果施工周期过长，相关工作人员就可以采用人工施工。

3.2 桩基础技术应用探析

桩基础技术是建筑工程施工过程中必不可少的施工环节。建筑工程相关负责人要结合建筑工程的具体情况，对桩基础技术进行合理的选择，以确保桩基础技术应用的合理性，进而保证建筑工程的安全和稳定，以及整体性能的提高。要从以下几方面对桩基础技术进行选择。首先，在对桩基础进行选择的时候，要考虑土层和土壤条件等地理因素，以确保桩基础技术的应用满足工程的施工要求。同时也要避免桩基础技术施工对地下水系统造成破坏等。相关工程负责人要结合实际的施工要素对桩基础技术进行合理选择。其次，在桩基础技术的设计和选择过程中，要先对建筑工程的相关结构和荷载量进行计算和控制，避免桩基础技术应用不合理，导致基础荷载量无法满足其承载力，影响建筑工程整体性能和质量。最后，要将建筑工程的施工进度纳入桩基础技术选择的考虑范畴。工程负责人要结合具体工程进度，对施工技术进行选择。如果施工工期相对较短，可以选择静压力桩施工方式。如果工期相对较长，可以采用人工挖桩进行工程施工，以保证施工成本和工程效率。

4 结语

从目前我国建筑行业来看，桩基础技术是建筑施工过程中的一项重要的技术，具有灵活性、简单性、高效性的特点，桩基础技术解决了建筑施工过程中的许多疑难问题，降低了建筑施工的成本，有效地提高了建筑工程的收益。加强对桩基础技术在建筑工程施工过程中应用的研究，有利于更好地将桩基础知识运用到建筑工程施工过程中。

参考文献：

[1]刘泽云.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用探讨[J].工程技术：文摘版，2016(3)：313.

[2]王世红.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用分析[J].建材与装饰，2016(5).

[3]王强.浅谈建筑工程施工过程中桩基础技术的应用[J].工程技术：全文版，2016(12)：214.

[4]李仁发.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用策略研究[J].城市建筑，2016(20)：123-123.

论文作者: 文昌众

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9cd3cf0777c64f40cde822c1.html