# 探析水利施工中混凝土施工质量控制论文_吴小龙

广东省源天工程有限公司 511340

摘要：混凝土是水利工程建设中最常用的材料，在施工中不能控制好混凝土的施工质量，就易造成施工缺陷和质量问题，在施工全过程中对混凝土加强质量控制、对保证工程质量、防患于未燃、避免不必要的时间和资金浪费等有着重要的意义。本文就水利工程中混凝土施工中常见问题、施工控制要点，进行剖析问题所在，提出相应施工措施。

关键词：水利工程；混凝土；质量控制；措施

混凝土是水利工程中重要结构材料之一，随着水程工程项目的扩大，混凝土用量也越来越大，混凝土施工质量是整个混凝土结构体系的生命，其具有较高的强度及耐久性；混凝土拌制物具有可塑性；能与钢筋牢固的结合成坚固、耐久、抗震且经济的钢筋混凝土结构。如果混凝土强度严重不足，将会造成结构承载能力的下降，造成严重后果，因此要求混凝土不仅具有高强度，而且能有更好的耐久性。

1、水利工程中混凝土质量的影响因素

1.1材料的选用是影响水利工程项目施工质量的基础。

材料选择不当，再好的技术也是无用功。因此，在实际的施工中，对于施工材料的管理，首先就需要在采购上确保其质量，然后在实际的运用中对其进行合理的利用。

1.2 配合比的影响

混凝土是一系列原材料按照一定的比例混合在一起的综合体，对混凝土的质量来说，它的单位用水量、水灰比及其砂率构成了配合比中的三个基本影响要素，它们和混泥土的各个性能之间有着非常密切的关联。在运用时要遵循这样的原则：在满足混凝土施工要求的和易性基础上，要根据粗骨料的规格来确定混凝土单位用水量，而在满足混凝土耐久性和强度的基础之上，则确定混凝土水灰比，砂在骨料中的数量应当以填充石子之间空隙后还略有富余的原则来确定。

1.3蜂窝、孔洞

水利工程一般混凝土工程量大，而在混凝土施工过程中，由于原材料、配合比、操作、工艺、技术等原因，使混凝土结构物产生一些质量问题，如蜂窝、孔洞等。混凝土麻面、孔洞是指混凝土浇筑后，由于空气排除不干净，或是由于混凝土浆液渗搂造成的混凝土表面有凹陷的小坑和表面不光滑，不平整的现象。对于混凝土的蜂窝、孔洞现象，不仅会引起混凝土强度的降低，而且直接损害混凝土的耐久性。从受力角度上讲，构件横截面面积的减少就意味着构件抗剪能力、抗扭能力和抗压能力等的减小；如果蜂窝正好位于构件的受压区，那么蜂窝也意味着构件抗弯能力的减小。在极端情况下，如果蜂窝大到一定程度，就会导致构件的失效。从耐久性的角度来说，构件已经达到其使用寿命的终点。

1.4 养护混凝土

成型以后的养护对混凝土的质量也有着直接的关系，混凝土表面凝好后，水泥却还在进一步地水化，此时混凝土的强度在不断地增加，所以，在天气干燥时，要及时地进行洒水，让混凝土的表层足够的潮湿，避免产生裂缝。

2、加强水利工程中混凝土质量控制的措施

2.1 对原材料的质量把关

对于组成混凝土的各种原材料，要把好质量关。具体来说，各种材料的选购要选择正规的厂家，而像水泥等产品则要有合格证，并且是新鲜没有结块的，在放置过程中，各种材料要根据具体的材料性质选择不同物理环境下的存放点，譬如，水泥就不应该存放于潮湿处。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 合理科学配制混凝土

①混凝土施工配合比的换算

施工时，各级骨料中常含有一定量超粒径颗粒，而且其含水量常超过饱和面干状态。因此应根据实测骨料超粒径含量及砂石表面含水率，将试验室配合比换算为施工配合比。调整量=（该级超径量与粒径量之和）—（次一级超径量+上一级粒径量）。

②混凝土施工配合比的调整

试验室所确定的混凝土配合比，其和易性不一定能与实际施工条件完全适合，易受其它施工条件的影响，所要求的混凝土坍落度也随之改变。为保证混凝土和易性符合施工要求，需将混凝土含水率及用水量做适当调整（保持水灰比不变）。

2.3对混凝土出现缺陷的预防

混凝土的施工质量是否达标，主要靠施工现场所有人员的共同努力。而其质量的好坏，不仅取决于外观上的是否出现蜂窝或麻面，更重要的是取决于混凝土的强度是否符合标准，若混凝土的强度无法满足工程的要求，监理员就可指挥施工员拆毁重做。而对混凝土强度的确定，一般在混凝土完成浇筑后一个月左右，然而在这段时期内，也极有可能混凝土浇筑不合理的情况，进而加大整个工程的拆毁量。基于这种情况，就需要所有负责质量控制的人员在施工的过程中就积极的预防质量缺陷的出现，或尽早的发现可能存在的缺陷，以及时的采取措施进行补救。同时，工程的施工人员、监理员在整个项目的施工过程中，都需要对混凝土的配制、浇筑与养护等环节进行实时的监控，并且也可以对混凝土作强度试验等，确保混凝土在施工中的质量能够符合相关的标准，从而保证施工的质量。

2.4和易性是决定混凝土质量的主要因素

和易性是混凝土拌和物的流动性、粘聚性、保水性等多种性能的综合表述。当混凝土拌和物和易性不良时，则混凝土可能振捣不实或发生离析现象，产生质量缺陷。混凝土的和易性良好时，混凝土易振实，且不发生离析，能够获得均质密实良好的混凝土浇筑质量。通常一些人配制混凝土选用低水量、低坍落度，强调以振实工艺来保障混凝土质量，其实这样易产生蜂窝，孔洞等质量缺陷。实践表明，和易性良好的混凝土才便于振实，且应具有大的流动性或可塑性，以利于浇筑振实，且应具有较好的粘聚性和保水性，以免产生离析，泌水现象。现在通过掺高效减水剂来提高混凝土的和易性。

2.5加强养护

由于大体积混凝土在养护期间必须严格控制其内外温差，确保不出有害裂缝，因此养护是一项十分关键的工序。应根据气候条件采取控温措施，按图纸设计要求，测定浇筑后的混凝土表面和中心温度，将两者的温度控制在25℃以下。大体积混凝土的养护主要有保温和保湿法。保温是为了保持混凝土表面温度不至于过快散失，减小混凝土表面的温度梯度，防止产生表面裂缝，使混凝土的平均总温差所产生的拉应力小于混凝土的抗拉强度，防止产生贯穿裂缝。

2.6混凝土缺陷处理与质量检查

根据项目管理的组织目标、组织内容和组织结构模式，建立统一指挥系统，确定质量目标、施工质量控制点；建立施工项目施工质量体系，明确各自的岗位职责和质量监督制度，落实施工质量控制责任，并制定相关技术、经济合同保证措施和制度。对混凝土表面缺陷检查与修补表面缺陷是指对混凝土表面结垢、斑点、蜂窝、麻面以及不平整的部位进行例行的检查和缺陷修整，主要检查范围包括建筑物表面、溢流面等。对检查出的缺陷部位要拟定修复方法及确定修复材料，经修复后的混凝土要保持正常养护，完成修复的部位经检查应无干缩裂缝和空洞鼓声、外观颜色与周围混凝土要保持一致。

3、结语

水利工程一般混凝土工程量大、周期长、施工环境恶劣。工程施工质量的好坏，对于水利工程施工的质量、进度和投资都有着直接性的影响，因此，在实际的工作中，需对混凝土的施工过程实施严格的质量控制，加强对施工各个环节的有效管理，控制和减少裂缝，使其符合设计及规范要求，严格杜绝影响施工质量的因素出现，以保证整个水利工程项目的施工质量，使其能够具有更加久远的使用价值，以上笔者对水利工程施工中的混凝土质量控制方法进行了一定的探讨，希望能对具体的施工有所帮助。

参考文献：

[1]《水工混凝土施工规范》中国电力出版社.2002

[2]周洪明.浅论加强水利工程质量管理的措施[J].中小企业管理与科技，2010.

[3]徐琼华.水工混凝土施工质量控制与改进[J].中国新技术新产品.2010（15）：67-68.

论文作者:吴小龙

论文发表刊物:《基层建设》2015年36期

论文发表时间:2016/9/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9cffcee43dcf70045600f875.html