# 高层建筑施工测量中内控法的价值探究论文_杨应强

深圳市宏源建设工程有限公司 广东深圳 518000

摘要：测量在高层建筑施工占据关键性的地位，本文通过研究内控法在高层建筑施工中的价值，详细介绍了如何用内控法在施工中进行测设，借助对内控法实例的分析，从成本、使用率、实效性等方面尝试形成对于建筑测量应用的完整认知，以期促进高层建筑的未来发展。

关键词：施工测量；高层建筑；内控法

现代的建筑物建设往往将高层建筑设计于较为繁华的地段，高层建筑被密集的房屋所围绕，拥有较为狭小的施工场地，高层建筑物对于偏差的要求随之提高，鉴于高层建筑向纵向投测的距离通常大大超过经纬仪可测量的范围，因此要借助激光类的专用仪器才能够进行投测，以最终实现保证建筑工程质量的最佳效果。

本文选取高层建筑测量中的难点展开研究，试图探讨内控法如何实现竖向投测的相关方法。

一、内控法的概述

内控法在现代的建筑物中的应用事关安全施工的实际效果，本文从内控法的价值出发，研究了高层建筑施工中内控法的特点，借此为建筑的施工要点提出可靠性的建议，希望能够提高对高层建筑的测算精确度进而不断适应现代工程的改革要求。目前现代的建筑物依据不同实际需要选用适宜的测量方法，针对种类繁多的现代建筑物，要从各类型测量方法的特点出发，总结其具有的优势与缺点来进行科学选择。受到现代建筑物施工要求的限制，测量方法的选取直接决定测量结果，测量精度的细致化程度对于建筑造成巨大影响。当高层建筑施工场地处于狭窄的环境中，通常往往在首层构建控制网络，结合垂准线的基本原理，即通过轴线的交点来实现同一垂线中展开纵向投测，所以也可以称为垂准线的投测方法。根据所使用工具的差别，又可以详细划分为以下不同的具体类型。准直法在内控法中为主要形式，天顶准直法是通过相关仪器来设立站点铅直向上方向的竖向投测，也可以称为是仰视法。天底准直法是借助竖向投测来投测站点铅直向下的测设，故也可以叫做是俯视法。在高层建筑的测量中，天顶与天底的仪器可以划分为，配有目镜以及的激光经纬仪、铅直仪器、自动准直仪等。根据不同场地与精度的实际要求，可以从现有设备中选用合适的仪器。在轴线的建筑物竖向投测中，不同类型的具体方法，都面临着阳光照射导致的建筑物升温的问题，这就会导致朝阳的一侧与背阴的一侧受热不均，建筑物出现倾斜的问题[1]。具体的倾斜程度受到温度高低、建筑材料、平面形状等多种具体条件的限制，在具体施工工程的不同环境中，实施测量就要充分考量到实际要求与规律，来采取有效的措施，实现减少限制要素的目的。

二、内控法的测量实例

在高层建筑物的工程应用中，存在着多种多样的测量方法，不同的测量方法具备特有的适用范围以及优劣点。内控法具有可操作强度高的特点，常用于建筑物的测量，其具有方便操作的特点，能够及其迅速的实现对于建筑物的测量，在周转于其他工程中也非常快捷，在建筑测量中需要使用内控法，优化建筑过程，从衡量工程造价角度出发，选择最优的测量体系，适当节约成本，提高工程运转效率，利用多种方式来优化测量实际方案。因而，针对高层建筑物，要选取差异化的测量方法，择优使用能够符合建筑物设计原则的测量体系，在工程的关键部位应用内控法，以保证建筑工程的正常运行。针对不同高度的建筑物进行测量，可以采用经纬仪与激光准直仪相结合的方法，具体的形态如下。

1、控制网络的设计

内控点的布设主要是为能够兼顾整体布局的同时减少对于施工进度的影响，根据平面的布置图，进行预埋件的埋设，在首层埋设一定数量的预埋铁件，具体位置如下图所示。此外，在各层浇筑顶板的过程中，在对应控制点中要预留出一些孔洞，以便实现向上投测。针对高层的标准化测量来减轻出现误差的概率，致力于提高高层建筑的整体性能，在实施内控法的基础上，着力改进高层建筑的刚度与稳定性能，推行能够适应复杂变化环境的测量体系，为不断满足高层建筑工程更高的质量要求做出贡献。

在预埋件的实施中，预埋铁件是钢板组成的，钢板由钢筋焊接而成，并同底板实现了焊接浇筑。待埋设完毕后，就要进行预设控制点的操作了，测量人员将内控点投测在具体的铁件上，校核精确后，在埋件上镶嵌入铜芯，即为控制点的具体位置。激光接收靶由玻璃制成，靶上的同心圆与坐标线形成不同的位置布点。

图1：布点示意图

2、轴线竖向投测

在楼板浇筑后，要将激光经纬仪布置在设立好的控制点中，保证仪器能够将光束发射到穿过预留洞的接收靶上，操作人员通过控制仪器，使激光点形成圆圈，操作人员见光后操作接收靶，使中点重合，用同样方法把各点投测在相同的施工层上。投测后的经纬仪置于各点上，对相邻点夹角进行检测，用钢尺校测两点距离与控制点距离的差异，分析相关的匹配性。如果匹配性验证无误则正确，否则应重新测量，到正确为止。在完成控制点投测后，还要用经纬仪将弹墨线固定在楼板上，其余各层沿用以上投测方法。本文就内控法在建筑工程中的偏差计算应用提出了展望，以期能够挖掘内控法在提高高层建筑基础设施建设，缩短工程周期方面的实际效用，为城市化进程的发展做出有利分析。

3、偏差的计算方法

高层建筑伴随城市化进程的加快，其中的偏差计算也向着更精确的方向发展。在完成各层的测量后，还要利用校对准确的钢尺量取高层建筑物各柱中线垂足以及控制轴线之间的距离，垂距与首层设计垂距做减法形成纵横偏差，将偏差记录在表格中，可以作为确定高层建筑物偏差的数据依据[2]。在主体工程结束后，可以将户外轴线控制桩设定为基准点，架设一系列的经纬仪，以便对轴线的垂直度进行垂直偏差的校验。在高层建筑主体建成后，要进行偏差的计算，在不同楼层分别对柱中轴线以及控制轴线进行实际测量，同时进行相关的偏差计算，以不同方向的控制桩作为基准，用经纬仪对其进行观测，考察垂直偏差与实测值是否符合误差要求。经过对各层误差的校核，投测于不同楼层的最大偏差控制在合理范围内，这能够保证楼层的控制网处于安全范围内，进而达到使轴线垂直投影的目的。具体的竖向投测误差范围如下图所示。

三、结论

内控法作为解决高层建筑场地狭窄的基本测量方法，其实施具有很强的现实意义。科学使用内控法，能够借助铅直仪和经纬仪的联合操作，达到高精度测量、高速度高效率测量的目的。能够在保证施工安全与质量的同时，提高工程的进度、减少人工投入，进而提升经济效益。

参考文献：

[1]杨太祥.激光铅直投测在施工中的应用[Ｊ].施工技术，2003（3）：21-22.

[2]扬嗣信.高层建筑施工手册[Ｍ].中国建筑工业出版社，，2010（14）：32-34.

论文作者:杨应强

论文发表刊物:《基层建设》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d101505cd8ce33fb8a08d99.html