# 施工现场火灾隐患分析及对策论文_蔡翔星,陈舒

福州市鼓楼区消防大队 福建福州 350001

摘要：本文通过对建设工程施工现场火灾隐患进行分析讨论，从消防管理、建筑材料、用火用电等不同角度分析导致火灾发生的原因，并提出有针对性的防范措施。

关键词：施工现场；火灾隐患；消防

1引言

随着我国经济社会发展的不断加快，建筑业取得了飞速的发展。新建工程充斥在生活的周围，不断有新的工程拔地而起、新的建筑需要装饰装修，在提高人们生活水平带给人们便利的同时，也带来了很大的火灾隐患。建筑保温材料的使用、装修装饰材料的多样化以及施工现场消防管理工作的薄弱，导致建筑工地的火灾频频发生，严重影响了人们的生命财产安全。本文通过对施工现场火灾隐患的原因进行分析并提出防范措施，以减少此类火灾的发生。

2施工现场火灾隐患分析

现代建筑为节能减排并增加人们使用的舒适度，几乎都采取了建筑保温及不同材料的装修，这从根本上增加了建筑主体的火灾荷载。若没有严格的消防安全管理制度，用火、用电不规范，则会大大增加火灾发生几率。

2.1外保温引发火灾。为了提高建筑的节能性，目前新建建筑都按要求增加了保温层，老旧建筑也逐步开始外墙保温改造工程。而目前市场上A级耐火等级的保温材料种类很少，并且价格较高，很多建筑尤其是住宅类，很多使用的是B2级耐火等级的可燃材料，这就使得施工过程中外保温材料还未覆盖保护层时可燃材料裸露在室外空间内，一旦与火源接触极易引发外墙起火。这是目前高层在建工程常见火灾之一，虽然此类火灾大多发生在外墙表面，但高温持续作用会使得建筑主体材质韧度改变，降低建筑本身安全系数。

2.2可燃垃圾引发火灾。施工现场可燃废弃物较多，且乱堆乱放现象严重。垃圾起火引发建筑火灾的事故频频发生。尤其是冬春季节，天气干燥，对于新建工程在冬季长时间停工，施工现场很多建筑垃圾和生活垃圾来不及处理，冬季飞火很有可能引发垃圾起火。而开工期间，工人吸烟后未熄灭的烟头也是较大的火灾危险源，随意扔在垃圾周围的烟头引燃可燃垃圾后蔓延至建筑主体导致火灾扩大。

2.3施工现场动火作业不规范。按规定，施工现场动火作业必须取得审批，审批同意后要在动火现场采取严格有效的火灾防范措施，消防器材配备齐全并保持完好有效才能动用明火作业。但从目前此类火灾调查结果看，几乎很少施工单位能够严格履行动火审批流程，且动火作业侥幸心理严重，未在周围落实防火措施，一旦明火失去控制，无法及时有效的控制初起火灾。

2.4生活区火灾隐患严重。新建工程工期漫长，一般为解决建筑工人的生活住宿问题，都在新建工程附近搭建彩钢板临时建筑。由于生活物品繁多、人员密度大，火灾隐患呈现多样化。一是彩钢板房夹芯材质不符合规定。很多施工企业为减少成本投入，使用易燃聚氨酯泡沫作为彩钢板芯材，一旦起火往往发生火烧连营的现象。二是生活区用电不规范，临时建筑的用电线路也是临时的，一般不会采取穿管等保护措施，在冬季，为了取暖，往往采取电褥子、小太阳等大功率用电设备，用电负荷升高容易导致过载起火，另外电器产品质量低劣，很多工人都是买来临时用一季，往往会挑选价格较低质量没保证的三无产品，甚至在工地附近路边摊挑选此类产品，导致用电安全无保障。三是厨具用火用电不规范，一般工人自己做饭采用电器厨具的较多，产品自身的安全性能是关键；也有工地采取集中用餐，配备简陋的食堂使用液化石油气做饭，明火与可燃物品库房、堆垛等的安全距离不能保证也成为隐患之一。

2.5施工现场消防设施配备不到位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一是灭火器等消防设施不及时维护导致其在火灾发生时无法发挥有效作用；二是缺少消防水源及供水设备，未设置消防水池、未按规定随工程进度安装消防竖管等现象普遍存在，一旦发生火灾无水源灭火；三是消防车道不畅通，施工现场未设置消防车道，或消防车道被施工建材堆垛堵塞，火灾时消防车无法顺利到达最佳扑救位置，延误战机。

2.6消防安全管理不到位。以上所有隐患，究其根源往往是施工现场人员防火意识不强、消防安全管理不到位造成的。建筑工人大多以农民工为主，防火知识储备严重匮乏，在没有经过培训的情况下就仓促上岗，无证上岗情况较为严重，没有对相关消防知识进行深刻的了解。而作为工程的管理人员，也因为重视程度的不足使得人员在消防管理方面存在着众多问题。在很多装修工程中，锯末、刨花、纤维板在地面随意的堆放，对通道产生堵塞；气割气焊的氧气、乙炔气钢瓶随意放置，没有专门的人员进行管理；在施工现场也具有较多的线路设备、线头裸露在外，且焊渣飞扬，这些问题都很可能导致火灾的发生。

3施工现场火灾防范措施

3.1强化消防安全责任意识。要强化单位的主体责任意识，督促施工企业层层落实消防安全责任，建筑工地施工现场的消防安全由施工单位负责，实行施工总承包的，由承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的消防安全管理，总承包方应加强对分包方的监管力度，逐级落实消防安全责任制，签订责任状。

3.2加强消防安全监督管理。消防机构要加强施工现场的消防安全监督检查，住房建设管理部门等其他行政机构要按照“管行业必须管安全”的原则加强施工现场消防安全管理。重点检查对现场消防设施是否保持完好有效、是否按要去配备消防水源、消防车道是否畅通、是否严格落实动火审批制度、是否落实施工现场消防安全自查自改制度等，一旦发现火灾隐患及时督促整改，一旦发现消防违法行为依法查处。

3.3加强施工现场消防安全管理。施工单位要制定消防安全管理制度并严格落实。第一，加强建筑材料管理。做好材料入场检查工作，保证其在耐火性方面能够满足要求，一旦检测存在问题，坚决不允许其进场。对于稀料以及油漆等重点物品，在应用完后更是要保证随时入库。第二，规范电气设备安装。在对电气设备进行安装时，要将责任落实到人，保证在安装过程中严格按照要求做好导线连接方式的选择以及布置位置的选择。第三，健全动火审批手续。在施工现场需要动用明火时，需要严格落实动火审批，并指定专人看管，在动火区域周围落实火灾防范措施。

4结论

施工现场火灾频发严重影响建筑方、施工方及日后建筑的使用方生命财产安全，加强施工现场消防安全管理，提升消防安全责任意识，严格落实各项安全管理制度，将火灾隐患消灭在火灾发生之前，保证建筑工程按时高质量竣工。

参考文献

[1]生明威.建筑装修施工中的火灾隐患和防火措施[J].消防界（电子版），2016，No.8（04）：72.

[2]藏丽娜.浅析建筑施工现场的火灾隐患及管理措施[J].赤子（上中旬），2014（19）：327.

[3]张宝珠.在建工程施工现场的火灾隐患及防控对策[J].山西财经大学学报，2015（S1）：123-124.

[4]赵海军.施工现场火灾事故防控问题浅析[J].建筑知识：学术刊，2014（4）：207-207.

作者简介

蔡翔星（1986-）男，籍贯：福建南平，大学本科，福州市鼓楼区消防大队助理工程师.

陈舒（1981-）男，籍贯：福建福州，大学本科，福州市鼓楼区消防大队工程师.

论文作者:蔡翔星,陈舒

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年3期

论文发表时间:2019/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d2e81c5ee463e619025d8a3.html