# 岩土工程勘察技术要点应用探究论文_左述明

广西华南岩土工程有限公司

摘要：近年来，随着经济的快速发展，岩土工程勘察工作取得了一定的成效。岩土工程是我国基础建设工程的重要组成部分，对其的勘察工作更是确保工程顺利落成的重要前提。进行勘探前要做好充分工程前期的准备，勘探过程严格按国家的相关规定进行，优化岩土工程勘察，对施工场地工程地质条件进行准确分析，从而为工程施工提供准确的参考和依据。本文在此从岩土工程勘察的方法出发，对几个勘察技术在岩土工程中的具体应用做了一定的探讨。

关键词：岩土工程；勘察技术；方法

前言：做好岩土勘察工作是工程建设的重中之重，岩土工程勘察对整个施工项目有重要的作用，能够提供必要的技术资料和地质资料。由于许多工程的复杂程度、工程地质条件等都有很大不同，所以，对于具体工程项目的勘察要求也各不相同。因此，在这种背景条件下，提高岩石工程勘察技术水平尤为重要。

一、岩土工程勘察概述

岩土工程勘察指的是以建设工程具体要求为依据，在完成对建设场地地质情况、环境特征和岩土条件的清楚查明和分析评价后，所进行的有关勘察文件编制活动。现代岩土工程勘察工作，不但包含了岩土工程勘察本身，亦涵盖了包括道路、桥梁、房屋建筑、各种大型设备等在内的广泛外延。岩土工程勘察包括现场勘探、取样、原位测试、室内土工试验和报告整编等方面，必须重视每一个环节，应严格按照有关规范标准执行，并结合地区经验，才能保证勘察成果的准确性。

岩土工程通过运用各种各样的勘察测试手段及其方法，对建筑场地进行调查研究，对修建各种建筑物的地质条件进行实地调查勘察，并且把建筑工程对自然地质环境带来的所有影响进行细致的分析和精确的判断，只有这样才能更好的保证地基和上部结构共同工作时，地基的强度、稳定性等不致于产生过大的沉降变形。换句话说，岩土工程勘察的主要的目的就是为了给设计做配套的服务，提供设计所需要的勘察资料，只有通过工程勘察，我们才能更加清楚的了解，地质条件等各方面的问题。才能为设计提供所必要的依据。有利于更好的进行岩土工程的勘察。

二、岩土工程勘察的几个方法

1、工程地质测绘

工程地质测绘是岩土工程勘察的基础工作，一般在勘察的初期阶段进行。这一方法的本质是运用地质、工程地质理论，对地面的地质现象进行观察和描述，分析其性质和规律，并藉以推断地下地质情况，为勘探、测试工作等其他勘察方法提供依据。在地形地貌和地质条件较复杂的场地，必须进行工程地质测绘但对地形平坦、地质条件简单且较狭小的场地，则可采用调查代替工程地质绘。工程地质测绘是认识场地工程地质条件最经济、最有效的方法，高质量的测绘工作能相当准确地推断地下地质情况，起到有效地指导其他勘察方法的作用。

2、勘探与取样

看看过程中常用的方法主要有物探、钻探、坑探等。在进行勘测的过程中，要根据现场具备的条件以及地质的条件选择适合的勘测方法。物探并不是直接的进行探测，采用的间接的方法，这样比较省钱，方便，对解决勘测过程中遇到的问题是十分有利的但需及时了解地下地质情况的问题，也可以给钻探和坑探提供一定的指导。但是，它存在数据不准确，使用受地形限制的缺点。钻探和坑探都是一种直接的方法，能够直接了解地况，在勘测的时候使用频率较高。而钻探实在勘测的时候最常使用的技术选择钻探需要根据底层类型进行。

3、原位测试

静力触探试验:静力触探试验采用原装液压静力触探双桥探头测试,微机自动采集信息并处理后绘制单孔静力触探曲线。标准贯入试验:标准贯入试验采用标准落锤,自由落体法进行试验。试验前清孔干净,锤击速率20击/min左右。通过标准贯入试验可确定砂土、粉士和粘性土的物理状态、强度、变形参数等物理力学性质指标。动力触探:动力触探也是原位测试的一种,通过动力触探试验可确定风化基岩的物理力学性质指标。波速测试:目的是提供各层土的剪切波速值,判定场地土类型,划分建筑场地类别,确定场地覆盖层厚度,对地基土液化进行评价。

4、现场检验与检测

现场检验与监测的主要目的在于保证工程质量和安全，提高工程效益。现场检验的涵义，包括施工阶段对先前岩土工程勘察成果的验证核查以及岩土工程施工监理和质量控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现场监测主要包含施工作用和各类荷载对岩土反应性状的监测、施工和运营中的结构物监测和对环境影响的监测等方面。检验与监测所获取的资料，可以反求出某些工程技术参数，井以此为依据及时修正设计，使之在技术和经济方面优化。

三、岩土工程勘察过程中的几个具体的技术应用

1、GIS技术

GIS技术具有完整的数据库，可以对获取的信息进行分析和制作图片，并且将制作出来的图片与原先的过程数据和信息进行比较，最大范围地找出数据和信息中出现的错误。由于地理信息系统是空间卫星与地面接收站系统的有机结合，使得在岩土工程勘察工作中运用GIS技术时，可以对获取的地质信息进行动态、及时地处理，同时保证了数据的准确性。伴随着计算机技术的快速发展，地理信息系统的运用会越来越广泛，其实现资源共享、优化工程规划等优势也使其运用的深度也会更加深入。不过，虽然地理信息系统的优点非常多，但是现如今还是不能完全替代传统的岩土工程勘察技术，因为基础数据的获得还是离不开岩土工程勘察技术人员的野外实地考察与室内具体分析。

2、工程物探技术

岩土工程物探是岩土工程的一个重要组成部分，是岩土工程勘探和岩土工程监测、检测的重要手段。工程物探技术的使用，受场地、地形条件的限制较少，具有节省时间、节省费用、勘探精度高等特点。中国岩土工程物探技术是在工程物理勘探的基础上发展起来的，早期主要引用传统的物探方法，如地面直流电法、电测井法，方法单一，多解性强，误差很大，效果不理想。经过多年的发展，岩土工程物探技术已经从定性分析逐渐发展到半定量分析及定量分析，许多物探成果可以提供定量的岩土力学参数，直接应用于岩土工程设计、施工，能有效地解决传统勘探手段无法解决的诸多岩土工程问题，如钻探手段以点带面划分地质界面方法经常发生漏判、划分不准确、地下不明物体、洞穴、滑动面、软弱结构面、断层、破碎带等地下的分布特征、形态、埋藏深度、位置。

3、地震波层析成像(CT)技术

CT技术是近年来发展起来的一种重要地球物理方法，它是利用来自不同方向的地震波(通常是人工激发的地震波)的走势来探测对象内部结构的成像技术。在不同的地质条件下采用恰当的激发和接收点的排列接收地震波，利用波动走势反映地质体各个单元的弹性波速，从而得到被探测地质体的波速分布图像。

4、TSP勘察技术

这种技术被称为隧道地震勘察技术，是有软件及硬件组成经过优化的测量系统，所运用的是深度偏移成像的方法。这种技术所具有的特点是抗干扰能力强、分辨率高、勘测距离远及对施工影响少的特点，具体应用是运用灵敏度高的震检波接收器来收集隧道侧壁激发点所发出的地震波，然后经过数据的处理及解释，结合实际的地质情况，对影响施工的岩石破碎带及断层进行探测。现在世界上所运用的隧道地震勘探技术是TSP202及TSP203系统，这两种技术，我国均有引进，并且发展及应用情况良好，这种物理勘察技术，在预报的准确性及解释精度上有着强烈的优势，其应用前景被看好。

6、数字化岩土工程勘察技术

数字化岩土工程勘察是应用当代测绘技术、数据库技术、计算机技术、网络通信技术及CAD技术，通过计算机及其软件，将工程项目的所有信息有机地集成起来，建立综合的计算机辅助信息流程，使勘察设计的技术手段从手工方式向现代化CAD技术转变，作到数据采集信息化、勘察资料处理数字化、硬件系统网络化、图文处理自动化，逐步形成和建立适应多专业、多工种生产的智能化的工程勘察设计体系，主要解决的是岩土工程勘察中场地方域的数字化、场地物性指标的数字化、场地地层的数字化和岩土工程勘数据库的设计。

四、结语

综上，岩土工程勘察工作是一项较为细致与繁复的过程，勘察过程中为使勘查的结果更加高效而准确，应对勘察工作以及相应的勘察技术进行必要的了解，采用基础的勘察技术和新型先进的勘查技术综合使用的方法来不断提高民用建筑的勘察效果。

参考文献

[1]周德泉.彭柏兴.岩土工程勘察技术与应用[M].北京：人民交通出版社，2008.

[2]吴礼群.现代岩土工程勘察技术的应用[J].中华建设，2012（8）.

论文作者:左述明

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d37ae34cee5a68a5b63402f.html