# 电子产品的防水设计论文_吴治平

身份证号码:33012419871105xxxx 浙江杭州 310000

摘要：电子组件是数码产品的核心，若在潮湿环境中长期放置，会损坏、腐蚀电路板，一旦掉入水中，接通瞬间就会被烧毁，数据也就毁坏。以至于可潜水相机、无缝隙的防水键盘等越来越受到人们的青睐，同时说明与我们生活息息相关的电子产品，其防水的要求越来越受到人们关注，并引起生产设计者门的重视。基于此，本文主要对电子产品的防水设计进行分析探讨。

关键词：电子产品；防水设计

1、前言

电子产品以其智能、便利、精密等特点广受消费者青睐，如可拍照手机、MP3、数码相机、掌上游戏机、笔记本电脑、可移动存储设备等。电子产品越来越大众化，几乎随处可见。电子产品的核心部件是由PCB板、接插件、电池等电子元器件组成，电子元器件对水特别敏感，一旦遇水接触，在通电的状况下瞬间被烧毁。因此，对电子产品的防水设计的探讨具有重要的现实意义。

2、主流防水设计方式

根据产品使用环境不同，电子产品的防水要求也不同。目前国际认可的防水标准有“日本电子工业防水规格JIS标准”和“国际工业标准防水等级IP”。而我国的GB4208-2008外壳防护等级标准采用IP代码对电子产品的防水级别进行了规定。

通过以上看出电子产品的防水设计越来越重要，电子产品的防水设计的方式也越来越多。在产品设计过程中常用的防水设计方式有：防水圈方式的防水设计、止口方式的防水设计、二次注塑方式的防水设计、超声波方式的防水设计、电路密封绝缘方式的防水设计。对电子产品进行防水设计时，必须要明确电子产品需要达到的防水等级。防水等级不同，采用的结构设计方式也不同。例如：止口方式的防水设计只能达到IP4，二次注塑防水的防水设计可以达到IP8.

2.1防水圈方式的防水设计

一般采用软性材料来进行防水圈方式的防水设计，如硅胶、橡胶、TPU、PVC等，在两个零件配合的缝隙处一般使用防水圈。防水圈的工业方式有两种：一种为设计预留槽在接缝处，在进行固化前，将防水胶注入其中；另一种为弹性固态体通过模具成型，例如O型圈。对于第一种工艺：目前使用也是比较普遍，通过点胶机进行防水质量的控制批量产品，但后续维修不方便。对于第二种工艺：不宜设计防水圈长度过长，因为存在防水圈的合缝问题，不过进行防水在必须采用此方法并且防水圈太长时，解决这个问题可以通过二次注塑的方法，但需要较高的生产成本和模具技术；具有不同的形状防水圈截面，有椭圆形、圆形、锯齿形、方形、方波形等。需要根据不同的防水等级以及不同的结构形状在进行电子产品防水设计时，来确定使用最佳的防水圈。

2.2二次注塑方式的防水设计

二次注塑方式的防水设计一般都是用在防水等级比较高的场合。例如，用在成型多芯防水接头上，可以解决一次注塑成型模具制造的防水接头公母端子定位精度低、配额和不良的不足。但是，二次注塑方式的防水设计也有它的缺点：制作的难度大、成本高、维修费用高等。

2.3超声波焊接方式的防水设计

超声波焊接方式的防水实际是在两个产品上设计单超声线或者双超声线，通过后处理使两个产品粘合在一起达到密封效果。用来处理热塑性塑料配件的粘合、塑料配件与金属配件之间的粘合、非塑胶材料之间的粘合。其优点为：节能、成本低效益高、容易实现自动化生产进行大批量制作。不过也是有不足之处的，例如操作麻烦、良率低、不方便维修等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4电路密封绝缘方式的防水设计

一般与其他防水方式的设计相结合进行电路密封绝缘方式的防水设计，二重防水、三重防水等防水设计从而构成。根据防水等级的不同，目前电路密封防水方式的设计采用的密封材料也不尽相同。一般都是在电路板的表面喷涂三防漆为普通电子产品线路板的密封绝缘方式，要求的防水等级低，主要目的是防潮；有的产品需求防水等级为6到8的，可以采用防水绝缘胶泥（AB胶等），在外壳即使第一道防水不起作用的情况下，也能够确保产品的正常运行，不过在进行此类产品的设计时，必须考虑到电子产品的散热的同时考虑防水设计，因为电子产品热量的传递会受到防水绝缘胶泥导热系数的影响。

3、几种电子产品常见的防水设计

3.1某车载单机的防水设计

某车载系统经过二年多时间的研制，顺利完成了各项性能指标的测试和定型试验工作，但是，在环境试验中有较多的问题暴露。发现不能正常开机液晶显示器，在内部打开机箱后有大量积水，水擦干后，再接通电源，显示屏虽然有显示，但是有抖动，并且有两条横线在屏上面，两分钟后，显示屏变为黑屏。该单机为型材结构，采用封闭式盖板在上下两面，没有采用橡胶密封条密封措施在不机箱和盖板之间。它的密封性能间于密封式机箱和敞开式机箱之间，这样的机箱在交变湿热环境中，在内部由于“呼吸”效应反而比较容易产生积水。由于在机器内壁上显示屏是紧贴的，导致显示屏内液晶显示器电路短路造成工作异常。

解决方案一是对液晶显示器采取加固措施进行全密封，二是设计成敞开形式将半密封状态的机箱。方案一由于该液晶显示器为外购器件，改进设计难度较大，彻底改进的条件不具备，简单的加固效果可能不够理想，因而有较大的改进设计风险，且仍然得不到解决机箱积水的问题。而进行全密封设计整个机箱改进难度更大，也不存在从整个计划进度安排上较大改进的可能性。单机内部考虑到模块级部件均采用了防锈铝材料，这种材料防腐蚀性能较强，机箱内部及带元器件印制板所有表面均采用的处理措施为涂覆三防漆，且该单机的使用是在车载平台舱内，相对环境条件较好，因此，在机箱上下盖板最终采取了增加透气孔的改进设计，在交变湿热环境下以改善单机内外部的压差问题，由于压差造成凝露积水可以避免。在交变湿热试验后改进后的结构无积水产生，单机工作恢复到常温后正常。

3.2某天线有源盒的防水设计

在外场某系统7~8月份进行联试，联试后期，发现出现天线指标异常，检查后发现反馈水平和垂直有源盒内有较多积水，元器件发生了严重腐蚀。

对上述有源盒盖板笔者用EFD软件进行了力学分析。按照橡胶变形应力为10MPa的估算值，橡胶压缩量达到20%为计算依据，得出结构钢板和铝板的最大变形值，见表2。采用3mm厚的铝板从表2可以看出，作为密封盖板，为0.82mm的盖板变形量。实际受力情况和仿真计算条件虽然不完全相同，也没有这样大的盖板实际变形量，但是用3mm铝板作密封盖板时，却能说明在两个固定螺孔中间位置的并没有达到20%的橡胶圈压缩量，因此，这时的密封效果是不理想的。若适当增加铝板厚度，同时增加紧固件数量，靠O形密封圈则可以达到较好的密封效果。

4、防水设计新思路

可弯折的柔软键盘：机械和电子电路密封在柔性聚氨脂泡沫壳体内，采用模具直接浇铸而成，适合航海、游船、饭店等环境中使用。这些地方水侵蚀破坏很大，密封的表面可以阻止液体、食物、灰尘、污染物在操作错误或清洗键盘时进入，有效做到抗水、抗潮湿、抗泄露。SwiMP3：播放器放在脑后，采用套头佩戴方法，采用触摸式设计按键，整个MP3是佩戴在头上，这些都是方便游泳时进行操作的人性设计播放器。耳塞利用头颅和脸部里的骨当作媒介来传播声音，就是这样实现了彻底防水，并且耳塞采用入耳式的紧贴设计在与耳朵里的骨组织相接触的同时防止水进入耳朵，作为传播声源。

参考文献：

[1]GB4208-2008，中华人民共和国国家标准外壳防护等级（IP代码）

[2]产品的人性设计，桂林电子工业学院学报，宁绍强、唐克兵，2003

[3]电子产品的防水设计，《机械》，卢璟、陶晋、李亦芒，2008

论文作者:吴治平

论文发表刊物:《基层建设》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d42bdc17701e2d9daadd991.html