# 关于绿色节能理念在市政给排水中的应用论文_霍兰枝

广东工业大学建筑设计研究院

摘要：随着人们生活品质的提升，绿色环保理念逐渐深入人心，在建筑设计方面的应用也受到人们的广泛关注。绿色节能理念也融入可建筑给排水设计中。给排水工程是我国市政建设中的重要组成部分，做好环保节能型的给排水系统可以节约水资源、能源，也是走可持续发展道路的必然选择，对于城市建设和发展具有重要的意义。为了有效的降低给排水的能源消耗，促进给排水设计更具合理性，绿色节能理念在给排水设计中的作用很重要。

关键词：绿色节能；市政给排水；应用分析

引言：

水资源是人类生产生活的最关键资源，由于我国人口基数庞大且人民生活水平不断提升，我国面临水资源匮乏的现状。在这种现状下，绿色节水理念更加深入人心。市政给排水工程属于民生工程，具有一定的复杂性和特殊性，其设计效果直接关系着城市供水系统的稳定运行，在提高居民生活质量方面发挥着重要的作用。因此需要加强市政给排水设计的绿色节能措施应用，促进节能减排目标的实现，从而促进社会的可持续发展。

一、市政给排水系统设计规划

1、给水系统规划设计

随着新型变频供水设备大量使用，利用城市给水管网压力智能直接供水装置的推广应用，但现实的问题是城市供水日变化系数变大，高峰供水量增大，水厂必须加大供水规模。因此在城市供水时考虑城市供水系数，设置对置水塔或高位水池的方式来降低日变化系数，同时也提升供水安全度，以满足城市在高峰供水要求。同时给水系统设计应充分考虑未来的发展需要，为未来留下发展空间，如道路管线综合时给水管位的预留，给水管径合理确定等等，避免重复投资，争取效益最大化。

2、城市污水系统设计

在新城区规划设计上一般采用分流制，旧城区采用截流式合流制。但真正意义上分流制在实践中很难做到。例如雨污系统中管道设计上有一根接错.两个系统就相通，可能就成了合流制。根据污水处理排放工程实践证明，完全分流制必须从化粪池出口分流开始。并且采用专业监督和专业队伍施工。但初期雨水污染比较严重，截流式合流制有利于初期雨水的截流，因此对于中小城市或是二三线城市建议以截流式合流制为宜。目前国家强调水循环再用，要从“污染控制” 向“水生态修复和恢复”转变，因此污水厂尾水排放以就近向内河排放做景观用水为宜。

二、市政给排水设计的内容

（1）给水系统的设计。随着城市化的进一步发展，很多地方都面临着水资源危机，由于水资源是一种有限的的资源，在进行城市给水系统的设计时，要提高水资源的利用效率以及重复用水率。在设计时，要考虑当地的实际情况，雨水充沛的时候积极储存剩余的水资源，尽量在水资源充足的季节从事用水行业，而将非用水项目放在比较干旱的季节。由于水资源具有分布不均的特点，在对给水系统进行设计时要优化水资源配置，做好用水量的预测工作，努力维持水资源的供需平衡。

（2）排水系统的设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆城市排水系统设计主要有以下四个方面的内容：第一，负责生产及生活排水、防洪排涝等工作。要确定好排洪规划重现期，在排洪标准上一般不得小于10年一遇。第二，进行污水处理。在进行规划设计时要充分考虑城市的污水处理能力，要采用有效手段实现节能环保。在排水工程的设计中，要综合考虑施工方法、管材、基础等方面，选用合适的排水管网，同时排水管设计高程一定要科学合理，这样可以增加污水的排放效率，也能有效的节约投资。

（3）对污水进行准确地计算。在计算时为了获得准确的数据，要运用图形测量手段确定管径和坡度。要尽量对排水工程与道路工程进行同期设计，这样可以有效的节约能源，减少资源浪费。

三、绿色节能理念在市政给排水设计中的应用分析

1、对太阳能进行合理利用，节约电能和天然气

太阳能资源是一种可再生能源，对于资源节约型社会的建设具有重要的作用。在市政给排水设计中，可以对太阳能进行合理利用，促进蒸汽、热水等的形成，从而有效的节约电能和天然气，促进节约型社会的发展。尤其是太阳能热水器的合理应用，能够在一定会程度上实现集热器与建筑的有机结合，有效的实现资源的节约，提高市政给排水设计的整体效果。相关设计人员应当注意的是，在进行太阳能热水系统的设计过程中，应当充分考虑寒冷地区的各项影响因素，对抗冻性能以及承压能力等进行系统的分析和衡量，在此基础上进行科学合理的设计，促进节能措施在市政给排水设计中得到良好的应用。

2、利用污水处理新技术

在社会主义新经济形势下，缺水已经成为我国城市发展中最严重的问题之一，给城市经济的发展和人民的生活都带来了严重的威胁，解决城市缺水问题的重要途径就是将城市污水变为城市供水水源。城市污水就近可得，来源稳定，容易收集，是可靠稳定的供水来源。因此市政给排水工程要充分利用先进的污水处理新技术，使城市污水在净化后能够被循环使用，提高水的利用效率。

3、制定一个合理高效的水资源循环利用系统

针对我国当前存在的水资源循环利用不足，无效水资源使用率高的特点可以在进行市政给排水设计过程中设计一个专门针对水资源重复利用的循环系统。比如可以在小区内设置一个雨水收集池，或者污水收集池，然后将这些收集上来的不可直接使用的水放入循环系统中进行集中处理，使处理过后的水可以作为小区灌溉用水或其他方向用水，增加了水资源利用率。需要注意的是，在进行雨水循环处理时可以使用将高校膜和生物降解两个作用结合在一起的膜法生物处理系统，该系统在处理雨水或者废水循环方面效果非常明显。

4、大力推行新型节水设备的应用

首先，大力推行优质的管材和阀门。镀锌钢管是目前给排水中使用最广泛的一种排水管道之一，但是它的缺点是非常容易生锈、接头处因为生锈常常会产生漏水现象。因此为了避免浪费建筑给排水应该选用新型节能管材例如PE管、PPR管等这些管道可以弥补传统水管的浪费问题。在建筑给排水设施中高层排水设施应该选用螺旋消声管材，这样可以可以减少向下排水时造成的噪音。居民楼室内的排水管道应该采用具有抗振的连接系统，相比于一般的塑钢管材聚乙烯钢材可以克服高温、噪音腐蚀等方面的影响，从而达到较好的环保效果。

5、节约型配件的使用

在对节约型配件进行使用时，应当结合市政给排水工程的实际情况进行统筹分析，在此基础上选取适宜的节能型配件，提高市政给排水的实际效果。那么在实际使用过程中应当选用标准规格的节约型水龙头，将水压控制在合理范围内，促进节水措施的有效应用。相关研究资料显示，节约型配件的适用，能够实现对水资源的有效利用，避免水资源浪费。与此同时，节约型配件能够维持管道内部的水压平衡，确保市政给排水的实际效果满足节约型社会的实际需求。相关部门应当对节约型配件进行合理的使用，对给排水的实际供给量进行合理的控制，从而提高给排水的节约效果。

四、结束语

随着城市化的发展，各地都在大力进行市政建设，其中，给水排水基础设施建设占有很大的比重。节能理念是国家为适应时代潮流和当今社会现状所提出的一项具有深远意义的决策。在市政给排水设计中，应当利用绿色节能理念。这样才能提高给排水工程的使用效率，不仅在经济发展和节约能源方面找到了平衡点，而且还大大提升了城市功能，创造了美好的人居环境，为实现经济社会的可持续发展创造了良好条件。

参考文献：

[1] 王亮，董旭.浅谈城市给排水的规划设计问题[J].民营科技.2011，（03）.

[2] 舒晓武. 浅析市政给排水设计在市政节能中的应用[J]. 科技资讯，2010（29）.

[3] 林国瑜.建筑给排水系统中节水节能设计浅析[J].建筑设计，2010，（12）.

论文作者:霍兰枝

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d42f1bad7d2b0e7116a3dcf.html