# 加强10kV配电线路管理技术措施探讨论文_陈志国

（国网辽宁电力有限公司辽阳市供电公司 辽阳市 111008）

摘要：随着社会和科学技术的发展，我国电网系统的管理技术和水平在近些年有了非常大的进步，但由于10kV配电线路中每一个部分之间都有较为紧密的联系，结构复杂，因此在10kV配电线路的实际管理过程中还存在着一些问题。本文就加强10kV配电线路管理技术措施进行分析，以供参考。

关键词：10kV配电线路；管理技术；故障分析

1.10kV配电线路管理常见的故障

1.1外力破坏

因为10kV配电线路相对来说比较复杂的通道，绝缘工作不牢靠以及分布环境较广的特点使其极易受到外力的破坏，它与用户端之间地带比较空旷，没有其它介质，及其容易受到道路还有周围建筑物的影响，例如，过往车辆或工程建设的碰撞、生长过高的树木、飞上电线上的风筝等，这些都极易对配电线路造成破坏。此外，随着城市发展进程的不断加快，越来越多的市政建设工程给10kV配电线路带来了无法避免的安全隐患。

1.2自然破坏

自然灾害是指自然界中发生的影响人们生产、生活的现象，这些现象的发生往往会严重影响人类的生存，给人们的生活带来不可预估的损失。日常生活中最常见的灾害有霜冻、台风、大雾、雷电等，这些灾害对配电线路的破坏都是巨大的，通常来说雷雨和大风天气对配电线路的局部破坏比较严重，破坏规模比较小。但在一些特殊的气候条件下，例如南方的雨雪天气，都极其容易对配电线路造成大规模的破坏。还有一些环境污染，如大气中二氧化硫的增加导致酸雨的发生，加速了配电线路的腐蚀。对配电线路危害最大的是雷雨天气，威胁着我国用电的安全性以及稳定性，夏季七八月份雨水集中，大量雨水的浸泡极易导致线路的短路，线路遭雷击时，容易引发线路的断线、爆裂、引起线路故障，不仅给人们的生产生活带来巨大影响还加剧了变电站与供电局的工作压力。

1.3其它因素

由于配电线分布范围比较广，管理难度比较大，常常需要穿越人烟稀少的地带还有各种无人区，一些不法分子就会经常趁此机会对管理比较薄弱的地带偷配电线等，然而一些线路的破坏有可能导致大面积的电路瘫痪。还有的配电线路设计不合理，10kV配电线路在搭建的过程中一定会遇到特殊的地形，针对不同的地形相关人员需要进行不同的技术保护，但是一些设计人员在设计的时候并没有考虑到这些因素，导致了故障频频发生。

2.10kV配电线路管理技术措施

2.1针对常见故障，制定合理的预防措施

（1）防止外力破坏线路。配电线路的布置范围非常广泛，遍布于全国各地，管理起来难度相对较大，因此，为了确保配电线路运行的安全性与稳定性，电力企业应该对配电线路铺设区域进行划分，并给每一个区域都安排专门的负责人员，其主要的工作职能就是确保该区域内所有配电线路运行的安全，并要求其及时检查配电线路的运行情况，如果发现配电线路受到破坏或者被盗，立即追究责任人员的责任。此外，进行配电线路搭建之前，技术人员保证线路铺设的合理性，尽量让线路远离人群比较密集的区域，以减少人为破坏事件的发生率。

（2）预防各类自然因素对线路的破坏。线路管理人员应该充分了解配电线路的实际属性与搭建技术，并对该区域的气候与地质条件进行考察，及时与当地的气象部门沟通，对于重大气候灾害可能会对线路造成严重破坏的因素，应该提前做好预防措施，对一些无法避免的自然灾害，应该提前采取合理的防护措施，将线路破坏程度降至最小。一般来说，配电线路需要穿过很多人类居住的区域，遇到这种情况，电力企业应该对配电线路进行充分的绝缘处理，例安装避雷针、做好外部绝缘处理等，以此防止发生触电的现象。就目前而言，在我国大部分电网中，比较常见的避雷设备主要是穿刺型防弧金属器具，这种避雷设备不仅安装起来非常简单，而且密封性非常好，可以恶劣的天气中确保配电线路的稳定运行。

2.2提高10kV配电线路管理技术的水平

（1）创新管理技术。为提升10kV配电线路管理技术的水平，电力企业应该积极使用各类质量较高元件，降低线路故障的发生率，通过各种方式提升线路的负荷点，确保配电系统运行可靠性。例如配电线路中的变压器，可以采用铜芯、加载调压、低噪音以及低损耗的变压器，若是35kV配电系统，主要使用真空开关或是SF6开关，而10kV配电系统，则应该选择JYN与KYN，而且在变压器内部配置对应的真空，配电系统中使用的避雷器，应选用氧化锌避雷器，在控制保护方面，则尽量使用计算机监控设备进行监控保护。进行线路架设时，可以给合110kV双回线路与10kV双回线路两种架设方式进行，若是单独采用10kV配电系统，则应该搭建2~3回共杆钢管塔，并且在满足线路负荷的前提下，适当加大导线截面，为线路留下充足的扩容空间。

（2）对配电线路进行自动化管理。随着现代信息技术的快速发展，配电线路管理技术和计算机网络技术逐步融合，自动化管理技术在配电线路管理中的应用日益广泛，不仅为电力企业节约了大量的人力资源，还大幅度提高配电线路的管理效率。但就实际情况而言，我国当前的自动化管理技术还处理于初步发展阶段，在各类自动化设备养护方面还存在着许多不足，因此，电力企业应该定期安排专业技术人员，对配电线路自动化管理设备进行养护与检修，及时找到设备中存在的问题与隐患，并进行分析与处理，以降低配电线路故障的发生率，确保用户供电的稳定性。

（3）加强配电线路可靠性方面的管理。电力企业应该安排专门的技术人员，实现配电线路的综合性管理，并对管理的内容与数据进行详细的记录，以便及时发现配电线路运行过程中存在的危险隐患与故障，并启动对应的预警系统进行分析与处理，以免故障损害进一步扩大，具体操作如下（如图1所示）：①安排专门的线路检修人员定期对配电线路与与元件进行全面的检查，对于部分已经老化的线路或者受损元件应该及时更换；②全面了解与分析各类用电用户详细资料及用电量实际的变化情况，依据数据信息制定出合理的供电方案，减小配电线路供电的压力；③及时统计电力用户实际的用电量与用电高峰时的电力使用情况，对不同用户之间的用电高峰进行协调，确保用户供电的稳定性。

图1提高10kV配电线路可靠性的管理措施

3结束语

综上所述，10kV配电线路是电能传输中使用最广泛的线路，其优点在于，配电线路的延伸距离具有一定的灵活性，可以根据电能用户的用电需求灵活调度，且在10kV配电线路上可以配置多种电力设备。但是，由于10kV配电线路以室外环境的高架线路为主，对环境的敏感度比较高且不容易维护管理，因此为了避免环境因素或者人为因素的影响而对配电线路产生的不良影响，就需要做好技术管理工作，以提高配电线路的效能。

参考文献：

[1]陈树兰．10kV配电线路故障分析及防范对策[A]．战略性新兴产业的培育和发展——首届云南省科协学术年会论文集[C]．2011．

[2]程时练，程军．浅析10kV配电线路管理技术措施[J]．企业技术开发，2013，（9）．

[3]袁晓凡.有关10KV配电线路故障及防治措施的探讨[J].中小企业管理与科技（上旬刊）.2010（12）

论文作者:陈志国

论文发表刊物:《电力设备》2017年第36期

论文发表时间:2018/5/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d48908d48792e9c3a052599.html