# 水利渠道工程运行维护管理存在的问题及对策论文_路鹏

新疆准噶尔农发水电有限公司呼图壁106团分公司 新疆五家渠市 831213

摘要：水利渠道工程是推动我国经济蓬勃发展的重要助力之一，由于各地区地形地貌情况比较复杂，经济发展不均衡，专业设备短缺，人才资源匮乏等因素的影响，使我国在后期的水利工程的管理、运行、维护方面存在着大量的隐患。论文对水利渠道工程存在的一些问题进行了分析研究，并提供了一系列可供解决的方案。

关键词：水利渠道工程；问题；运行维护管理；解决策略

引言

水利渠道的稳定运转能够为国内经济的快速提升起到促进性作用，也能够为民众生产生活的稳定发展提供保障。在日常运行中，往往会伴随诸多干扰因素，因为水利渠道的运转体现动态性，受外力破坏的可能性很高，导致其运行能力弱化。提高水利渠道维护和管理的重视程度，促进渠道的稳定运转，延缓水利渠道的运转期限。

一、工程渠道工程概况和存在的问题

1.工程概况

106团目前有干、支、斗农渠36条，干渠2条，马桥干渠为团输水干渠，全场13.04公里,已全部防渗；支渠11条，全长35.3公里，全部混凝土防渗，斗渠23条，全长57.52公里，防渗长度51.8公里，防渗率86.9％。106团马桥干渠始建于1999年至今已经运行20年，由于渠道设计未做防冻处理，现大部分渠段混凝土板空鼓脱落，严重影响渠道过流能力，渠道损耗大，干渠水利用率不足80%，造成很大的浪费。

2.存在的问题和维护管理

水利渠道属于大型工程，这就使后续管理工程存在较多难题，对安全风险的防控也会存在难度。如果没能对安全风险作出全面防控，长此以往，就会对民众的稳定生活带来较大程度的干扰。所以也就应当加大对水利渠道安全风险的防控力度，提高维护管理质量和水平。

2.1提高维护人员的技术能力

水利渠道的现实作用是为洪水防控和农业生产灌溉提供保障，通常都会建立在远离城区的野外，所以可能就会降低专业人员对其的勘测、巡视和管理频率。也可能会降低政府部门的资金支持，常此以往就可能会使得这方面管理人员的严重匮乏，通常都会由地方农业人员施以基础性的维护，不具备高度的管理技能，导致水利渠道工程安全风险的存在。

水利渠道工程后期运行的维护管理是一项系统的工作，特别是在管理的过程当中实施管养分离的方式，运用先进的技术手段，综合采用一些维修和养护措施。经常且定期进行设备的检修，通过检修环节，促进整体供水系统的构建，采用规范的流程进行设备检查。

2.2加强自动化管理

水利工程渠道维护管理工作，应当学会合理运用现代化技术，例如建立自动化的信息管理模式，实现对渠道维护信息的高效管理，尤其是信息的采集、传输、存储、处理和利用，大力推进综合自动化信息管理系统，结合网络技术，对水利渠道维护管理工作进行全面的监测监督，严格检测渠道水况、流量等，从而确定渠道闸门的控水情况，为维护工作配置数据功能，进一步提升水利工程渠道维护管理工作水平，使其更加具备现代化优势，达到预定的工程目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

另外，为了能够严格实施上述措施，健全工程维护管理制度，坚持以人为本的原则，才能够全面提升渠道维护管理工作水平。

二、运行管理维护

1、渠道淤泥的清理。在具体行动中，应当先对渠道中的泥沙残枝杂草等全面清除。在灌溉期内，时常存在淤泥抬高渠水位，减小了渠道流量流速，需要将渠道中的淤泥全部清除；在行水期间，渠堤杂草丛生，需要及时清理，当遇到大风天气，很多枯树枝杂草被吹到渠道内，如不及时清理，一旦渠道或闸口形成卡阻，可能出现水位抬高决口现象，所以要在渠道行水期要求管理人员做到”五时，五到，三清，三快”，并做到组织人员及时清理。

2、渠道防渗的处理。在一般状态下，水利渠道周围的土方都属于软质，在这样的环境中，水利渠道的相关工作人员就应当优先采用粘质土开展水利渠道工程施工项目，有效缓解渗水情况。并且还应当以从上至下的模式建立渠道，以促进水流在渠道中的稳定流淌，以此进一步缓解渗水情况。切实避免水资源的大量损耗，最大程度的防控渠道周围渗水的问题。

三、解决策略

要想保证水利渠道工程维护管理的高效开展，首要工作就是建立健全管理机制，结合相关规章制度，将管理人员的职责范围作出明确，并切实强化管理人员的职责素养和技能，在意外事故降临时体现出沉稳的态度和高度的处理能力，调到单位主体工人群众的工作责任感，促进加大对水利渠道维护工作的重视程度。可从几点具体实际管理方面着手：

第一水流量的控制，要想保证对水利渠道进行高效维护和管理，就需要将水位、流速和流量几个环节做出全面的把控。也就是说，在水流量大于相关标准时，就可能会妨碍到渠道的稳定供水，倘若流速也与相关标准不切合，渠道内就会出现一定量的淤泥，还要注意在具体的管理活动中各种泥沙的干扰，此时就应流速做出调整，在渠道的弯折处将水的流速做出把控，以避免存在冲击和淤泥的情况，在渠道稳定运转的条件下，需要设置科学的水流量。

第二沿线检查。在对水利渠道巡检期间，相关人员应当考虑以规律性的时间进行巡视和检修。在防控洪水期间，首要工作项目就是观察管道内是否存在渗水和杂物。确定管道的规整性，在泄洪过程中，要实时性的监控水流的稳定性，检查是否存在旋涡的迹象，以查找出渗水的部位，再尽快请相关部门人员做出修补。在泄洪环节后，还应当将管道内的所有杂物进行彻底清除，尤其是水下一定范围内，如果存在渗水情况，就应在第一时间做出清除，强化渠道运用率，也为后续的工作的稳定奠定基础。

结语

总之，水利渠道设施工程对我国的发展占据着重要的地位，需要水利单位提高对水利渠道工程建设的重视程度，下大力度促进水利渠道建设专业技术和维护管道的快速发展，需要加强对水利渠道设施的管理工作。明确管理维护权利和责任，在资金上加大投资力度，合理利用资金，还要加强监督与管理，提高工作人员的综合素质。只有将各方面工作落到实处，才能提高我国水利渠道工程的管理工作。

参考文献

[1]代继红.水利工程造价管理的信息影响探析[J].水土保持应用技术，2012（03）：29－30.

[2]何志军.小型农田水利施工与管理探讨[J]．水利技术监督，2013（6）：21－23．

[3]袁敏，邹冠闻.水利工程岁修项目安全管理问题与对策[J].水利规划与设计，2015（06）：74－75．

论文作者:路鹏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d4d21831bbf27541a9eec8e.html