# 绿色建筑工程项目施工质量自评估与深化研究论文_张光军

德州振华建安集团有限公司 山东德州 253000

摘要：现今，绿色建筑研究不断深入，不断发展，其理论和成果质量也越来越高。中国绿色建筑发展从无走到了有，从局部走到了整体、从零散走到了统一、从漏洞百出走到了科学统一的阶段。所以，怎样使这种有利于社会、有利于民众的绿色理念渗入到建筑设计中方方面面，从而更好地为我国的建筑事业服务，是建筑师重点关注的问题。

关键词：建筑工程；项目施工；自评估；施工质量

项目用地符合城乡规划要求（建设用地规划许可证：地字37010320170097）。场内内无各类保护区和各类文物古迹。土壤氡浓度最大值为5130Bq/m³，满足国家标准要求，可不采取防氡措施。无排放超标污染源，满足要求。日照整体满足大寒日2小时的要求，且不对周边建筑日照产生影响。

用地范围内8栋住宅楼，住区总用地面积39600平方米，总户数996户，居住人口3188人，人均居住用地指标12.42m2/人，得分19分。项目场地内合理设置绿化用地，住区绿地率40.7%，住区人均公共绿地面积1.55平方米，得分9分。合理开发利用地下空间，地上建筑面积：99439.93m2，地下建筑面积：38673.67m2，地下建筑面积与地上建筑面积的比率为38.89%，得分6分。

项目为非玻璃幕墙建筑，没有光污染，得分2分；对场地内风环境进行模拟，人活动区无涡旋或无风区；冬季工况下，建筑物一定范围内的行人区域里的风速控制在5m/s以内，另外室外的风速所对应的相关系数要控制2以内，综合评分是6分；项目红线范围内户外活动场地遮阴面积比为22.9%，得分2分。

场地内人行通道采用无障碍设计，每个单元至少设一部无障碍电梯，得分3分；规划配建机动车位821个，其中地面100个，沿小区内消防车道两侧设置，不挤占人行、活动空间，地下车位721个，得分6分；提供便利的公共服务设施，得分3分；

项目设计了下凹式绿地，雨水渗透系统，雨水经分流井、截污挂篮、弃流过滤装置，进入雨水收集池；硬质铺装地面中透水铺装面积的比例为52.7%，得分9分；场地年径流总量控制率达到70%，得分6分；项目在绿化施工过程中使用灌木、乔木以及绿草，在绿色植物的种植区域内要求土深以及排水条件要适合植物的生长。乔木的种植密度按照53株/100m2来设置，超过了对应的选项，综合评分为6分；综上，节地与室外环境自评得分80分，不参评分数为3分，换算得分为82.5分。

1节能与能源利用

项目位于寒冷（A）区，该项目的设计方案达到了国内节能设计领域里相关强制标准的具体要求。在加热的过程中不使用电加热工具，满足要求。室内照明选用以节能灯为主的电源，先进的控制方式，全部房间里的照明设备的照明密度和照明功率都满足国家相关的技术标准里的要求。

该项目的建筑外观很简洁，项目朝向为南北向，楼间距满足设计要求，窗墙比例符合相关的建筑节能规范，综合得分为6分；项目每栋楼的外窗可开启面积比例最低为58.1%，均达到35%，得分6分。

项目低温热水地板辐射供暖系统，相对于常规散热器采暖系统，本项目供暖系统能耗降低幅度大于5%，得分3分；项目采用分体空调，降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗，得分6分；项目住宅建筑共用部位的照明，采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施，综合得分为5分；本项目所有房间里的照明设备的照明密度和照明功率都满足国家相关的技术标准里的要求，得分8分；本项目电梯采用节能型电梯产品，得分1分；项目总户数996户，其中996户采用太阳能提供热水，可再生能源提供的比例100%，得分9分；节能与能源利用自评得分54分，不参评分数为21分，换算得分为68.4分。

2节材与节水

没有使用不符合要求的建筑材料；造型简洁美观，相关构件的总价不到总造价的百分之2，所有项目均符合要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建筑外观不是规则形状，综合得分为3分；对相关的结构以及基础完成了设计的优化，达到节材效果，得分5分；项目所使用的混凝土均为预拌混凝土，综合得分为10分；项目所使用的砂浆均为商品砂浆，得分5分；项目为混凝土结构，400MPa级及以上钢筋用量比例为95.84%，得分10分。综上，节材与材料资源利用自评得分33分，不参评分数为25分，换算得分为44分。项目生活用水采用市政给水生活给水系统竖向分3区：1区、2区和3区。1区由市政供水；2区、3区均由小区变频供水设备供给。1区(1-3层)压力为0.25Mpa，2区(4-11层)供水压力为0.60Mpa，3区(12层-顶层)供水压力为0.85MPa。用水点供水静压超过0.35MPa的楼层设减压阀满足水压要求，各用水点供水压力(动压)≤0.20MPa。

生活排水系统采用污、废合流制，污废水重力自流排至室外。雨水排水采用重力流外排水系统；全部给排水配件均采用节水型产品，用水器具效率等级达到3级要求。采取有效措施避免管网漏损，选用优质的管件、管材。分区域对不同用途和计费单位设置水表；合理使用非传统水源，设置中水回用系统，得分15分节水与水资源利用自评得分71分，不参评分数为14分，换算得分为82.6分

3室内环境质量

项目室内噪声满足《民用建筑隔声设计规范》里的最低标准，满足《民用建筑隔声设计规范》里的最低标准，符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》里的相关要求，符合《建筑照明设计标准》里的相关规定，满足要求。项目通过模拟发现，无结露现象，满足要求；项目通过模拟发现，内部表面的温度峰值达到了36.7摄氏度，符合《民用建筑热工设计规范》里的有关要求。

主要功能房间室内噪声级达到高要求标准限值，卧室昼间30dB，夜间20dB，得分6分；主要功能房间隔声性能达到高要求标准限值，外墙57dB，隔墙56dB，楼板54dB，得分9分；项目建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰，排水管为降噪管，得分2分；项目居住建筑与相邻建筑的直接间距最小为34m，超过18m，得分3分。

项目供暖末端采用低温热水地面辐射供暖系统，夏季采用分体空调，得分8分；项目各户型通风开口面积与房间地板面积的比例达到5%，且均设置明卫，得分13分；项目气流结构科学，餐厅和洗浴间以及地下车库等区域的污染物不会合流，得7分；室内环境质量自评得分64分，不参评分数为11分，换算得分为71.9分。

4 评估结果总结

4.1 项目创新点

引进“海绵城市”理念，设计了雨水渗透系统，收集场地内雨水并采取相应的径流污染控制措施。项目设计中水系统，用于冲厕、绿化灌溉及道路浇洒，节约水资源。大量使用高强建筑结构材料，高强钢使用比例大于95%。住户全部采用太阳能热水系统提供生活热水。充分利用地下空间，地下建筑面积与地上建筑面积之比达到了38.89%。

4.2 项目推广价值

本项目将绿色建筑的理念贯穿于规划设计、建筑设计过程中，营造出人与自然、资源与环境、人与室内环境的和谐发展。本项目选择了适合山东省济南市当地气候住宅建筑的一系列技术成熟、经济合理的绿色环保措施，并将它们集成在一起，是成功的住宅绿色建筑实践案例，可以在更大的范围内进行推广、复制。

4.3 综合效益分析

本项目方案的设计充分考虑技术经济的合理性，采用合理的小区规划、建筑设计以及技术措施，在造价增加不大的情况下达到绿色建筑的目标。通过对本项目的技术经济性分析，在获得良好的使用效果和示范效果的同时，投资回报周期合理，技术经济性可行。

5 结论

结合以上的评价环节，整体分析后可知，项目在资源节约以及室内环境优化上都完成了生态建筑设计方面的构想，而且措施非常有效，通过设计实现了所有分项的功能。

参考文献

[1]贾静.建筑设计中绿色建筑设计理念的运用[J].中国住宅设施,2017(12):16-17.

论文作者:张光军

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d55ef7dd4c40e73cbe2506a.html