# 暖通空调系统在建筑空调节能设计中的应用论文_刘辉

摘要： 介绍了暖通空调节能设计中绿色理念的应用原则，如节约原则、回收原则、循环利用原则，分析了暖通空调在节能中存在的问题，阐述了解决暖通空调节能问题的措施，如合理选择空调的冷热源、采用低温送风空调的方式、应用暖通空调新技术、做好环境保护设计、做好暖通空调系统冷热水系统和风系统的设计，以期提升暖通空调系统的整体效果。

关键词： 建筑；暖通空调系统；节能设计；

引言：随着经济与科技的不断高速发展，世界性的资源与环境压力日益严峻。在建筑耗能中，空调系统占据50% 以上，同时在国民经济总能耗中所占比重越来越大。为了保证经济与社会的长远可持续发展，应着力推进节能减排工作，大力发展低碳经济，应充分重视暖通空调的节能技术与设计。

正文：一、暖通空调节能设计的重要性

随着我国社会经济的不断发展，在建筑设计中应用的能源数量不断增加，产生的能源消耗数量比例也不断加大。根据一定的统计结果发现，在发达国家，建筑能耗在总能耗中已经达到40% 的比例，而我国某省的建筑能耗在该省总的能源消耗中也占到了27． 8% 的比例。在

建筑能耗中，30%—60%的建筑能耗都是暖通空调系统的消耗，并且呈现出了逐年上升的趋势。这种状况，会激化我国能源的供求矛盾，不利于我国经济与社会的可持续发展。应用节能技术，可以有效的解决这些问题，降低20%—50% 的空调系统能耗。所以，在建筑设计中应该重视对暖通空调系统的节能设计，以实现绿色建筑。

二、 暖通空调系统节能设计的具体要求

暖通空调系统在运行时主要提供能源的物质就是化石燃料，但是由于能源的匮乏及现阶段提倡绿色环保发展政策的影响，传统型的暖通空调系统技术已经无法在适应当前的发展现状，所以技能设计及节能技术的发展已经成为必然的趋势。不过在暖通空调系统节能设计中需要满足以下几点要求：第一，暖通空调系统节能设计排除楼梯间外的各个房间中都应该设置独立调控温度的设置；第二，暖通空调系统设计由于设计环节比较复杂，所以设计人员需要加强暖通空调系统设计

管理，将管理系统设计简化，降低管材效果，促使暖通空调系统的使用系统得到优化升级；第三，暖通空调系统节能设计中，设计人员需要重视系统能源的损耗情况和围护结构的热损失情况，同时由于保温性能决定围护结构传热系统，所以设计人员在设计时需要针对围护结构的隔热保温性能尽量提高。

三、 建筑暖通空调的节能技术实施中面临的一些问题

3.1 缺乏整体的暖通空调节能设计分析。随着社会发展中人民生活品质的提升，人们对环保和节能的重视越来越大，建筑行业为适应当前的市场需求，不断的进行了自我节能技术的开发和探究。但从暖通空调系统的设计来说，虽然也出现了很多新颖的设计方案，但是由于设计人员的考虑角度不同，使得设计方案无法从一个统一的规则来进行效果评析，这就导致各技术方案都各有自己的优缺点。这种缺乏统一性的节能设计评析现状，也是的设计人员不能准确的把控建筑施工

中的暖通空调节能设计要点，从而面临着真正的节能优化设计困局。

3.2 水凝结问题一直存在。从当前的很多建筑工程中的暖通空调使用来说，普遍存在的一个问题就是水凝结露问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而导致这种问题出现的原因主要有以下几个方面：（1）冷冻水管及阀门的总体保温性能不好，使得管道外壁的空气冷凝水经常出现滴水现象。（2）用于排放冷凝水的管道没有设置合理的坡度，风机盘管的积水盘没有安装平整，导致盘内的排水口很容易出现堵塞问题，从而出现水凝结滴漏问题。（3）积水盘下边的表面也很容易出现二次凝结导致的滴水问题。在

这种情况下，我们必须严格管控管道安装过程，确保各项管道安装操作符合施工标准要求，也只有这样才能够确保管道和设备之间的连接能够保持紧密性。

3.3 空调系统的水循环问题。从空调的整体运行原理不难确定，空调系统的水循环是整个水系统中央空调施工的重要环节，其施工质量和效率直接关系到整体空调系统的运行效率。但是从实际的空调水系统运行情况来看，因空调水系统的水循环问题发生的故障最多。造成这一问题的主要原因可以归纳为两个方面：一方面，空调水系统安装之后的运行过程中，没有严格按照标准要求进行定期的清理工作，导致空调水系统的一些部位因堵塞而影响整个水循环正常进行。另一方

面，在建筑工程的施工过程中，各个专业之间的施工矛盾得不到有效的处理而影响施工质量，出现了各专业管道的施工错乱现象，这也势必会导致管网中存在很多气囊出现，这对管网的循环来说是非常不利的。

四、具体措施

4.1正确选择热源

热电站、热泵设施和锅炉房都是空调系统思维热源，在开展空调节能系统设计工作的时候，需要充分使用这些热源。通过分析能够看出，地源热泵有着较多的经济效益，而且能够有效地控制大气中所存在的污染物，最主要的就是可以显著改善环境质量。所以在开展空调设计工作的时候，需要按照现场的实际情况来选择热源。

4.2对于再生能源以及清洁能源的使用

现阶段，建筑空调暖通系统的能源消耗持续增加，进而影响到了人们的日常生活和生态环境。在开展绿色理念下建筑暖通空调节能设计工作的时候，需要选择使用可再生能源以及清洁能源，确保能够有效地使用资源，防止出现资源浪费的情况，而且可以促进社会的可持续性发展。

4.3减少能量输送消耗

建筑暖通空调系统在开展能源输送工作的时候，会产生能量消耗的情况。所以在开展绿色理念下建筑空调系统节能工作的时候，需要减少空调暖通系统的能量运输消耗。首先就是建筑暖通空调系统需要选择使用那些性能较好的材料，而且需要增强对于计算机的控制，防止在输送的时候产生能源消耗的问题。接着就是在传输能量的时候，需要选择那些传输能力有保障的动力传输系统，借助传输系统的低流速以及强负荷性。

五、总结

在实际的建筑工程项目当中，暖通空调节能技术的应用效果不仅直接决定着整个建筑工程项目节能的效率，同时还将直接关系到建筑工程企业的经济效益。基于这样的重要性，我们理应在实际的建筑工程中不断优化暖通空调节能技术的设计与应用手段，让真正意义上的节能效果充分体现于建筑工程项目之中。只有这样，暖通空调节能技术才能够促进建筑工程企业的可持续发展。

参考文献：

[1] 张龙. 关于绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计中的实践分[J]. 智能城市,2018,4(11):138-139.

[2] 蔡峰. 绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用[J]. 住宅与房地产,2018(16):57.

[3] 褚冠群. 浅析绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用[J]. 中国住宅设施,2018(2):18-19.

论文作者:刘辉

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d662a80b3e25c7983d4264a.html