# 暖通设计影响暖通施工的常见问题及解决对策论文_张文全

摘要：暖通工程是整个建筑工程中的基础内容，暖通设计水平的高与低关乎到其投用以后的使用舒适程度和整个建筑工程的质量。在现代科技不断发展的今天，暖通施工技术也得到了很大的提升，但是暖通工程在其设计中仍然存在的一些问题影响暖通施工，有待设计师们对暖通设计进行改进。本文对暖通工程施工中暖通设计常见问题及解决对策进行分析，以供参考。

关键词：暖通工程；暖通设计；施工；解决对策

引言

目前我国居民生活水平的提高对于建筑工程的施工要求不断的提高，因此为了保证后期的施工质量就要确保设计方案的科学性与合理性。在整个建筑工程的发展过程中暖通工程属于重要的基础内容，为了保证暖通工程的施工质量与效率，在工程设计之初就需要好充分考虑施工的程序和难度、工程效果。

1暖通工程施工概述

随着科技的发展和人们居住需求的提高，暖通工程的设计也越来越复杂，这增加了工程施工难度。暖通工程是建筑的辅助结构，目的是提升居民的居住舒适度。暖通工程建设工程量大，在建设过程中会涉及子工程和子项目，虽然科技在快速发展，但暖通工程在施工过程中还会受很多因素干扰，影响施工质量。如施工流程、施工规范、材料等都是影响暖通工程施工质量的关键因素。为了提高暖通工程施工质量，就要在设计阶段考虑要暖通施工技术的特点，按照施工流程进行合理规划，加强施工管理，使用高质量材料，以实现对暖通工程质量的全面控制。

2基于改善暖通设计的原则

改善暖通设计必须坚持回收利用以及节省原则。及时对暖通的材料、零件、设备进行回收利用可降低后期的成本投入，降低环境污染。具体来说，当工作人员发现部分零件出现问题时可以将零件拆卸进行更换或维修，而不必对整个设备进行拆除更换，这样就可以降低成本投入，节约材料。另外，施工过程中，我们会剩余部分暖通设备的零件，对这部分零件进行适当的改造之后就可以再次利用。最后，工作人员要处理好暖通系统拆除或者改造之后的各种垃圾、原料等，坚持回收利用原则，分门别类进行整理，提高材料的使用实效性，这样既能有效控制成本投入，也有助于环境保护。

3暖通工程施工中暖通设计中常见的问题

3.1通风设计不够合理

在暖通工程的设计中会涉及到多项工程项目，而通风系统就是其中重要的组成部分，尤其是供冷系统。制冷系统的制冷量与工作效率主要取决于选择的设备，甚至还要对后期的生产与生活设计需求设置终端暖通设备。但是在实际的施工中经常会出现一些风道的风量不足，从而出现涡旋引起通风死区。这就需要设计人员合理的设计通风管道。另外，在风道设计中进行软连接的时候，设计人员没有对设备的使用寿命以及维护工作全面的分析，选择合理的管道材料和接头，随着使用年限的增长，造成通风管道大面积的更换与二次维护等工作量的增加。

3.2设计与实际施工结合较低

设计人员在进行最初的设计工作时，需要结合实际的建筑场地和施工环境来考虑暖通设计，因为暖通工程和建筑施工两者有着非常深厚的联系，在设计暖通工程的时候应当充分的考虑工程本身，在满足工程施工的同时来进行设计工作。但是在实际的设计工作中，容易对采暖、通风以及空气调节等内容有所忽视，和供电还有供水以及通信等系统产生施工方面的矛盾。如果上述内容出现了交叉施工的问题会严重影响施工的工程时间，加大施工的难度，施工人员无法按照图纸进行施工，进而就会影响到整个工程的施工质量。另一方面，图纸资料的管理也是非常重要的，是施工的重要环节之一。如果没有良好的施工记录，甚至会出现改变施工走向的问题，那么这样的暖通设计也必将会出现各种问题。只有完整的工程资料，这项工程才算是完整的。但是有些单位通常是在接近尾声的时候才开始对各种施工资料和记录进行整理，时间上有所出入，影响工程签证，这样的整理方式也会大大降低工程资料的真实性，严重的将会影响到工程日后的质量追踪情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3缺乏节能意识

暖通设计需要将关注点放在“绿色节能”上，因此工作人员要改变老的设计思路，培养节能意识，基于绿色节能来考虑暖通设计，并在实践中验证节能效果。就目前而言，从业人员的节能意识较为薄弱，在暖通节能上的研究投入少，他们更关注基础功能需求，未能平衡好节能、功能的关系。

4暖通设计中的注意事项

暖通空调设计过程中，要考虑到其安全性，需要进一步探究是否具备易燃易爆产品，对于这些产品是否做好了防护安全设备。除此之外，建筑物中还必须进一步的确保物品环境的安全性以及系统设备运行情况的安全性等多方面的问题。而在地下弹药厂房、库房以及煤矿等地下建筑暖通空调系统设计过程中，需要迫切考虑的一个重要问题就在于安全性因素，此时就必须采取具备要防爆性能的防爆技术方案以及防爆措施。而在设计燃油燃气锅炉房等建筑物过程中，要考虑到其中的可燃性气体以及液体出现泄漏情况而可能会带来的安全性问题。此时，就必须在建筑物当中设置有可燃性气体泄漏报警装置以及事故通风系统，进一步的保证地下建筑的安全性。

5暖通工程施工中暖通设计问题的处理措施

5.1暖通工程设计中通风系统的合理设计

合理设计在建筑工程的暖通项目施工中使用的装修材料没有达到国家规定的要求，或者属于有害的物质，因此就会引起严重的空气污染。所以需要在暖通工程设计的时候注重通风系统的合理设计与环保要求，防止对人体的健康造成不良的危害与影响。另外，还要注重对节能技术的合理使用。当前的工程施工对于能源的消耗非常大，因此需要响应国家提倡的环保节能施工。在通风系统中使用的材料与技术也要满足节能的要求，尽量降低对能源的损耗。大家都知道暖通的设计非常的复杂，因此对于设计的水平要求就会更加的严格。

5.2充分了解现场情况

设计人员在进行暖通系统设计时要深入到施工现场，对施工现场的情况进行充分的了解，只有这样才及时发现设计中的问题。但是，在实际设计中设计人员需要的分析的现场问题以及影响因素有很多。为了确保暖通系统设计的可行性，设计人员设计方案不仅能够满足实际需求，同时还要在设计方案中将影响因素体现出来，这有这样才能保障暖通系统顺利完成施工。除此之外，设计人员还有对施工的各个环节有清晰的了解，只有这样才能与施工部门、监理部门进行有效沟通，进而保障暖通设计能够达到实际要求与标准，同时还可以减少因为施工与设计不协调影响施工进度与质量。

5.3严格审核设计图纸

方案图纸是施工的依据，加强对暖通设计图纸的审核与优化，有利于及时发现问题并加以解决，从而保证施工质量。相关人员要仔细审核方案中涉及到的各种材料、工艺，反复检验其合理性、可行性。例如，新工艺的应用是否适应当下建筑实际情况，工艺是否符合规范标准等。一些不必要的环节可以省略，以优化施工内容，提高方案的经济性。

结束语

暖通工程的施工建设过程中，工程项目的设计属于重要的基础与前提，为了保证工程的顺利施工与质量就需要对设计进行严格的把关，从而使工程的设计达到一定的标准与要求。考虑到工程的实际情况，融合先进的安全、环保及节能设计理念，确保工程设计方案的实用性与经济性效果。

参考文献

[1]鲍梁,撒世忠,刘兆俊.千岛湖君澜酒店暖通空调设计探讨[J].江苏建筑,2019(S2):82-84+95.

[2]曲晓宁,王少华,王光芹,张继军.济南某高校学生公寓暖通空调及热水系统设计分析[J].节能,2019,38(12):21-23.

[3]陈慧子.建筑暖通空调节能设计与暖通工程造价成本控制[J].门窗,2019(17):8+10.

[4]张瑶.BIM技术在暖通工程设计、施工中的应用及研究[D].吉林建筑大学,2018.

[5]傅晓耕.绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用[J].自动化与仪器仪表,2017(08):204-205+208.

论文作者:张文全

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d7f399ef4a4e3dd68b6f2a1.html