# 绿色施工技术在机电安装中的应用论文_张栋

瑞森新建筑有限公司 山东济南 250000

摘要：经济的快速发展在带给人们丰富物质享受的同时也对生态环境造成了很大的破坏。城市的建设发展离不开建筑行业的发展，因此将绿色施工技术应用在机电安装工程当中是非常有必要的，既能够提高机电安装工程的质量，又能够降低对于生态环境的破坏以及能源的消耗。

关键词：绿色施工技术；机电安装；应用

将绿色施工技术应用在机电安装中，能够更好的将我国可持续发展理念落实到实处，让建筑行业在不断提高建设质量的同时眼能够降低污染和能源损耗，真正达到人与自然和谐共处的目的。

1 绿色施工技术的内涵

绿色施工技术在机电安装工程中的应用主要是指，相关工作人员在实际施工过程当中，在保证施工质量和施工工期以及施工安全的基础上，选择相对来说科技含量较高、绿色环保性较强的施工材料和施工方法，来开展实际工程建设，并制定出这对此种方式方法和施工材料等的评价系统和规章制度，让相关工作人员在实际应用操作的过程中能够受到相应的约束，将可持续发展理念落实到实处。

2 绿色施工技术在机电安装中的应用

2.1节材技术的应用

施工材料是机电安装工程开展中必不可少的组成部分，因此将节材技术应用在其中能够更加有效的起到降低对于资源的浪费以及对于环境的污染作用。相关工作人员在实际应用此项技术的过程中，对于所需的电缆、钢材和管材等都要做好相应的预算工作，并保证预算工作的准确性，这样才能更好的保证下料方案的合理性，尽可能减少废料的出现。例如相关工作人员可以将BIM技术应用在其中，进行工厂化预制，并通过建模等技术来让相关工作人员能够更加直观的对机电安装工程进行立体的了解，让施工材料的应用更具科学性，减少材料的损耗，如图一所示。同时，也要根据施工实际情况做好库存和进度方面的控制，并根据实际开展情况来做好施工材料的采购和进场工作，既保证不会影响到施工进度，也能够降低库存。

图一 机电安装模拟

料场应安排在靠近加工厂的位置中，尽可能减少材料二次搬运情况的产生。在临时设施的设置环节中，相关工作人员应做好对于旧料和回收材料的利用，将装配便利的施工材料应用在其中。同时也应该注意所使用的材料是否具有良好的耐用性、方便维护性和便于维修性等。此外还应根据实际情况建立起对于工程废料、垃圾等的管理制度，避免施工垃圾等对施工环境造成二次污染，并做好可回收垃圾和不可回收垃圾的分类工作。

2.2节电技术的应用

想要在机电工程安装中更好的节约电力资源，可以将能源监管平台应用在其中，对实际施工中所有用电设备进行监控。例如在工作人员的办公区域中应将传统灯具改为节能灯具、让照明系统能够根据户外光线以及相关工作人员的实际需求进行调节亮度、电梯在无人使用时能够自动进入自动状态。同时在洗浴、食堂等区域中可以加入太阳能等清洁能源来保证热水等的供应。如图二所示，250W金卤灯和250W高压钠灯以及50WLED灯所消耗的电量是有很大不同的。

施工现场的照明措施要在保证能够正常施工的情况下尽可能的减少夜间不必要的照明措施。同时要注意对施工设备的监管工作，优化其配置方案，在保证正常施工的基础上，提高对于机械设备的使用效率，合理使用资源。此外，相关工作人员在实际安装工程中也应该避免设备空转情况的出现，提高对于机械设备的控制，降低无用功对于电力资源的浪费，严格禁止在实际施工中有不合格的临时设施用电情况的出现，避免造成不必要的损失。

图二 灯具对比图

2.3节水技术的应用

在实际施工过程中节约水资源是非常有必要的。机电安装工程开展中对于水资源的消耗也是比较大的，因此无论是在施工现场还是在生活区、办公室等区域中都应该装有节水装置，例如将节水型阀门、感应水龙头等应用在其中，尽可能降低水资源的浪费。同时也应该做好水资源的循环利用，建立起雨水收集等设施，雨水收集的设立能够起到良好的水资源收集、净化的作用，让水资源能够有效地实现再利用并降低污水排放对环境的污染，提高水资源的利用效率。

2.4节油技术的应用

相关工作人员在应用实际机电安装过程当中，应做好对于施工、运输等方面车辆的优化配置，通过对路线和实际需求等反面的分析制定出合理的拼车方案，且选用油耗较小、污染较低的车辆，降低车辆在运输的过程当中对于生态环境的影响。

2.5环境保护技术的应用

（1）对空气污染控制

在机电安装工程实际开展过程中，若是需要使用到预留孔洞的操作方式，需要进行开凿环节，那么相关工作人员应在施工地点附近做好封闭围挡措施，并通过洒水等方式来对施工现场中容易出现的扬尘等问题进行解决。同时也要做好对砂轮切割机等机械设备的防护措施，避免扬尘情况等对于其正常使用造成影响。在实际操作环境中，相关工作人员应将扬尘的高度控制在五十厘米以内，并在施工现场的出口处配备好相应的洗车槽，对出场的车辆轮胎进行冲洗，若出厂车辆所运送的为固体废弃物或是施工垃圾等，应做好封闭措施。

在对建筑内部的工程垃圾进行清理的过程中要做好封闭措施，自上而下的对工程垃圾进行运送，避免扬尘问题对于植被等产生影响。若涉及到有毒有害气体的运输或是装卸等，相关工作人员要注意做好防护措施，保证其密封性。对于涂料类的施工用品，选择具有良好通风性的专门放置此类气体的仓库来对其进行储存，在使用的过程中也要做好通风措施，避免对施工人员的身体健康造成影响。

（2）对光污染控制

在夜间施工的过程中，相关工作人员应做好对于光污染的控制，在灯具的外部加上灯罩，让管线能够集中在实际区域当中。在开展电焊操作的过程中，也要做好相应的防护措施，减少弧光外泄现象的发生。

（3）对噪音与振动控制

在实际施工过程所使用的机械设备，相关工作人员应定期对其进行维护和检修，保证其能够正常的投入到日常使用当中。想要降低对于环境的污染，应选用震动较低、噪声较低或是配有消声设备的机械设备来进行施工操作，并且在使用过程当中要控制好机器，降低空转时间。若是需要使用到噪声较高的机械设备，应做好机械棚的建设，降低噪声的污染。若是实际施工区域的附近是居住区或是学校等，应注意避开其休息以及学习的时间段，以免噪声过大对周围居民的正常生活造成影响。同样若是涉及到夜间使用噪声较大的机械设备，应提前报备给相关部门并贴出公示。

（4）对水污染的控制

在实际机电安装工程开展中，工作人员应做好排水系统的设置，根据实际情况建设好沉淀池，将雨水管网与污水管网分为不同的两个部分，并将排水沟与城市管网之间联系在一起。在对污水进行排放的过程当中，应先将污水排放到污水点当中，在通过沉淀、过滤等环节后，再对污水进行集中的排放。而对于相关工作人员所需的生活区域和办公区域中，应做好化粪池的设置，对于食堂区域中也应该建立起隔油池，避免油污对于水资源造成污染。在放置油等物品的仓库中，相关工作人员应做好防渗漏措施，一旦油污对水体造成污染，处理起来是非常麻烦的， 为了避免不必要成本的产生，必须要重视此项工作。

总结

绿色施工技术想要在机安装工程中得到更好的应用，就要提高相关工作人员对其的重视程度，明确其在实际工程建设中所能够起到的保护生态环境、降低污染的作用。此项技术的应用，也能够有效的推动我国建筑行业的发展，让“资源节约型、环境友好型”建设更好的落实到实处，为人们营造更好的生态环境。

参考文献

[1]赵国亮. 浅谈绿色施工理念在机电安装工程中的渗透[J]. 企业导报,2015(11):189+101.

[2]李旺虎. 绿色施工理念在机电安装工程中的应用[J]. 智能城市,2018,4(07):167-168.

[3]李帅杰. 浅析绿色施工技术在机电安装工程中的应用[J]. 建材与装饰,2017(32):206-207.

论文作者:张栋

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d910f965af4857de9913496.html