# 关于碾压混凝土重力坝工程关键技术与质量控制研究论文_孙冲,,吕婷婷

摘要：随着我国水利工程发展建设，对重力坝工程建设项目关键技术和质量控制水平要求越来越高。在建设过程中，水利工程项目建设是一些纷繁复杂的工程，保障重力坝工程的施工进度和工程质量，碾压混凝土技术成为重力把工程的施工关键。做好对碾压混凝土重力坝建设技术管理和质量控制尤为重要。鉴于此，本文围绕浅析碾压混凝土配比研究、碾压混凝土重力坝工程质量控制，两个维度展开详细的解读。

关键词：碾压混凝土；重力坝工程；关键技术；质量控制

现代水利工程项目中，重力坝是为了更好的控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的开工建造的。开展重力坝的工程项目，是水系地域有效管控水资源和合理调配水流控制的有效方式。水资源是人类赖以生存和生活必不可少的宝贵资源之一，但客观自然条件存在的状态，并不能够完全符合人类的生存和发展需要。通过修建重力坝的水利工程项目，达到控制水流，防洪涝减少灾害，并通过水量的调节和调配，来实现满足人民生活和生产对水资源的需要的目的。在重力坝建设初期，碾压混凝土的配比及质量控制直接影响工程建设效果。为此，深入研究碾压混凝土技术对重力坝施工质量具有现实意义。

一、浅析碾压混凝土配比研究

（一）、重力坝简介

重力坝由砼或浆砌石修筑而成，是大体积挡水建筑物，其基本剖面为直角三角形居多整体结构由若干坝段组成。重力坝在水压力及其他荷载作用下，依靠坝体自重产生的抗滑力来满足稳定要求；同时坝体自重产生的压力来抵消由于水压力所引起的拉应力以满足强度要求。在水压力及其他外荷载作用下，主要依靠坝体自重来维持稳定的坝。重力坝在建筑时选用混凝土或浆砌石为建筑材料。有资料据统计，世界各国建设水利项目中，重力坝在各种坝型中占据较大的比重。尤其是在中国的坝工建设中，在20座高100m以上的高坝中，混凝土重力坝就有10座[1]。

（二）、重力坝建设施工意义

当前，世界范围内多数国家出现人口过快增长趋势，水资源呈现不足态势。城镇及乡村供水紧张，水资源短缺。人类生态环境恶化严重等重大问题，都与水资源有密切联系。针对以上问题，开展水灾防治工作、水资源的充分开发利用，成为当今社会发展的头等问题。为此开展水利工程显得尤为重要。重力坝建设是功在当代利在千秋的施工项目，运用科学的技术管理才能高效的保障水利工程项目建设的质量和技术得到发挥。

（三）、碾压混凝土配比与重力坝的关系

在重力坝建设施工中，碾压混凝土技术尤为关键并成为测评重力坝施工项目的关键因素，碾压混凝土是一种干硬性贫水泥的混凝土，其主要原料有：砂石、水、外加剂、硅酸盐水泥、火山灰质掺合料及粗细骨料等。使用碾压混凝土建造重力坝既具有混凝土体积小、强度高、防渗性能好、坝身可溢流等特点，同时重力坝施工程序复杂，可使用大型通用机械等优点。我国从20世纪80年代开始对碾压混凝土的使用，历时8年时间在90年代初，完成对碾压混凝土的阶段性研究工作。在使用碾压混凝土建筑重力坝时，根据相关规定对原材料选配及搅拌时间和方法、VC指测定等进行严格的规定。

（四）碾压混凝土关键技术技术标准

现阶段，大多数重力坝施工工程采用RCC施工工艺，又称为：全断面碾压工法(Roller compacted concrete)，采用类似土石坝填筑的施工技术和工艺，将干硬性混凝土快速的全面分层振动压实。以四川省某重力坝施工建设为例，拌合站设计生产能力约为70-90m3/h，拌合楼设计生产能力在180-200m3/h。以满足碾压混凝土110m3/h的入仓强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆拌合系统建立完成后，对其产出能力和称量等系统进行严格的校对和检查，避免在拌合过程中出现不良施工情况的发生。随着气候条件的影响，该坝区属于亚热带气候施工附近的气象监测站提供该地区的气象平均温度为18.6℃，全年平均风速为2.1m/s，风向以东南风为主。碾压混凝土的运输速度为v152-172，高9.5米位置才采用15顿自卸重型卡车进行入仓，采用高压真空槽入仓[2]。

二、碾压混凝土重力坝工程质量控制

（一）优化施工管理制度，有效控制温控及防裂技术研究

有效的开展重力坝工程项目，离不开完善的管理制度。只有不断随着施工进度完善管理制度，才能确保水利工程项目依法合理进行。（1）对水利工程项目的相关建设单位开展合理调整和优化，设置部门过程中功能与职责相匹配。独立完成施工具体工作中的具体情况。（2）引进同行业先进的管理技术，结合自身发展不断完善管理制度。（3）依法开展各项施工工作。依据国家及水利工程项目地方颁布的法律法规，开展施工项目。确保建设施工项目有法可依，有制度保障。

重力坝属于大型砼结构建筑体，具有预拌混凝土在一定的时间内呈流塑状态，浇注入模，捣实固化后可以制成各种形状和大小的构筑物或构件，其成型后一段时间里水泥与水发生水化反应，使混凝土硬化，硬化后的混凝土具有一般石料的性质，由于施工过程中断面尺寸和施工技术的影响，容易产生裂缝的不良生产情况产生，由于混凝土收到温度、湿度影响产生收缩现象时，容易削弱断面应力集中，裂缝现象进一步延伸。基于重力坝耐久性及施工质量考虑，控温时防范大面积出现裂缝的关键技术之一，当土的配比结构超标时，混凝土容易出现干裂的情况；当水的配比结构超标时，混凝土容易出现干缩裂缝。当混凝土中含泥量配比结构超标时，混凝土容易出现干裂情况；混凝土在放置期间未得到良好的养护，导致水分流失严重，混凝土容易出现干裂情况发生[3]。

（二）、科学合理安排工序，对关键工艺管理布控

施工重力坝施工管理中科学合理安排工序对关键技术和工艺开展布控管理是十分必要的。将建设施工总体不断细化，结合施工进度制定每月、每周和每日完成工作量。根据施工难度和主客观因素适当调整。更好的保障施工进度和施工质量。同时，有效控制施工成本，做好施工环境的成本管理工作，保障施工质量的同时降低施工成本，为建设单位创造更好的经济效益。

混凝土配比大致可分为初步配比阶段、实验期配比阶段、基准配比阶段和施工配比阶段。根据混凝土强度等级、工作性和耐久性等要求进行配比设计。在首次施工混凝土配比进行开盘鉴定，满足施工设计配比要求。（1）搅拌过程控制技术，搅拌的主要形式分为自由下落方式和强制搅拌方式。通常情况，为了保证混凝土的强度推荐使用强制搅拌方式。对于干硬性和流动性能较低的轻骨料搅拌同样可以获得良好的效果。（2）原材料运输过程，需要提前设计。由于机械设备较大，在进场过程中选择地势平坦且宽广路线。充分考虑气候因素，道路通行及交通管制规定，避免出现运输纰漏。如遇到运输停止、中断等情况发生，在施工现场需要对混凝土进行重复搅拌过程。（3）混凝土振捣过程，确保混凝土振捣范围合理，避免出现遗漏振捣和过振情况发生，混凝土振捣杜绝产生冒气泡的现象发生。

结束语

重力坝的质量安危常关系到国计民生，加强工程项目关键技术和质量控制，使其发挥积极应有的效用。重力坝保证施工质量为水利工程有效运行、充分发挥合理、经济、安全地利用水力资源发挥价值。

参考文献：

[1]周洪云.龙开口碾压混凝土重力坝施工关键技术研究[J].水利水电施工,2019(01):48-51.

[2]吴庆筑.碾压混凝土重力坝施工技术和施工质量的管控[J].水利科学与寒区工程,2018,1(10):73-75.

[3]黄必虎. 某水电站重力坝碾压混凝土关键工艺与施工管理应用研究[D].华南理工大学,2017.

论文作者:孙冲,,吕婷婷

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9dc6b39997cdced297e1d23f.html