# 浅谈混凝土拖式泵在冷却塔筒壁施工中的应用论文_李红志

东北电力烟塔工程有限公司 辽宁 锦州 121000

摘要：随着电力工程技术的发展，混凝土的泵送施工技术也获得相应的发展，几乎所有的高层和超高层的电力工程的混凝土都采用了泵送施工的方式，大大提高了混凝土施工的机械化水平。在电厂大型及超大型冷却塔筒壁施工过程中，混凝土的垂直运输问题一直是制约施工进度和质量的重要因素，为了解决这个问题，在大型及超大型冷却塔筒壁施工过程中引入混凝土超高泵送技术是解决问题的关键，而如何计算泵送中的压力损失，选择合适的输送压力和功率的混凝土输送泵是实现混凝土泵送的重要环节。

关键词：混凝土；冷却塔筒壁施工；泵送能力；计算

0 引言

目前大型及超大型冷却塔筒壁施工一般采用三角架翻模施工工艺，垂直运输采用液压顶升平桥+施工升降机，筒壁混凝土垂直运输引入混凝土拖式泵做垂直运输，施工升降机辅助应急，混凝土泵输送至液压顶升平桥上的储料斗内，然后由人力用手推车水平运送到混凝土浇筑点的方式进行浇筑，可以解决混凝土的垂直瓶颈。

混凝土泵是安装在可以拖行的底架上并通过管道进行混凝土泵送施工的现代化建筑设备，具有作业安全、施工效率高、质量好、成本低、且不会污染环境等优点。在超高层与远距离泵送施工中发挥的重要作用。

1 混凝土输送泵选型

根据工程实际情况及以往施工经验，大型及超大型冷却塔筒壁施工中考虑单座塔选用1台HBTS80.18.195型混凝土泵用于混凝土垂直输送（按塔高经计算确定）。该泵是一种柴油发动机驱动的高压S管阀混凝土泵，系统可靠，故障率低，维修方便，是理想的混凝土输送设备。最大理论排量为80m3/h，物料最大出口压力18MPa，出料口直径150mm，料斗容积600L，上料高度1400mm，砼缸规格φ200，行程1800mm，输送管采用高压水洗方式进行清理。

HBTS80.18.195型混凝土泵主要技术参数如下：

经上表计算，压力损失总值为12.875MPa＜HBTS80.18.195型混凝土泵物料最大出口压力18MPa，可满足泵送需要。

2）按混凝土泵最大水平输送距离计算

（1）混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失

△PH=2×[K1+K2×(1+t2/t1) ×V2）] ×α2÷r0 ………………………①

①式中：△PH………混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失（Pa/m）

r0…………混凝土输送管半径（m），取0.075

K1…………粘着系数 （Pa），K1=（3.0-0.1）×102=290

K2…………速度系数 （Pa/m/s），K2=（4.0-0.1）×102=390

t2/t1………混凝土泵分配阀切换时间与活塞推压混凝土时间比，取0.3

α2 ………径向压力与轴向压力比，取0.90

V2 ………混凝土拌合物在输送管内的平均流速（m/s），计算过程如下

混凝土泵平均输出量：Q1=Qmax×а1×η……………………………②

②式中：Q1 …………每台混凝土泵实际平均输出量（m3/h）

Qmax…………每台混凝土泵的最大输出量（m3/h），根据HBTS80.18.195型混凝土泵技术参数查得，混凝土最大输出量Qmax=80 m3/h

а1…………配管条件系数，取0.8

η…………作业效率， 取0.7

将上述参数代入②式计算，每台混凝土泵实际平均输出量Q1=44.8m3/h

V2=44.8÷3.14÷0.0752÷3600=0.7 m/s

将上述参数代入②式计算，混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失△PH=15478 Pa/m

（2）混凝土最大水平输送距离

Lmax=Pmax/△PH…………………………………………………………③

③式中：Lmax ………混凝土泵最大水平输送距离（m）

Pmax ………混凝土泵最大出口压力（Pa），HBTS80.18.195型混凝土泵物料最大出口压力18 MPa

△PH ………混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失（Pa/m）

通过计算，混凝土泵最大水平输送距离Lmax=1163m

（3）混凝土输送泵的水平换算长度

根据上表计算，完成此项施工所需混凝土泵的水平输送长度为1032m＜HBTS80.18.195型混凝土泵的最大水平输送距离1163m。因此HBTS80.18.195型混凝土泵可满足混凝土施工需要。

4 结语

综上所述，在大型及超大型冷却塔筒壁施工过程中，根据施工现场的实际情况和混凝土输送泵的技术参数，通过计算，选择合适的输送压力和功率的混凝土输送泵，解决混凝土垂直运输制约施工进度和质量的瓶颈问题，确保工程建设目标的顺利实现。

参考文献：

[1] JGJ/T 10-2011，混凝土泵送施工技术规程

论文作者:李红志

论文发表刊物:《防护工程》2019年第3期

论文发表时间:2019/5/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9df052ab20a236cd124e56c6.html