# 高压电缆运维智能化管理论文_宫威

摘要：社会经济与科技的发展，推动了我国电力领域的蓬勃发展。电力电缆作为城市的地下生命线，保障着人民群众的生命财产安全和城市运行秩序。针对目前城市电力电缆的管理现状及存在的诸多问题，开发出基于物联网视角下的电缆智能化应用系统。本文就高压电缆运维智能化管理展开探讨。

关键词：高压电缆线路；智能化；管控

引言

随着城市经济的发展，高压电力电缆线路因整洁美观、可节约地面资源、节省地下通道、受气候影响因素小的优点而获得了快速发展。构建高压电缆全过程智能化管控体系，可以提升电缆和通道的施工质量，提高电缆线路巡检工作的覆盖面和精细化程度，实现电缆线路的状态监测和状态检修，从而有效提升电缆线路的本质安全和劳动效率。

1当前我国的电力电缆运维管理工作发展现状

随着时代的不断发展以及科学技术的不断进步，城市化进程的加快给人们的生活质量提出了更高的要求，为了更加顺应科学发展观的发展要求，我国的电力电缆运维工作也应当更加的环保科学。对于我国的大部分电力工程以及电力电缆工作企业也提出较高的质量标准，要求电力发展工程必须严格的符合国家质量标准，才能够进行正常情况下的运维工作。但是在目前为止，我国的电力电缆运维工作以及运维技术相比于国外先进的发达国家在电力电缆运维工作技术发展上仍然存在着较大的差距，不能够更好的适应当前的时代发展需求，做出技术方面的突破以及发展。相比于国外的智能化、自动化、机械化的电力电缆运维技术，我国的技术发展仍然有着一定程度的欠缺。目前，西方的先进发达国家在进行电力电缆运维工作时能够合理地运用机器人技术以及电子设备来进行智能化的电子运维，而我国在进行电力电缆的运维工作时会充分的考虑多方面的因素，包括运行成本以及资金投入方面都在很大程度上影响了我国电力电缆运维工作的技术化发展。由于资金投入过少以及运行成本不足，我国的运维工作仍然是依靠人力进行，采用传统的技术手段进行工程检测以及电力电缆运维工作的管理。虽然我国的现代化信息技术呈现着不断发展的趋势，但是仍然不能够被良好的运用于电力工程行业，我国电力电缆的运维工作不能高效的采纳电子信息技术，从而不能更好实现企业的自动化发展。我国相关企业的运维管理体系仍然建成的不够完善，智能化的水平较为低下，应用电子信息技术的范围不够广泛，这些都是影响我国电力电缆运维工作高校进行的阻碍因素。

2高压电缆运维智能化管理

2.1建立电缆电缆防外破管理体系，降低电缆故障发生率

一方面，电缆故障主要是因为外力破坏，随着政府工程的增加，电缆遭到外力破坏的几率大大增加，从这几年发生的运行故障来看，外力破坏一直是主要原因。电力公司开展配电运维与集体企业联动，与政府规划、市政、通讯、燃气等地下管网设施单位建立联动机制平台，有效防止外力破坏造成的损失。另一方面，加强电力电缆线路的巡视工作，尤其是对有建设项目的电缆路径加强巡视密度，是减少外力破坏事故简单而有效的办法。提前与施工方联系，利用地下管线探测仪和电缆竣工图纸指明电缆路径，开工后派人长期监护严看死守，一旦发生破坏电力电缆事故，依据《中华人民共和国电力法》《电力设施保护条例》对肇事者追究责任。

2.2开展高压电缆通道及通道内电力电缆数字化普查工作

普查成果以电子化形式建库和展示，具备系统的录入条件，同时建立信息数据的动态、实时维护机制。主要包括以下几个方面：（1）规范命名规则；（2）采用物探技术、电磁技术、探测技术，采集电缆段的数据信息，包括变电所、线路名称、电缆段名称、电缆段序号、长度、型号、状态、敷设方式、埋深（或高程）、走向、电压等级；起点、拐点、终点坐标；中间接头坐标、安装位置；电缆起点、拐点、终点、中间接头的影像资料。（3）电缆井和电缆管沟的数据信息，包括通道名称、总长度、结构形式、起点坐标、终点坐标、走向、连通关系、上顶埋深（或高程）、宽度、管材材质、管孔数量、管径、支架材质、支架数量及宽度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3建立电缆线路绝缘预轚系统平台

根据电力线路电压行波和电流行波的形成及传输恃点，利用绝缘放电或故障产生过程中电压行波和电流行波沿电力线路传输到电揽两端变电站的行波大小、幅值、相位和时间判断电力线路的运行状态。

2.4加强开闭站智能化管理，对开关柜安装除湿器

环境温湿度是影响电气设备正常工作的一个重要因素。环境温湿度过高电气设备温度也增高，引起绝缘老化加快，严重时烧毁绝缘。空气湿度过大设备表面凝聚水分，霉菌滋生加快，使电气绝缘强度将低，金属腐蚀加快导致接触面氧化，接触电阻增大，易引起故障造成大面积停电。为确保电气设备运行在合理的温湿度环境下，电力公司可以采用WECS系列冷凝除湿装置（排水型），利用了“温差大时易凝露”的特点，在产品凝水面产生非常低的温度，使空气中水分冷凝在凝水面，并通过排水孔排出柜外。由于电柜内水分不断减少排出柜外，空气中湿度显著下降。即使环境温度变化，由于电柜内空气中水分非常少，也不会再产生凝露。从根本上解决了电柜常见的湿度困扰。

2.5智能标示器在我国电力电缆运维管理工程当中的应用

智能标识系应用于我国电力电缆运维管理工作当中能够有效的维护我国的电力工程安全、高效发展，保证电站的安全以及稳定运行，减少施工过程中的一系列危险性和威胁性隐患问题。智能标识系通过对电力电缆的运行路线进行严格的标识以及处理，通过了解电缆运行的回路对电力电缆进行精准化的运维，并且根据具体的电力电缆运行现状，结合具体的实践工作经验进行针对性的运维管理工作。智能标示器可以根据电力电缆的运行轨迹进行精准的定位以及标识，并通过具体的标识来对出现故障的电力电缆部分进行标准的运维工作，这样可以有效的保证运维工作的精密性以及合理性，正确的发挥了智能标示器的作用。根据具体的光纤回路来进行智能标示器的标识工作，按照不同光电缆的运行方式以及运行频率做出具体的标识编号，根据不同的编号进行具有针对性的运维管理工作，这样可以有效的促进电力电缆的精准分类。到目前为止我国智能标示器的识别功率以及分辨速率还仍然处于研究阶段，我相信随着时代的发展我国智能标示器在电力电缆的维运工作中的运用程度会越来越高。

2.6开展电缆智能改造，提升状态检修水平

（1）开展高压电缆线路安装接地电流在线监测系统应用。重要电缆通道要安装电缆接地环流、温度、隧道水位、气体等监测设施，同时要实现隧道通风、排水、出入口门禁等监控功能。对原有监控系统不满足功能需求的，应进行整治提升。（2）制定高压电缆线路智能化改造三年计划，建立电缆综合监控系统，集成电缆在线监测、运维管理、检修管理、台账管理和状态评价等功能，对电缆温度、电缆接地电流、视频监控、隧道环境等进行智能化管理和集中监控，试点应用隧道巡检机器人，实现隧道内的环境、设备的全天候智能化自主巡检功能。

结语

随着科学技术的不断发展以及现代化进程在我国的不断推进，我国的电力电缆运维工作想要得到更好的发展，就必须在技术上进行突破和创新。应用智能化技术手段，开展好大数据电缆数据测绘、移动巡检、带电检测、智能改造等检修运维技术手段，大大提升了运检智能化、自动化程度，显著提升了人员劳动效率，提供了解决减员增效的管理解决方案。

参考文献

［1］王家俊.城市电网高压电缆运维技术探讨［J］.中国高新技术企业，2018（32）：70-72.

［2］侯思羽.浅析电线电缆检测及其质量控制关键点［J］.通讯世界，2018（23）：46-47.

［3］罗俊华，杨黎明，史济康，等.电力电缆及试验技术回顾［J］.高电压技术，2019（S1）：81-82.

论文作者:宫威

论文发表刊物:《中国电业》2019年 22期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9df2bbf148d621598059abbd.html