# 玻璃幕墙设计与施工的探讨石志程论文_石志程

摘要：随着我国经济的快速发展，各种建筑物玻璃幕墙的利用率不断提高。而玻璃幕墙设计与施工质量对于工程整体质量具有直接的影响，因此，在建设过程中要加强设计与施工把控，不断总结积累工程经验，重点学习新技术，融入先进的设计理念，从而进一步提高我国玻璃幕墙的整体质量和性能。

关键词：玻璃幕墙；设计与施工；探讨分析

中图分类号：TU767 文献标识码：A

引言

应用玻璃幕墙，在一定程度上满足绿色建筑要求，科学的设计能够更加好的控制建筑物中的温度和照明，并与先进的太阳能技术等新工艺相结合，能够进一步提高玻璃幕墙的环境性能，以更好地满足建筑设计与施工需求。

1玻璃幕墙概述

玻璃幕墙是指由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。通常，玻璃幕墙有框架支承、点式支承、全玻璃等类型，表面有平面、单面、双面等，您可以根据项目的需要进行选择。在特定的施工过程中，应用玻璃幕墙可以有效地改善建筑的整体纹理，还可以增加室内的照明面积，从而提高室内的总体照明质量，并延长室内照明时间。此外，具有过滤功能的幕墙能阻挡紫外线进入室内，使室内的光线相对柔和。玻璃幕墙高档外观和高效的室内照明效果成为广泛使用的主要动力。

2玻璃幕墙设计要点

随着建筑行业的不断进步，玻璃幕墙已经非常普遍并且成为了建筑项目装饰环节中的重要部分，更是整个建筑项目中的重要一部，只有在实际建设之前设计完整的施工计划，才能够保证玻璃幕墙建设的顺利进行。第一，按照建筑项目的用途与框架特征规划出玻璃幕墙的架构。像明框、半隐框、隐框是玻璃幕墙建设中常用的架构类型。明框顾名思义就是构建完成后外观上会呈现显著的格子结构，这是因为其水平框架和垂直框架均是显露在外的。而隐框则与明框相反，其金属框架均隐藏在内部，外观来看没有任何框架痕迹。而半隐框则是对隐框和明框的融合得出的框架形式。而在实际建设中对框架形式的选择是根据建筑的用途和客户的要求来决定的。第二，判定玻璃幕墙的用途，一般玻璃幕墙主要起到保护、美观、隔音、隔热等作用。具体用途就要根据建筑所在区域的气候和项目的要求来确定，同时也为玻璃幕墙的安装部位和使用的建材类型提供了重要的依据。第三，确定玻璃幕墙的建设标准，首先做好玻璃幕墙最基础的防腐和防水，为了完成以上标准可以将柔性垫片安置在水平与垂直框架的接触面上，如果对防腐蚀的要求非常高的话则需要使用绝缘垫片。

3玻璃幕墙施工技术分析

3.1玻璃幕墙施工的弹线定位

玻璃幕墙的施工过程中，弹线定位是尤为关键的一步，也是最基础的一个环节，所以只有保证弹线定位的准确才能使后续的玻璃幕墙在施工时得到良好的质量保障。因此，需要由专业的施工人员来进行弹线定位，在建筑项目中对玻璃幕墙的施工方位和施工界限进行准确的测量和定位，并按照工程项目的具体情况制定计划方案，特别是在进行骨架的弹线定位时，应特别注意。而后是需要定位好水平线，以水平线为建筑本身的标准，完成标高抄平施工方案，同时要符合玻璃幕墙的施工规范，做好后续建设的前期准备。

3.2玻璃幕墙施工中的预埋处理技术

在对预埋件定位时，则必须根据玻璃幕墙外部的基准线范围来实施位置的核对，而预埋板则需要用钉子安置在模板上。同时为了防止在进行混凝土浇筑时影响预埋件位置的准确性，则需要利用钢丝将构件部件与主钢筋进行固定。在进行建筑主体建设的过程中就需要将玻璃幕墙的预埋件进行科学、合理安置，从而做到对成本的控制，以及对建设施工安全的保证。此外还应当做到实时监控，做到随时发现预埋件发生损坏或使用不当时，进行及时的补救。当因工期等原因，需要采用后置埋件时，在施工过程中应格外注意施工操作，防止在进行安装时对原结构打眼开孔太多，降低建筑主体的安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3主龙骨及次龙骨安装技术

主龙骨和次龙骨就是玻璃幕墙设计中的立柱和横梁，而在玻璃幕墙施工过程中对主龙骨和次龙骨的安装是非常重要的环节，需要特别注意，应依照节点施工图及相应规范要求将主龙骨设置在两个连接件中间，并将防腐垫片黏贴在主龙骨与连接件的接触面上，然后对螺丝进行校对与固定，再利用套芯对主龙骨实施连接，最后就是安装完毕后的调平工作。而水平性则是对次龙骨安装时的最基本要求。除此之外，做好龙骨的防腐蚀措施也十分重要，目前常规的方法就是对龙骨采用热浸镀锌处理或者利用无机环氧富锌漆对表面进行涂抹，需要注意的是锌层及无机富锌漆的厚度需依照标准来进行涂抹。全部安装完毕后就进入最后的验收步骤，验收时需要由专业的负责部门依照有关规范来记录，验收合格后将验收报告提交，并在有关部门批准完毕后再进入到其他程序中。

3.4主体玻璃安装技术

通常在进行玻璃的安装时对操作性的要求很高，这是因为玻璃比较容易受各种外力的影响而发生破碎。所以在吊装玻璃之前必须先检验一下先前的框架质量，确认玻璃框架的标准度后再把需要安装的玻璃运到施工场地。在吊装玻璃的过程中则必须按照从上到下的安装顺序来安装，同时利用拉线的方法来保证玻璃表层的水平性，并可以确保板缝间隙的水平与垂直。而利用模块法与模板法来测量能够精准的把握板缝的宽度。使用这种测量方式可以在安装期间对产生的间隙过大现象进行有效的补救措施，将间隙的偏差进行合理分配，从而使玻璃在安装过程中能够得到有效的质量保障，反之如果玻璃在安装期间胶缝未能得到合理的分配，则会给安装造成较大的阻碍，甚至造成无法补救的难题。

4提高玻璃幕墙施工质量的管理措施

4.1注重建筑材料质量控制

在建设安装中建筑材料的质量对玻璃幕墙的质量起着决定性的作用，只有严格把控建筑材料的质量关才能够真正有效的提升玻璃幕墙的安全性。想要保证建材的质量需从两个大的方向入手，第一：随着建筑市场的迅速发展，建材市场迅速崛起，使建材市场变得的多样化、混乱化，建材的质量各不相同，因此采购部门需要做的就是严格管控质量，可以先对建筑材料做相应的实验检查，以保证购买的建筑材料规格和质量达到建筑所需的要求。第二：建筑材料运送到施工现场后应注重存放环节的管理，如有存放不当很有可能会使建材造成破损或质变，尤其对比较特殊的材料应格外注意。综上所述，玻璃幕墙建设中应注重建材的质量，同时也需要根据项目的需要来控制购买量，以免采购过度造成建材的浪费。

3.3加强设计方案以及施工技术控制

为了更有效的保障玻璃幕墙的安装质量和效果，在建设施工期间还需要提高技术管控，从而更好的规避由施工建设技术不到位带来的质量问题和安全性问题。玻璃幕墙的完成需要多个环节组合而成，包括测量放线、安置预埋件、主龙骨与次龙骨安装、玻璃安装等，因此玻璃幕墙的建造需要依照施工顺序和严谨的施工标准来进行建造，禁止施工期间不按规范建造违反操作流程，提升玻璃幕墙建造的标准化。并进行有效的施工技术管控，对每一个已完成的环节实施技术质量检查，要实时监控补救漏洞，带检查合规后再进行下一个环节的建设。

结束语

玻璃幕墙是建筑领域广泛使用的现代建筑的一种装饰结构。随着现代建筑技术的不断发展，玻璃幕墙的安全性和稳定性越来越高。此外，玻璃幕墙结构简单，成本低廉。越来越多的高层建筑和超高层建筑开始采用玻璃幕墙的施工方法。在现阶段，玻璃幕墙主要包括框架支承、点支承、全玻幕墙和单元幕墙，具体取决于建筑外观要求，以满足各种大型建筑的要求。使设计风格和建筑更加美丽和美丽。但是，随着工程建筑的高度和规模的增加，玻璃幕墙的构造难度也在增加。加强玻璃幕墙工程施工技术研究创新有利于建筑业长期稳定发展。。

参考文献

[1]刘冠榕,李盘龙.建筑玻璃幕墙设计与施工质量控制研究[J].门窗,2017(12):10+12.

[2]代春义.玻璃幕墙工程设计和施工中存在的问题探讨[J].住宅与房地产,2017(30):101.

[3]周业强.高层建筑玻璃幕墙施工技术及质量控制[J].江西建材,2017(19):83-84.

论文作者:石志程

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9df68f2ed1dfb5f988e0f7bc.html