# 建筑工程中石材幕墙施工工艺技术分析论文_王宝仁1,唐丽平2

1.中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 重庆 400000；2.重庆市建筑科学研究院 重庆 400000

摘要：近年来,人们生活质量快速提高,对建筑装饰建设质量提出更高的要求。大量工程实例表明,在建筑装饰中应用石材幕墙,是提高装饰质量和效率的关键,同时也降低装饰成本的主要途径。虽然近年来,我国石材幕墙材料取得了长远的发展,但对建筑装饰建设中石材幕墙的施工重点的研究还有待进一步深入。

关键词：建筑工程；石材幕墙；施工工艺；技术

1 建筑工程中石材幕墙的工艺原理及特点分析

在传统的石材幕墙的施工过程中加入当代全新的施工技术和手段,配合设计的新思路与新理念而形成了如今的建筑工程石材幕墙的施工工艺技术。建筑工程石材幕墙的工艺原理指的是将建筑工程结构进行科学合理的构思并提出新的设计,将建筑石材既形成一个相对独立的状态又能够有机的结合为一个整体,为石材的安装与拆卸提供了传统建筑石材完全达不到的便利性;为了将建筑石材在建筑物上面的受力更加均匀和分布更加美观的均匀,将石材进行更为合理的布局,通过改变石材的受力模型促使石材幕墙系统更加稳固。对当前的建筑石材幕墙的应用情况进行分析可知与传统石材幕墙的工艺相比,全新的石材幕墙施工工艺技术已经显现出了更多优势。如今的石材幕墙:①可以按照设计要求进行规格的任意设计;②可以在气候较为寒冷的地区施工,彻底改变了建筑工程因寒冷的气候原因无法施工的局限性;③可以通过自身良好的热传导系数促使建筑物达到良好的保温隔热效果;④可以消除石材之间的相互影响,大幅度节约石材的使用和减少安装与拆卸石材的时间;⑤可以将建筑物外观施工与设计之间进行良好的结合,大幅度提升了建筑工程石材幕墙的外观平整度。

2 目前建筑装饰建设中石材幕墙的发展现状

近年来, 人们对建筑工程装饰的质量和外观提出了更高的要求, 建筑幕墙在我国的推广逐步深入, 所带来的经济效益和装饰效果, 基本上满足了我国居民对建筑工程装饰审美的需求, 这一点也是促使石材幕墙成为我国目前建筑装饰中主流产品的主要原因。

调查研究表明, 建筑装饰中石材幕墙施工是随着幕墙安装共同进入房地产产业的, 最开始主要表现为私营个体进行承包施工, 经过多年的发展, 逐步实现了市场规范化发展, 因此, 诞生了很多专门从事幕墙安装的公司, 逐步完善了我国建筑市场。同时为满足高档次幕墙安装的需求, 相关单位花费重金培养了一定数量的幕墙安装技术人员, 大幅提高了幕墙石材企业的市场竞争力。

3 建筑工程石材幕墙施工工艺技术探讨

建筑工程石材幕墙的施工工艺技术包括了很多的方面,本文主要以干挂石材幕墙施工为例子进行与之相关的重要施工环节详细的探讨。干挂石材幕墙施工工艺技术主要包括三个方面的工作:测量放线、龙骨安装、石材安装。

3.1测量放线

建筑工程中石材幕墙施工前期必须做好的一项基础性的工作就是测量放线,测量放线为石材幕墙的安装提供了基准。因此测量放线工作必须要做到测量的精准性、及时性和完整性。因此在测量放线的过程中需要遵循一个基本的原则:从中间向两端的顺序进行测量。测量的方面包括对建筑物的标高、建筑物的基准线和建筑物的龙骨轴线等。测量结束之后需要将所得数据与设计方案中的数据进行对比,若两组数据在允许的误差范围之内,可以继续下一步工序:放线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆放线工作主要包括对建筑物龙骨的位置和建筑物轴线的位置等进行放线定位。并且在放线的过程中需要依据放线的位置找到预埋件的位置,及时对没有预埋件的位置进行补打,以保障测量放线工作满足建筑工程质量要求。

3.2龙骨的安装

在进行龙骨安装的过程中需要对龙骨的安装顺序进行严格的把控,安装完成之后必须进行全面的复查,对安装错误的位置或龙骨安装不到位或不合理的位置进行标注并及时对其进行重新安装。龙骨安装的过程中需要重点关注龙骨横框与竖框轴线是否偏移,如若偏移需及时对其调整,以保证龙骨的安装位置精准无误。

3.3石材板的安装

在进行石材板安装工序之前需要对建筑物外表面的情况做详细的梳理,即对石材板的安装槽尺寸的大小进行确定。石材板安装槽的大小规格确定完毕之后再开始石材板的安装。根据建筑工程多年对石材板的安装经验进行分析可知,石材板安装槽的长度一般适宜设定为10公分,宽度适宜设定为0.8公分,高度适宜设定为25公分,这样尺寸的设定有助于确保石材板的丁字端能够安插进去。在安装槽设置完成之后需要在其上下两端分别安装安全槽,并在其它相应的位置也要进行安全槽的安装。安全槽安装的要求是其安装位置必须保证能与挂件之间保持一定的距离。这段距离设定的意义就在于能够使用螺栓对中间的钢板的厚度进行合理的控制,从而确保中间钢板厚度的设置是合理的。

在进行石材板的安装过程中会采用人与机械协作施工的方式。特别是人工安装石材板的时候需要借助于线锤与靠尺,这两个工具能够通过促使石材板安装的平整垂直而辅助石材板安装的规范性。在对石材板安装过程中出现的缝隙进行处理时,一般会通过有机玻璃的使用促使横竖缝隙的畅通。在进行石材板相互之间连接时,可以按照从下到上的连接顺序。为了确保石材板连接不会出现严重的偏差以及严格保证施工质量,可以借助于铝合金挂件将石材板安装到指定的位置上去。

3.4石材挂件的安装

石材幕墙施工技术中至关重要的部分还包括铝合金挂件的安装,其安装效果会直接影响石材幕墙的美观性。铝合金挂件的安装采用分段形式,通过次龙骨与螺栓进行连接,石材上的挂件与膨胀螺栓之间要有一定的尺寸才能更方便调整石材的水平方向。

3.5防火隔离带安装

建筑工程在每层楼外墙四周的楼板顶标高处都设有一道防火封层,且外墙石材表面距离剪力墙有大约250mm的空隙,这是为了防止发生火灾时火势向上层蔓延。防火隔离带的材料用的是1.2mm厚镀锌钢板(一段固定在剪力墙,另一端固定在横向龙骨上)和100mm厚防火保温棉。

3.6打胶勾缝、清洗

打胶勾缝前要保证缝内的清洁,没有水、灰尘等其他杂物,打胶勾缝要按照建筑工程的要求进行,胶条的厚度要按照设计中的要求进行剪裁,做到宽窄一致、涂抹均匀,使胶缝牢固且不失美观性。最后,对安装完毕后的石材进行清理清洗,需要清理的部分主要包括:石材表面的污垢灰尘、石板缝隙的不均匀胶条、固定螺栓的牢固程度、石材板面的平整与垂直度等等。

结论

综上所述,石材幕墙施工技术的操作及机械设备简单易操作,综合成本较低,施工过程中的安全性高,采用石材幕墙施工技术带来的经济效益远远超过传统幕墙施工技术,提升了建筑工程的整体美观效果,符合我国所提倡的绿色环保理念,实现了低碳建筑。石材幕墙施工技术对我国的建筑业发展有着重要的作用,具有良好的应用前景。

参考文献：

[1]邹雨.研究建筑工程中石材幕墙施工工艺技术[J].建材与装饰,2017(33):32-33.

[2]杨宝华.试论建筑工程中石材幕墙施工工艺技术[J].四川建材,2017,43(06):23-25.

[3]李苏慧.关于建筑工程中石材幕墙施工工艺技术的探析[J].山西建筑,2016,42(34):116-117.

[4]黄博杰.石材幕墙的施工工艺及施工管理[J].建材世界,2015,36(2):69–72.

[5]李清泓.对类石材幕墙效果保温装饰一体化板外墙外保温体系的施工探讨[J].科技创新导报,2015,12(9):58.

论文作者:王宝仁1,唐丽平2

论文发表刊物:《防护工程》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9df6d277637635bfba081590.html