# 多功能组合型电力安全围网警示带的研制论文_阮雨,王相南,柯开耀,邵锟

(国网福建省电力有限公司检修分公司 福建省福州市 350013)

摘要：在电力场所中，安全围网被广泛应用于大型检修工作中限制和约束检修人员的活动范围，以此来达到保障检修人员安全的目的。传统的安全围网采取的是插杆和围栏相结合的方式，该种方式不仅费时费力，且效率较低。因此，本文研制了一种多功能组合型电力安全围网警示带，在传统安全围网警示带的基础上，改进了原有的产品设计，采用本体和一系列配件组合而成的方式，使用上较为便捷，且可以适用于不同的工作环境，从而有效提高运维人员布置安措的工作效率。

关键词：安全围网，多功能，组合型，警示带

1 研究背景

目前公司所辖变电站大型检修工作频繁，运维人员布置现场安全措施存在着数量多、范围广、环境复杂等问题。传统的一次安措布置采取插杆和围栏结合的方式，使用上不够灵活，且与围网配合时效率过低，需要消耗大量人力物力。现很多变电站使用的GIS设备集成程度高，排列紧凑，垂直距离结构复杂，布置安措时往往无法将工作范围与有电设备真正隔离开，作业人员的人身安全存在着一定的隐患。

因此，本文研制一种多功能组合型电力安全围网警示带，可适应复杂的现场环境，且操作简单，旨在提高变电站安全围栏布置效率，节约人力物力，促进提质增效。

2 研究内容

2.1 简介

该多功能组合型安全围网警示带由本体和一系列配件组合而成，借鉴现有室内安全围栏的布置方式，新增真空吸盘、可调活夹等相关配件，并对本体和配件的选材和功能进行优化，适用于变电站各类复杂的生产环境。

2.2 结构设计

该多功能组合型电力安全围网警示带的结构包括：安全围网警示带本体、吸盘、活夹配件以及安全围网。

本体采用防晒防潮、坚固耐用的塑料材料制成，本体背部平面两侧装有磁条，可吸附于铁磁性的设备处。本体内有警示带，拉出后可自动收回，警示带印有“止步、高压危险”字样，使用时从左向右将警示带拉出。警示带下方每隔一定距离设有小孔，用于悬挂围网。

吸盘配件包括吸盘本体、操作把手和正方形连接片组成，可吸附于非铁磁性材料平面。操作时先将吸盘紧贴平面，随后通过操作把手，将吸盘与平面间空气压缩，令吸盘吸附于平面上，如附图2(a)所示。操作把手最大使用次数可达到1000次，吸盘配件的吸力能够达到250N。

活夹配件包括活夹本体、操作把手和正方形连接片组成。操作时将活夹夹在牢固的扁型构架上，活夹设计有防滑结构，可以保证活夹和设备连接牢固，如附图2（b）所示。操作把手最大使用次数可达到1000次，活夹在固定件上夹紧力可达到100N的标准。

安全围网拉开后呈网状，印有“止步、高压危险”字样，如附图3所示。围网带有S型挂钩，可以挂在警示带下方的小孔内，且结合牢固。

附图1 多功能组合型电力安全围网警示带结构设计

附图2（a） 多功能警示带的本体及吸盘配件 附图2（b） 多功能警示带的本体及活夹配件

附图3 多功能警示带的安全围网结构

2.3 效果检验

在500kV海沧变进行现场测试，该多功能警示带能表现出良好的效果。模拟一次大型检修期间的安措布置和恢复，工作结束后核查时间和传统方法相比缩短26分钟，可早送负荷按1万千瓦时，每千瓦时0.53元计算，福建检修公司共管辖22座变电站，公司每年可节约成本为：5（工作次数）×0.26（小时）×10000（千瓦时）×0.53（元/千瓦时）×22＝151580元。

附图4 警示带现场测试

3 结语

本文对传统安全围网进行了改造，升级为多功能组合型电力安全围网警示带，可以减少运维人员布置现场安措的时间，提高工作效率。且该警示带制作成本不高，选取的材料可适应不同的天气和作业环境，实现了低成本高效益的要求。

参考文献:

[1]贾清正.变电站安全围网应用的改进探讨[J].通讯世界,2019,26(09):230-231

[2]谢权斌.电力安全围网的革新：半自动拉伸式安全围网[J].中国设备工程415.04:232-233.

[3]周南春.一种便携式电力抢修用安全围网.CN206693742U.

阮雨(1994.7-),女，福建厦门人，东华大学电气工程硕士，单位：国网福建省电力有限公司检修分公司，研究方向：变电运维

王相南(1982.5-),女，福建厦门人，华北电力大学电力系统及其自动化硕士，单位：国网福建省电力有限公司检修分公司，研究方向：变电运维

柯开耀(1989.1-),男，福建厦门人，福州大学电气工程与自动化学士，单位：国网福建省电力有限公司检修分公司，研究方向：变电运维

.邵锟(1987.3-),男，福建厦门人，湖南大学电气工程与自动化硕士，单位：国网福建省电力有限公司检修分公司，研究方向：变电运维

论文作者:阮雨,王相南,柯开耀,邵锟

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9df7905f9b1afad5cd8fec9f.html