# 小高层建筑施工关键细节技术实例介绍论文_徐艳军

黑龙江省垦区鹤山宏利建筑安装有限公司

摘要：随着社会市场经济和科学技术的飞速发展，极大的提高了我国建筑行业的发展，受到了社会和人们的广泛关注。小高层建筑由于具有较多的优势，因此受到了建筑企业的广泛开发，加之小高层建筑具有良好可靠性和稳定性，因此受到了居民的普遍欢迎。为了有效保证小高层建筑工程的质量，需要加强对施工质量的重视，特别是工程项目的关键细节部分的施工质量。现本文就结合工程实例进行小高层建筑施工关细节技术进行探究，仅供交流借鉴。

关键词：小高层建筑；土建工程；施工关键；细节技术；实例介绍

某小高层建筑的整体高度是52m，共有17层，地上15层，地下2层，建筑工程的整体总面积是98200m2工程的平面图形呈现长方形，宽度为56m，而长度为84m。建筑的地下结构通常是钢筋混凝土的材料建成的，而地上结构的两侧则是劲性钢筋混凝土的简体，钢结构是建筑的中央结构，在建筑的5—10层和 14—17层的位置设置钢桁架和联合抗震墙。金属玻璃是建筑外墙所使用的外墙材料。程由上而下土层为：2m填土、0.6m粉质粘土、5.2m淤泥质粉质粘土、9.2m淤泥质粘土、6.7m粉质粘土、4.1m粉质粘土、3.5m细粉砂。

一、分析工程施工的难点

该小高层建筑工程的基层的开挖的平均深度需要达到8.9m，而最大的深度需要控制在14m以上的范围，周围还有其他的建筑施工项目，并且具有很多的管线在工程施工的地下，但是施工过程中是不能够对管线造成损坏。施工过程中与地界红线紧靠，并且与地下1室非常的接近，这样一来，建筑项目的地下室的外墙防水层在施工过程中，难度会比较大；地下室顶板所承受的两侧简体具有较大的压力，因此设置了4榀桁架在地下室的中，其的平均长度控制在5514m。10mm以下是钢筋混凝土简体的垂直度需要控制的误差范围，由于具有很多无规则的外伸钢筋牛腿在建筑工程中，促使建筑模板和脚手架的施工难度逐渐的增加。

二、施工技术分析

1、深基坑围护施工

1.1 围护结构构成。首先，地下连续挡土墙：采用c30混凝土做成地下连续挡土墙结构，长33m、厚1m。其次，钢筋混凝土圈梁、围檩及支撑：三道c30混凝土。第1道支撑标高在最小范围内，满足围护结构的稳定需要，南北向采用混凝土对撑，周围采用混凝土边桁架和角撑。最后，立柱：材料选择工程钢管桩，使用原工程桩进行支撑平面布置。

1.2施工技术措施分析。首先，土体加固：成槽前，用a700mm水泥土搅拌桩对槽壁两侧加固；采用劈裂注浆技术对坑内被动土加固。其次，降水：利用轻型井点降水方法降水2周；采用20m长的喷射井点，对深层土体降水，土体固结，使土体抗剪能力得到提高。最后，利用支撑作栈桥：该工程施工仅有一条宽5m的公用施工道路。利用第1道支撑南北向的对撑，设计2个宽12m施工栈桥和公用道路连通。

2、导轨式爬模方案

该小高层建筑的两侧的劲性钢筋混凝土简体的12层以下是出呈现矩形的形状，而12层及以上的简体呈现品字形，在建筑结构的中央钢结构的桁架部位有h型的纲牛腿伸出，且长度在1500mm左右，在施工过程中，施工人员需要遵照3级的工艺流程，首先需要将劲性钢筋结构的吊装工作，然后进行混凝土结构的安装施工，建筑中央的钢结构需要在最后进行安装。3层—6层是3级施工工艺流程之间的高度均差。在施工过程中进行的垂直运输使用的是2台m440型塔吊，对劲性钢筋混凝土简体的施工采用采用导轨式爬升脚手架进行，并与大模板施工形成导轨式爬模方案进行有机结合，可同时进行整体和单片的提升。在小高层建筑的第12层进行爬架的设置，直到小高层建筑的屋顶施工完成之后再进行爬架的拆除。

3、大模板施工

按照4m和4.5m两种层高来设计大模板，单块重1500kg，面积s=6m×4.6m=27.6m2。大模板设计考虑结构最大要求进行，强度、挠度、迭加变形均满足最大要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、模板工程施工中的关键技术

1、顶板模板安装

结合工程的结构特点与设计要求，针对不同的结构部位采用相应的模板施工方法。一般要求顶板底模采用1830×915×18双层涂模的胶合板作面板，截面为50×100mm的单根枋作内楞，间距600mm。

2、房屋梁柱模板安装

柱的模板安装时用全站仪观测，配合锤球定位以保证其垂直度。柱模板采用木夹板18mm厚，在模板制作时采用80×100mm方木作骨肋。柱模的加固方式采用抱箍围柃，螺丝连接牢固，沿柱高度500mm一道，由于柱较高四周采用槽钢斜撑方法。

3、梁底模板安装

在柱模上弹出轴线、梁位和高程，然后在施工好的承重排架上铺好方木，把底模用铁钉固定在方木上，侧模采取木夹板，竖向用方木加固，外侧用槽钢直通，中间适当用木条支撑，防止模板向内侧变形。梁底板要拉线调直，用水准仪确定高程，当梁跨度较大，梁底模板应稍起拱，对上层梁底模的支撑主要采用脚手架承受。

四、混凝土工程施工中的关键技术

对于混凝土的振捣施工，振捣工具的选择具有十分重要的作用，而在该工程的混凝土振捣过程中使用的振捣工具是插入式高频振动棒，并与平板振动器进行有机结合。在浇筑混凝土的过程中，由一端开始进行，并利用“赶浆法”进行混凝土的推进，并需要分层进行混凝土的建筑，并呈现阶梯状，在到达顶板的位置时，需要与板砼进行同时的浇筑施工。因为施工工艺和建筑工程的实际需求，需要使用设备进行基础浇筑的部位，施工人员在混凝土浇筑施工之前需要对原有砼面进行清洗和凿毛处理，并进行放样弹线和钢筋的绑扎工作，然后进行侧模板的安装，并用水准仪测设顶标高，按设计砼配合比浇注，混凝土浇筑完后复查预留孔洞及螺栓的偏差，并将其调整至符合设计要求，然后将表面压平修光。采用插入式高频振动棒振捣，每层浇筑厚度不大于50cm，振捣密实后再浇注第二层，直至到梁底。

五、砖砌筑工程施工中的关键技术

砖必须要在砌筑前一天浇水湿润，含水率为10～15%。常温施工不得干砖上墙，雨季不得使用含水率达饱和的砖砌墙。砂浆配合比采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂控制在±5%以内。采用砂浆搅拌机搅拌，搅拌时间不少于1.5min。砌砖前应先盘角，每次盘角不超过五层，新盘的大角及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直度完全符合要求后，再挂线砌墙。

六、结语

综上所述，为了使小高层建筑工程的施工质量有保证，需要施工人员立足于建筑工程的实际情况，并严格的按照施工方案的施工工艺流程进行工程的施工，在施工过程中，还需要加强对工程细节部分施工质量的重视，使用技术含量较高的施工工艺，保证小高层建筑施工环节能够顺利的进行和完成，有利于保证建筑工程整体的质量，对提高我国建筑行业的进一步发展具有较大的促进作用。

参考文献：

[1] 王占东. 浅谈建筑施工过程的质量管理[J]. 吉林地质. 2013（04）

[2] 张俊平. 强化建筑工程施工质量管理工作的有益探索[J]. 科技传播. 2012（24）

[3] 王偲洋. 高层建筑施工控制要点的探讨[J]. 科技致富向导. 2012（26）

[4] 李建华，余红兵. 超高层建筑施工管理质量问题及提高策略[J]. 中华民居. 2012（01）

[5] 方海全，王睿. 建筑工程质量管理问题及对策[J]. 价值工程. 2011（30）

论文作者:徐艳军

论文发表刊物:《基层建设》2015年34期

论文发表时间:2016/9/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e32c0bbd16db3eee7343504.html