# 试论天然气处理厂天然气净化工艺技术的优化策略论文_张军宁,韩福庆,冯燕林,李海龙,郑强

长庆油田分公司第一采气厂第四净化厂

摘要：天然气是一种藏量非常大，同时具备良好环保性的能源，如今人们已经具备了一定的环保意识，在能源使用方面也是逐渐偏向于环保型能源，因此天然气的生产受到社会大众的普遍关注。但是天然气在进行处理之前含有很多成分，其中有硫化氢这些对金属具有腐蚀作用的成分，对天然气的使用会产生一定的负面效应。因此需要选择合理的工艺措施对天然气进行处理，进而让天然气得到有效净化，可以让天然气的使用范围得到扩大，如今已经有数种工艺可以用于天然气的净化。

关键词：天然气；净化工艺；优化

天然气处理厂主要完成对天然气的净化作业，通过净化工艺技术的应用，来满足天然气的实际使用需求。开采后的天然气只有经过净化处理后，才可以传输给用户，各种副产品也可以被回收使用。用户最终得到天然气的主要成分是甲烷和乙烷，对于戊烷以上的重组分需要单独进行处理，这都需要在处理厂完成。在当前的天然气处理过程中，主要采用脱硫和脱碳的形式，还需要借助碱性溶液进行处理，如果需要对其中的水分进行吸收，往往需要采用各种吸附法，有效降低其中的水分含量，给用户的使用提供方便。

一、天然气处理厂常用天然气净化工艺技术

（一）氧化还原

氧化还原净化工艺是比较常见的，将其应用于含硫量不多的天然气的净化处理时表现出良好的效果。首先，与其他净化处理工艺相比，氧化还原处理方式具有一个明显的优点，那就是这项处理技术在常温条件下就可以进行，不需要额外条件的工艺物料和人力资源消耗，这个优势也使得天然气的净化处理工艺增强了可操作性，降低了工艺成本。其次，氧化还原工艺过程还增强了天然气生产的安全性，能将对人体有害和对环境有污染的气体转化为无污染的气体或盐溶液，例如将一氧化碳转化为二氧化碳，将二氧化硫、三氧化硫、一氧化氮、二氧化氮转化为硫酸盐、硝酸盐截留在溶液中等，表现出了该净化处理工艺的环保优势。此之外，在实际工艺出来时，这种净化处理工艺方式与其他净化方式相比，天然气的收率明显高出很多，科学的工艺控制甚至可以使天然气收率达到100%。基于这些优势，氧化还原净化处理工艺得到了国内多数生产厂商的认可，并得到了广泛应用，具有良好的发展优势。

（二）低温甲醇洗工艺技术

受其化学性质的影响，在低温且高压的条件下，甲醇溶液可以很好的融解天然气中蕴藏的二氧化碳、硫化氢、水蒸汽等成分。这种天然气处理基础吸收能力强大，气体经这种工艺净化以后纯度很高，同时也能够很好的净化和去除天然气中的无机硫和有机硫成分。在对天然气进行处理的过程中，经常使用溶剂吸收法来对其进行预处理，随后使用分子筛来对其进行较为深度的净化工作，最终达到天然气处理的最基本的要求。

（三）冷凝分离法

冷凝分离法的原理是根据天然气中各种成本具备不同的沸点和冰点，将其气体的温度下降到水露点温度以下，经过部分冷凝后可以达到气液相互分离的效果。

（四）天然气脱酸气的处理工艺技术

对天然气中的硫化物处理一般都是使用脱硫装置进行，其原理是使用甲基二乙醇胺溶液对气体中的硫化氢进行吸收，随后通过其在吸收塔内气液的逆流冲刷作用，可以实现去除硫化氢的目的。

（五）天然气脱水处理工艺技术

如果天然气的水分成分过多，会在很大程度上影响天然气燃烧的效果。目前比较常用的天然气脱水方法为固体吸收法或者是溶剂吸附法。

（六）天然气除尘净化工艺技术

对于天然气的除尘净化工艺来说非常简单，原料气在经过过滤处理以后，会将其中存在的凝析油、机械杂质、游离水以及其他的杂质，在这过程中，经常使用的设备为重力分离器和过滤分离器两种，其实现的原理是根据天然气中杂质的密度不同而实现其分离和净化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、天然气处理厂天然气净化工艺技术优化的策略

（一）胺液吸收塔和再生塔的工艺设计要点及优化

胺液吸收塔以及再生塔在工艺设计方面主要是对塔盘板的间距进行有效控制，防止胺液使用中遇到气泡的现象，同时也是让维修这些塔的成本得到有效降低，需要对塔人孔的间距进行严格控制，通常是维持在800 毫米左右。另外就是运用合理的计算方法，将浮阀数计算出来。让工艺运用中的浮阀塔盘的鼓泡面积得到确定。此外就是要针对吸收塔设计出合理数量的贫液进口，这样可以让CO2 的吸收率得到降低，让工艺运用中调节的效率得到提升，最大程度上对硫化氢进行净化。浮阀塔需要得到优先选用，让工艺实际运用中处理效率得到提升，按照一定的途径在塔底设计一些填料，避免在吸收塔运用中底部有旋涡出现，让工艺的使用效果受到影响吸收塔是吸收污染物的重要设备，主要的优化措施就是根据不同的成分，选择合适的控制量，加强对气液比的调控，选择一些杂质少的进料气，同时借助一些先进的技术和设备，让胺液比纯度得到提升。

再生塔在运用中主要比较容易遇到拦液现象，会对底部的塔盘造成损害，因此要运用一定的措施避免着这种现象，主要措施就是根据塔的特点，将压力平衡装置设计在底部，避免再生塔运用中出现真空。

（二）胺液过滤系统工艺设计要点及优化

为了让净化工艺在实际运用中发挥出自身的价值，需要采取一定的措施对胺液的过滤系统进行合理设计。要点是在过滤器的支持下将一些有害物质除去，选择合理的过滤手段，保证对杂质进行彻底过滤。根据杂质的粒径选择过滤方式，在操作中需要将磁棒设计到滤袋中。保证过滤到含铁杂质，运用富液全过滤的技术，让设备的占地范围缩小，降低维修装置的成本。

（三）惰性气体保护系统的工艺设计要点及优化

很多时候氧气与胺液会彼此接触，从而让设备产生胺液发泡的现象，需要合理使用惰性气体，在胺液储罐运用中进行有效的气封处理。利用惰性气体构建出可靠的保护系统，需要技术人员对各类惰性气体有足够的了解，结合行业的操作标准，对惰性气体进行合理选择并实施气封处理，让净化目标得到顺利实现。

（四）采用蒸汽热网分析监测系统。

净化厂的蒸汽管网包括由公用工程单元的高压锅炉、克劳斯炉余热锅炉、尾气焚烧炉余热锅炉构成产生高压蒸汽的管网以及公用工程单元低压锅炉、联合装置硫冷凝器构成产生低压蒸汽的管网。使用点包括蒸汽驱动透平、液硫管网伴热、图幅管线伴热等。将整个蒸汽系统进行在线监控流向、流量、温度、压力、凝结水的生成量，进行有效的系统性集中监控和整体优化管理，可以节约中压蒸汽4~7t/h。

三、结束语

总之，净化工艺的存在让天然气的使用范围更加广阔，发挥的价值也会更加理想，也能让天然气生产中造成的环境破坏得到降低，让生产成本减少。技术人员需要了解净化工艺的主要特点以及优化的方法，不断对净化工艺进行优化，让净化工艺的真正运用效果不断提升，这样可以让天然气被更广泛运用，有利于环保事业的进步。而在具体操作中，需要针对天然气净化工艺的一些设计要点，在设计工艺时对每个系统进行完善和分析，提升工艺生产的整体水平。

参考文献：

[1] 范伟. 天然气处理厂天然气净化工艺技术优化[J].中国化工贸易，2017（33）：103.

[2] 翟斌. 天然气处理厂天然气净化工艺技术优化[J].化工设计通讯，2017（11）：96-97.

[3] 赵欧，王小强. 天然气长输管线和城市管网净化技术及排污放散系统研究[J]. 低碳世界，2017，（15）：129-130.

[4] 曹文全，韩晓兰，刘钊. 旋流分离技术在高含硫天然气净化厂的应用[J]. 天然气与石油，2017，35（02）：47-52.

[5] 胡钰欣. 天然气净化设备的检修及安全管理举措分析[J]. 黑龙江科技信息，2017，（09）：7.

论文作者:张军宁,韩福庆,冯燕林,李海龙,郑强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第13期

论文发表时间:2019/7/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e356b22771b5ad44a642266.html