# 高层建筑主体结构的关键施工技术和质量控制论文_高晓奔

摘要：目前，大多数建筑物都在朝着高层和超高层的方向发展，为了保证施工质量，提高建筑施工工作的稳定性。还涉及到对建筑主体结构关键施工技术的应用环节，这对于施工人员的专业工作能力有着较高的要求，需要施工单位引起重视。本文对高层建筑主体结构的关键施工技术和质量控制进行分析，以供参考。

关键词：高层建筑；施工技术；质量控制

引言

我们在高层建筑施工管理过程中将施工质量管理作为工作的重点，施工质量管理工作不仅需要工程管理人员有极强的专业能力同时也需要科学完善的质量管理体系，我们在高层建筑施工过程中想要保障施工质量就应该将施工质量管理工作贯穿于整个施工阶段。在工程施工质量管理过程中质量安全保障体系是整个工作的核心，体系化工作是建筑施工管理过程中的关键，我们想要保障管理的科学性就需要在具体的规定内执行体制化的管理工作。

1高层建筑施工工作的重点内容

高层建筑指的是建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。其特点就是高度相对比较高，施工材料所需要承载的重量也相对较大。因此，高层建筑的重点施工任务就是如何配制符合施工要求的混凝土材料，通常施工人员会采取制作试样的方式来提高材料的实用性。同时，施工单位要想保证高层建筑主体结构的稳定性，必须要从整体结构的形状设计工作方面展开分析，做好施工方案和施工图纸，在保证创意性的基础上，确保形状设计工作科学合理，这些都是现阶段的施工重点内容。

2高层建筑主体结构的关键施工技术

测量主体结构，在开展主体结构施工之前应该做好工程的测量工作，这也是保证后期工程的基础和前提，特别是对高层建筑的地基部分，更应该做好测量工作。最终的测量数据能够为施工人员提供科学参考，并根据实际的测量结果制定出更加科学的主体结构施工方案。其中测量的主要内容包括三个方面。第一，测量主体结构的垂直度。其测量结构直接关系到该高层建筑的主体结构稳定性。在具体的测量过程中应该选择最佳的边角柱，选择合适的测量方法，这样才能够保证测量的准确性。第二，测量主体结构的标高线。在每一个高层建筑施工中都会在每层设计四个孔洞，测量人员可以采用定位标线的方式对这四个孔洞位置进行测量，为了保证准确性，应该由多位测量人员进行多次校准。第三，测量主体结构的轴线。测量人员通常会使用经纬仪对轴线的测量方式，并标注好钢板的准确位置，进而提高测量的正确性。

3高层建筑施工质量管理中存在的问题

3.1质量管理体系不完善

高层建筑的施工管理工作是非常复杂的，在质量管理体系中不仅有各种管理人员以及管理部门的责任划定，同时也有工作职能以及工作岗位的具体设定，但从当前高层建筑施工管理工作实际情况上来看，多数企业在管理体系上还存在较大的缺陷，现代化建筑工程在施工管理工作上应该做到政企分离，但是很多企业直至当前阶段仍抱有传统计划经济时期的工程建设思维，存在政企混管以及管理制度不到位等问题。我国本身对于建筑工程有着较为完善的质量安全管理体系，但是具体落实到各个企业之中却往往难以发挥出自身的良好效用，这就说明了当前很多企业对于国家相关法律法规的落实程度不高，在面对相关检查的情况下也是各种“应付”，在实际工作中很难达到国家要求的相关水平，在这种情况下高层建筑施工质量管理工作很难取得优秀的成效。

3.2人员职业素质影响因素

建筑工程从立项到竣工，这一过程中需要各种职能的工作人员投入较长时间的精力共同协助完成这一工程项目。而对建筑工程管理的主要管理对象也是建筑工程参与建设的人员。工程各环节参与人员的职业素质高低直接决定了工程各环节的工作质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4高层建筑主体结构的质量控制措施

4.1完善质量管理体系

高层建筑本身工程量比较大，建设周期相对比较长，因而施工持续时间也相对较长，在这种情况下如果我们没有完善的质量管理体系那么实际质量管理工作自然无法落实到位，因此想要强化施工质量管理工作首先就要从完善质量管理体系上入手。从当前我国建筑企业实际管理情况上来看，工程质量管理体系应该在工程决策阶段就发挥自身作用，首先要确立相应的质量管理体系工作内容，组建相应的质量管理部门并明确各部门的管理职责，明确分包管理中的质量管理工作要点，对于施工过程中的管理要求以及具体管理措施进行深入研究。当前大部分高层建筑的质量管理体系不完善与相关责任人的责任落实工作不到位有很大关系，在高层建筑施工过程中，项目经理是相关项目施工质量的第一责任人，在这样的情况下我们是否能够将施工质量监管责任进行层层落实是保障施工质量的关键也是施工质量管理体系中的重要一环。另外，高层建筑施工质量与材料和施工设备也有极大的联系，我们在质量管理体系中应该明确施工材料的采购以及管理使用标准，确保施工材料符合工程建设要求，同时，要保障设备使用的规范性，重点对高技术设备的应用情况进行管理和监督。

4.2事中控制

事前控制起到的是防患于未然的作用，而事中控制则是整个高层建筑主体结构的关键环节，只有做好事中控制才能够真正地实现高质量的工程。在施工过程中充满了变数，所以做好事中控制对施工管理人员的要求很高，严格把控每个施工环节的质量。具体来说，施工材料对整个高层建筑的质量保证至关重要，所以在事中控制过程中首先就应该保证施工材料的质量，这也是有序开展施工建设的具体要求。另外施工技术管理方面也应该做好质量控制工作，做好技术交底并能够严格执行相关的施工标准。此外，高层建筑主体结构施工中的环节非常多，每一个小环节的质量都会关乎到整个施工环节的质量，所以必须加强各个施工环节的质量监管，在一个环节结束后做好质量验收工作，合格后才可以进行后续工作，不合格的话需要重新进行施工直到合格为止。

4.3安全管理工作

施工安全的问题是工作人员关注的重点问题之一，而技术操作行为、工作流程的规范性等都会对施工安全产生一定的影响。因此，这就要求施工单位在开展高层建筑施工工作时，应当积极对员工进行工作能力的考核，分析出员工是否具备参与施工建设的能力。尤其是在对一些专业施工设备的操作环节中，要保证施工人员是持证上岗。并应当定期展开教育培训工作，提高员工对自身工作重要性的认识，引导其自觉规范自身的工作行为。同时，施工单位需要在工程开始之前进行技术交底的工作，了解本次施工所需的关键技术、基础设备及材料，结合内部管理机制，安排专业的管理部门全程开展安全管理工作。

结束语

总而言之，高层建筑的主体结构施工质量控制工作比较难，需要施工单位能够根据实际的施工情况把控好每个施工技术的难点要点。例如，在施工设计的过程中做好后期可能出现问题的解决措施，并提高施工测量的准确性，以及掌握混凝土施工技术以及磨板施工技术的要点，不断提高工程的质量，为高层建筑的未来发展奠定基础。

参考文献

[1]顾林杰,唐志瑞.高层建筑施工主体结构的关键施工技术[J].科技创新与应用,2020(02):154-155.

[2]陈昊,边珍臻.高层建筑桩基施工过程中质量控制对策研究[J].建材与装饰,2020(03):20-21.

[3]陈世广.高层住宅建筑快拆体系铝模板的应用[J].住宅与房地产,2019(36):91.

[4]杨建.高层房屋建筑在施工管理中常见的问题及对应的处理方法[J].住宅与房地产,2019(36):105+171.

[5]丁颖.高层新型工业化住宅设计与建造模式研究[D].东南大学,2018.

论文作者:高晓奔

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e8826db70003d5a79d35eec.html