# 干混抹灰砂浆的施工质量控制论文_梁庆杰

中建二局第三建筑工程有限公司 湖南长沙 410205

摘要：预拌砂浆是一种砂浆拌合物，是我国近年发展起来的一种新型建筑材料，主要分为普通预拌砂浆和特种砂浆这两种，具有环保、质量好、节能舒适等诸多优点，所以在建设工程中被广泛使用。但是受到一些外界因素的影响，施工中频繁发生问题，基于此，本文就对预拌抹灰砂浆施工存在的问题和工艺措施展开研究，以期为预拌抹灰砂浆施工提供参考依据。

关键词：抹灰砂浆；施工；质量控制

引言

自20世纪90年代起，干混砂浆在我国蓬勃发展至今，近年来为落实节能减排的生态文明建设，有效利用资源，促进质量提升，实行集中环境保护督察。干混砂浆与传统现场自拌砂浆最大的区别的就是原材料-机制砂骨料，湖南地区天然河砂已限采，导致砂价格持续上涨。目前长沙市预拌干混砂浆其主要使用范围包括砌筑砂浆和抹灰砂浆。砌筑砂浆强度高，质量稳定，抹灰砂浆强度较高，成型效果好，无起砂、空鼓现象，但同时存在和易性较差、施工不方便、局部开裂的现象，且收面不易提浆形成光面，观感较差的现状。

1干混砂浆的特性

1.1干混砂浆优异性

（1）产品品质保证。专业资质厂家进行生产，建立了固定的场所，完善成套的机械设备，计算机控制系统计量更加准确。（2）力学性能。比传统自拌砂浆高。（3）收缩性能。28d收缩率≤0.2%，不易开裂。（4）抗冻性能。强度损失与质量损失率较低。（5）节能环保。扬尘少，不用搭设专业搅拌防护棚，散装储料罐只需砌筑基座，占用临时场地少，集中连续性搅拌节约用电量，噪音较小，损耗小等优点。

1.2干混砂浆局限性

（1）宣传力度不够，各企业对新材料敏感适应性差，害怕冒险采用，遭受不必要的损失，传统成熟的技术更加容易得到大家的青睐。投资者的创新探索精神有待加强。（2）目前生产厂家较少，产品质量不稳定，地方区域性限制，干混砂浆供应根本满足不了市场需求，原材料机制砂紧张，环保督察频繁，市场调整适应能力不足，造成工期滞后，建设成本增加，引发房价上涨的原因之一。（3）预拌砂浆各地区原材料的差异，导致工艺性能，搅拌完成的干混砂浆的初凝、终凝时间不同，熟练的技术工人缺失；与传统的砂浆相比，和易性差，工人有抵触情绪，单位时间内不敢大面积展开施工，收面提浆允许时间短，工人实际收入极度缩水，加上原材料不能保证及时供应，造成劳动工人经济收入再次减少。创业和改革初期都需要不断探索和创新，如果政府和企业能有效解决以上问题，预拌砂浆将会给建设领域带来便利。

2干混抹灰砂浆的施工质量控制措施

2.1界面处理措施

在抹灰砂浆施工过程中，需要在正式施工前，检查抹灰界面状态，必须做好处理，否则极易导致质量问题的出现。传统的处理方法主要是通过配置水与界面剂的混合溶液进行处理，然后通过人工操作进行拍毛或甩毛，但是这种处理方式往往无法会导致界面过于粗糙，甚至还会出现流挂问题，完成施工后则会出现空鼓，随着建筑物的使用，空鼓面积会逐步扩大。而且这种处理方式无法提升界面与灰浆两者的粘结力，待进行二次砂浆上墙时就会增加两者之间的剪力，随着使用会出现表面脱落的问题。因此，在界面处理上必须使用科学的方法，保障抹面的长期使用性与耐久性。在人工甩毛过程中粗糙度必须满足抹灰砂浆的要求，而且均匀的进行砂浆喷涂，避免硬化过程中某一点收缩应力导致空鼓问题出现。砂浆上墙后，必须保障其与界面之间的粘结力可以承受住在20mm范围内砂浆所产生的剪切力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2搅拌时间必须符合要求

预拌砂浆移动罐自动搅拌设备的搅拌时间必须符合预拌抹灰砂浆的搅拌时间要求。预拌抹灰砂浆生产时，根据骨料的级配，水泥的凝结时间，外加剂的粘度.凝胶温度和开放时间设计砂浆搅拌时间，移动罐自动搅拌机的砂浆搅拌时间不得小于抹灰砂浆设计的要求搅拌时间。如施工单位自备移动砂浆罐，使用前要与预拌砂浆生产企业取得联系，保证搅拌机搅拌时间符合该预拌砂浆的要求搅拌时间。从而可以有效提高预拌砂浆的浓度，确保在后期使用过程中能够快速变干，提高施工质量。

2.3平整度和垂直度控制

层处理前校正复核开间尺寸，目前购房者接房标准越来越高，空间尺寸是验房的重点。混凝土表面凹凸局部明显的部位，应进行剔补处理，通过实践表面抹灰层较厚的部位由于水泥水化导致温度变化产生应力重分布，极易造成开裂，因此基层的平整度和垂直度不容忽视。抹灰超厚的满挂网等措施；不同基体材料交接面也必须加设加强网，一般使用钢丝网，实践表面具有一定柔性的钢丝网比刚性较强的加强网效果更好，基体孔洞封堵宜使用细石混凝土进行填补，保证基体的平整度和垂直度。

2.4积极采用机械化喷涂施工工艺

机械化施工是西欧发达国家上个世纪已经普遍使用的成熟的施工工艺，具有施工质量好，劳动生产率高的巨大优势。由于机械化喷涂能使砂浆强力喷涂到墙面，粘结力大，而且持续均匀。避免了人工抹灰时由于人工疲劳，抹压力量大小不一造成空鼓开裂。所以机械化喷涂能够基本避免空鼓的质量问题。由于我国砂浆原材料资源短缺，每个砂浆企业采用的原材料差异很大，目前机械化喷涂设备和喷涂工艺技术还没有完全适应我国实际，但是机械化喷涂施工工艺的推广应用是大势所趋，具体实施时需要从原材料选择到预拌砂浆生产工艺设备选型开始，到喷涂设备和喷涂工艺的配套，使古老的抹灰工艺跟上现代化的节奏。

2.5养护

抹灰砂浆终凝后必须有专人养护，注意安全用电及施工电梯井道等交叉作业的不利因素影响，且应制定预控措施。墙面的污染源主要有两种，一种是预拌干混砂浆中有害物理化学成分导致墙面出现色差，例如碱骨料与高碱水泥搭配出现的返碱现象，因此必须对厂家的原材料和试验进行控制及检验；第二种情况是其他装修工种对抹灰成品的污染及局部功能性改造，墙面随意改造修补，造成墙面观感效果极差，购房者接房满意度下降；房地产为了企业声誉，可在预拌砂浆做法中增设一道耐碱玻纤网格，并要求局部面层修补成顺直的矩形状，包括门窗洞口收边收口的部位。常常发生运输斗车碰损墙体阳角，导致后期修补抹灰存在色差，严重影响分户验收人员的视觉。绝大多数项目存在装饰装修污染抹灰墙面和地面找平层质量通病问题。可通过设计院增加踢脚做法掩盖地面与墙面交接处水渍和水泥浆污染，另外增加其他隔离遮蔽措施。门窗洞口的收边收口应顺直，排水坡度一致，不要出现大小头宽窄不一的现象，甚至出现没有坡度或者扭曲坡面（反坡）。栏杆水平段固定处抹灰前一定要将预埋螺栓的标高控制到位，特别是非保温范围，极易出现覆盖不了螺栓或螺帽。

结语

总而言之，预拌砂浆作为建设工程中所常使用的材料，具有健康环保、质量稳定、节能舒适等一系列优点，从二十世纪五十年代初至今已有五十年的发展历史，并在许多国家建设工程中使用。但是由于预拌砂浆抹灰工艺施工流程复杂，技术要求高，稍不注意，就会出现抹灰厚度不合格的问题。因此，预拌砂浆企业科学配方，施工单位需要对施工人员展开培训，规范施工人员的砂浆抹灰流程，让其能够充分胜任此项工作，从而保证预拌抹灰砂浆的施工质量。

参考文献

[1]蒲建明,王心佳,邓美球等.改性机制砂配制预拌抗裂砂浆技术研究及应用[J].施工技术,2015(3):93-95.

[2]徐伟.浅谈预拌抹灰砂浆施工中存在的问题及相应工艺措施[J].建筑工程技术与设计,2018,30(14):2549.

[3]肖群芳，李岩凌，苟洪珊，徐海峰，王栋亮，刘亚菲.干混普通砂浆关键技术研究-新型建筑材料，2015（5）：33-36，51．

论文作者:梁庆杰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/10/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e97ac712fced6564fbf40a3.html