# 水利工程渠道防渗的意义与防渗技术研究论文_夏勇

摘要：近年来，我国的整体经济一直处于飞速发展的阶段，社会的基础设施建设也越发完善，在水利工程方面也取得很大的进步。我国通过水利工程运送水资源时，因为渗漏造成庞大的损失，所以我国水资源在利用方面，最佳的方式则为加强防渗功能，从而避免水资源的浪费，这成为缓解水资源紧张的一个良好方式。因此，在对水利工程中的渠道展开防渗施工时，一定要对防渗技术与措施展开详细的分析与创新，从而为整个水利工程的实际质量起到一定的保障作用。

关键词：水利工程；渠道防渗；意义；防渗技术

1水利工程渠道防渗的意义分析

在水利工程中，针对渠道展开防渗施工的主要目的就在于，有效减少水资源流失，并将渠道发生渗漏所造成的损失降到最低的同时，减少水利工程在维修方面的实际成本。因此，在实际的节水类型农业生产中，最为关键的就是对渠道展开防渗施工。防渗技术在中大型的灌溉区域中也是节水灌溉的主要措施。如果在水利工程中的渠道发生渗漏的话，不仅会降低水资源的实际利用率，也会对灌溉的实际范围造成直接的影响，从而浪费大量的原本就较为稀少的水资源，甚至还会在增加农民与灌溉技术的实际成本同时，干扰到水利工程的实际运行。有效的渠道防渗技术能够避免输送过程中水资源的浪费，一旦出现渗漏，渠水的可利用系数就将被大大降低，尤其是大中型灌溉区域，原本可利用的水资源就十分有限，加上渠水渗漏，灌溉面积减少，加剧水资源紧缺的问题。高质量的渠道防渗漏施工，可以有效减少后期维修工作量，节约工程成本。对于水利工程施工单位，渠道防渗施工技术是企业实力的重要体现形式。

2水利渠道施工中产生渗漏的典型原因

2.1地下水反渗原因

在对水利渠道输水灌溉时，会导致渠道地下水上涨，从而为渠道灌溉奠定基础。但是当灌溉结束之后，地下水位下降，两侧水位失衡，水压太大向内侧不断挤压后水位出现变化，土壤内水在渠道地下出现反渗，导致混凝土板块移位或遭到损坏，使渠道发生渗漏。

2.2冻胀原因

首先，因为冻胀力分布不均极易导致水利渠道出现破裂，导致混凝土表层结构发生变化而使渠道渗漏，当进入秋冬季节后，气温明显降低，外加水利渠道停止输水，混凝土板内的积水处饱和，遇冷空气后其状态出现新改变凝结成冰晶，导致混凝土板增高。当气温回暖之后，冰雪消融又导致混凝土板下沉，造成板缝与混凝土板脱离，使其出现下滑，从而使整体结构受影响。其次，由于秋冬气温导致土壤冻结程度较大，使土壤承载力提升，当温度上升后它的承载力下降，进而使渠道地基变形。同时，使衬砌结构板遭到损坏致水利渠道出现渗漏。

2.3耐久性原因

展开水利渠道施工的主要目的是为保证农业灌溉要求，但是由于长时间引水的冲刷会使防渗材料与混凝土遭到侵蚀，导致整体结构受损，减小建筑材质的应用时间。外加部分地区对水利渠道的重视力度不足，未展开定期维护与修建，导致水利渠道的整体结构遭到破坏，使日常引水工程受影响，制约农业灌溉工作顺利展开。

3水利工程渠道防渗技术的有效措施

3.1选择防渗技术的要点

在水利工程中，针对渠道展开防渗施工时，一定要根据渠道在防渗方面的实际效果展开挑选施工技术。在实际展开施工的过程中，需要根据施工所在渠道的实际状况，挑选最为适合的防渗措施，并挑选施工所在地资源较为充足的材料展开防渗施工，这样不仅能有效降低施工所需成本，也能大幅度提升施工单位的经济收益。另外，还可以在确保渠道在防渗方面的实际效果基础上，对多种技术与方案展开相互对比，从而挑选出最为适合的技术与方案。这样不仅可以将防渗技术的实际效果完全发挥出来，更加符合整个工程的实际要求，例如在水利工程施工所在地中，土石方面的资源非常充足的情况下，就需要选取砌石防渗法展开施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2对土料的防渗措施

对于土料防渗施工技术来说，有着成本低与就地取材便捷性较高的优势，但是从缺点上来说，存在着抗冻性能较差以及耐久性不足等问题。因此，针对这一类的防渗施工技术来说，主要是在环境温度相对较低，而且规模相对较小的水利工程渠道中得到了运用。土料防渗就是借助对土料防渗层进行处理，以此来实现防渗效果与目标的。因此，在实际中就可以从土料厚度上出发，做好调整工作，同时还要避免灰土防渗层出现裂缝等现象。所以就可以在施工中设计出相应的伸缩层，从而避免渗漏问题的出现。

3.3对混凝土的防渗措施

当前，在我国水利工程中针对渠道所展开的防渗施工，应用最为广泛的原材料就是混凝土，主要是因为混凝土自身在防渗方面的性能较强，而且在耐久与抗冲击等多方面的性能较高，所以在对其展开实际管理时，会较为简单。但由于在实际展开的施工中，所涉及的施工设施较多，所采用的施工技术与工艺也较为复杂，如果是在缺少混凝土的地区中展开施工，就会严重增加工程成本与造价。在选用混凝土展开防渗施工时，通常都会在水中添加适当的减水剂与早强剂，石料通常都会选取一级与二级这两个级别。在完成混凝土的预制板初凝之后，就可以对其展开拆模作业。在混凝土的预制板强度能够达到设计强度的60%后，就可以将其运输到施工现场。在对其展开砌缝操作时，可以选取水泥砂浆对其展开填补与压平。在完成现浇作业之后，就可以对其展开养护工作，以免混凝土出现裂缝，从而对整个工程的实际质量造成影响。

3.4加强施工过程监督力度

目前，因为专业的监督人员较少，监督人员自身的能力不足无法合理安排对水利工程跟踪监督。但是保障水利工程质量必须加强防渗施工过程监管，尤其是重点监督管岸坡与基础防渗施工，而且要对这两部分进行跟踪监管。要查看施工人员是否按照操作流程、规范标准施工，是否对水利工程渠道的表面进行清洁，是否做了接合面湿润工作，是否能够保障施工面平整无杂物等。只有对水利工程渠道防渗施工加强监督，才能保障水利工程渠道防渗性。

4结语

综上所述，提升水利渠道施工防渗技术质量，可以保证水利工程的稳定长远使用，确保农田灌溉工作，实现农业的稳定生产。在实际的施工中，一定要根据工程施工的要求对防渗技术展开创新，并根据渠道出现渗漏的不同状况，及时采取最为合适的防渗措施，从真正意义上避免渠道不会在使用中出现渗漏，并在有效提高整个工程渠道防渗施工的实际质量同时，确保水利工程可以为广大市民带来更多的福利。

参考文献

[1]地力拜尔·阿不拉.探究水利工程渠道防渗的意义以及防渗对策[J].城市建筑，2017(5):329.

[2]曹新，高琳.水利渠道工程施工中的防渗技术及应用策略探讨[J].江西建材，2016(24):117+121.

[3]张维新.水利工程渠道防渗的作用及防渗技术措施[J].黑龙江科技信息，2016(15):225.

[4]李松.防渗处理施工技术在水利工程中的具体应用[J].企业技术开发，2015(26):57+59.

[5]杨文莉.水利工程渠道防渗的意义及防渗技术措施[J].河南水利与南水北调，2015(4):18~19.

[6]陈新发.水利工程渠道防渗施工技术及管护措施研究[J].工程技术(引文版)，2017(02):219.

[7]闫俊平.水利工程渠道防渗的意义及防渗技术措施[J].工程技术研究，2018(06):81-82.

论文作者:夏勇

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e9a88ef0d43ef2dc70f5f92.html