# 超高压变电站运维工作风险分析与管控措施论文_张斌1,张海峰2

（国网安徽省电力有限公司检修分公司 安徽合肥 230061）

摘要：国民经济发展离不开电力能源供应，随着工业和居民生活等部门对电力能源需求越来越大，这就对电力系统供电的可靠性提出了要求，如何确保电力供应的稳定性和可靠性，就成了电力行业面对的重要问题。变电站是电网供应电能的重要枢纽，变电站的运维管理水平直接影响了电网安全稳定，因此分析研究变电站运维工作风险，掌握各类风险的有效对策，才能够确保变电站安全的运行。

关键词：500kV变电站；运维；风险来源；控制

1 500kV变电站运维

运维指的是在500kV变电站开展的运行维护，运维工作主要内容是做好变电站日常应用的各类设备的维护管理工作。当前变电站向着智能化方向发展，在日常工作中涉及非常多的电力设备，这些电力设备的安装存在较大的复杂性，在很大程度上增加了变电站运维管理工作的难度。在变电站运行过程中，做好运维工作，不仅可以保证供电安全稳定性，同时还可以显著延长各类电力设备的使用寿命，充分发挥出这些设备的使用价值，降低生产成本。要想更好地完成变电站的运行维护工作，不仅要做好各类设备的管理巡视，还需要做好对各类设备的定期检查，做好交接班工作。另外，还需要针对影响变电站安全运行的因素环节，采取针对性的控制措施，加大运维管理工作的力度。500kV变电站属于电力系统的核心，在电力系统中有着非常重要的作用和意义，其内部设备有着较大的复杂性，工作人员在开展运维工作时，一旦有疏忽意外现象出现，将很有可能导致较为严重的安全事故，针对500kV变电站运维工作的特点，可以通过集中管理的方式进行管理，提高管理工作的有效性。当前变电站设备损坏的一项主要原因就是工作人员的疏忽，在500kV变电站运行过程中，一旦关键设备出现故障，将直接导致整个电力系统的正常供电受到影响，甚至出现人员伤亡，造成非常严重的后果。

2 500kV变电站运维工作风险分析

2.1电气设备维护

为了确保变电站的安全稳定运行，就要认真做好设备的日常维护工作。首先在电力设备的物资采购期，要检查设备的合格性，包含设备商标、出厂合格证，同时检查必要危险标识是否齐全。因为变电站作为有着非常高的危险性，尤其是针对500kV变电站而言，一旦设备存在着质量问题，在使用过程中出现故障，将会产生非常严重的后果和影响，因此，在设备投入运行之前，必须要做好对设备全面的检查。对于部分容易出现危险的设备，比如：机械链轮，还需要做好必要的安全罩保护。在设备日常运行工作中，还需要做好对设备的定期检查，部分设备需要有润滑油，要根据设备的相关参数指标定期添加润滑油，及时清理设备存在的杂质，使设备运行的安全性以及运行效率得到有效保证。

2.2运维工作安全管理

通过对以往常见的变电站安全事故对比发现，很多事故都是因为管理方面的原因造成的。因此，在进行变电站运行管理时，需要重视变电站的安全管理工作，不仅要增强工作人员的安全作业意识，提高其风险识别水平，实现对风险的有效防控。还需要提高作业人员的操作规范性，在进行变电站日常维护管理工作时，严格按照相关操作流程来进行，实现对各类风险的最大限度预防。

2.3作业环境

保持良好的作业环境可以显著减少各类安全事故的出现，在针对变电站工作环境进行维护时，需要严格按照相关的标准规定来进行，保证变电站工作环境的卫生以及清洁，禁止在高温或者存在较多化学品环境下作业，同时需要做好对设备噪音的控制，降低噪音对周边环境的影响。通过这种方式，既可以使变电站的安全运行得到有效保证，同时还可以在很大程度上提高设备得使用效率，降低生产成本。另外，提高作业环境的清洁性，还能最大限度地保证工作人员的身心健康，降低各类职业病出现的可能，为电力企业创造出更多的经济效益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 500KV变电站运维风险管理措施

3.1及时更换老旧设备

为了能够避免在因为长期的运行而出现老化现象，因此500KV变电站的电气设备除了需要进行常规性的检查维护之外，还要针对变电站的运行设备进行更新和升级，从根本上消除设备的性能老化现象，例如说升级设备的相关性能，把原来的500KV断路器升级改造成为防拒动模式，从而减少变电站中断路器出现安全故障的可能性。

3.2建立风险评估管理模式

风险评估管理模式属于一种新兴的科学管理系统，在500KV变电站运维过程中建立风险评估管理模式，是把大量的变电站运行数据收起来之后进行系统性的评估，从而明确出风险来源，更好的控制变电站的运维质量。首先可以量化设备的资产，计算出设备的平均故障率，然后根据目前500KV变电站中的整体运维情况进行科学评估，把现有的运维风险等计划，在根据不同等级的风险制定出不同的应对对策。在500KV变电站运维系统中建立风险评估管理模式，能够把大量的数据进行科学有效的引导和管理，促进了变电站风险评估管理体系的建立，确保变电站的稳定发展。

3.3加强变电站的安全管理力度

要提升变电站工作人员的安全生产观念，在工作中树立起正确的操作意识和安全意识，才能够有效避免变电站中安全风险的发生。为了能够帮助工作人员树立安全工作意识，运维管理单位要针对500KV变电站的相关工作人员进行岗位培训工作，定期、定时进行智能测试，例如说倒闸操作、变压器调压操作等，针对不同的工作岗位把工作内容列为重点考察项目，在工作中建立奖惩制度，把员工的评估和业绩总结跟年底奖金和日常工资待遇相结合，提升工作人员的工作积极性，加强500KV变电站的安全管理效率。

3.4严格交接班工作纪律

纵观以往变电站安全事故发生情况，最容易在交接班阶段发生事故，因此在工作值班人员下班之前，需要首先把相应的交接班工作做到位。首先需要检查工作设备和器具是否按照正常运行情况进行工作，要随时记录工作数据，整理好相应的运行资料，在下班前要清洁工作岗位卫生，再去向接班人员转交自己的工作情况。管理人员需要现场监督工作交接情况，尤其是要观察好设备的运行情况，如果出现问题，管理人员有责任进行详细的了解并把相关工作完善处理，接班人员要详细的了解接受工作情况，检查相应的工作设备，确认无误之后完成工作交接。

3.5安全工具的管理

工作中使用的安全工作要选择整洁干净的地方来进行存放，并且安全工作的存放空间要通风良好，必要时要进行标注。变电站中的工作人员必须要在工作中使用绝缘性工作用品，例如说接地线、验电笔、绝缘棒等，要使用专门的柜子存放工作起居，需要注意的是，绝缘棒的存放需要垂直进行，验电笔要有专门的存放匣，要做好工作用具的防水防潮工作。想要在工作中领取工作用具，需要进行使用登记，要定期检查工具的施工情况，出现不合格现象要及时放弃使用，另一方面要上报相关额管理部门进行处理。

4 结论

500kV变电站运维工作存在较大的风险，一旦有事故出现，不仅会影响到变电站的安全稳定运行，降低供电质量，情况严重时将产生非常严重的后果，威胁运维工作人员的生命健康安全，为电力企业带来巨大的经济损失。因此，做好500kV变电站运维风险控制有着十分重要的作用和意义。当前500kV变电站运维风险主要来自于设备维护、安全管理以及作业环境等方面，针对这些风险，采取相应的控制措施，通过加强对安全工具器具、交接班、接地线的安装、作业流程标准化等方面的管理，能够实现对500kV变电站运维工作风险的有效控制，保证变电站的安全稳定运行，为电力企业创造出更多的经济效益。

参考文献：

[1]焦澎，沈辉.500kV变电站无人值守运维管理问题及解决策略分析[J].山东工业技术，2016，（24）：186.

[2]隋天日.500kV智能化变电站运维一体化研究[J].中国新技术新产品，2016，（22）：38-39.

[3]李燕.500kV变电站运维的风险来源及控制对策[J].中国高新技术企业，2016，（12）：118-119.

[4]高红强，张亮.关于500kV变电站运维管理建设的研究[J].低碳世界，2016，（04）：70-71.

论文作者:张斌1,张海峰2

论文发表刊物:《河南电力》2018年13期

论文发表时间:2018/12/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e9efda507470a0c3d2cad0c.html