# 探析建筑给排水设计中的节能措施论文_朱姝

筑博设计股份有限公司成都分公司 四川省成都市 610000

摘要：在社会发展过程中，人们对于节约能源和环境保护的意识在不断加强。对于建筑行业来说，给排水的节能问题已引起技术人员的高度重视。现在，伴随着国家对环境保护的重视和部分资源的消耗殆尽，给排水节能设计在建筑工程中的应用可以对上述问题有所缓解，可以产生一定的社会效益和经济效益。下文结合笔者的施工经验，对在给排水设计应该采取的节能措施进行阐述。

关键词：建筑给排水设计，节能措施

1 引言

伴随着经济的发展，环境也在日益恶化，人们已经逐步意识到环境保护的重要性经济的发展不能以牺牲环境为代价，经济的发展需要以环境保护为前提，经济发展和环境保护需相辅相成，都不可忽视。在保证人们生活条件和经济利益的前提下，相关人员根据实际的施工情况，提出以节能减排为主题的设计观念。生活用水量在不断增多，水资源出现缺乏，这就给给排水系统设计提出更高的要求。合理的设计可以缓解水资源短缺和资源浪费，为国家带来可观的社会和经济效益，逐步缩小与发达国家之间的差距。

2 节能设计的意义

2.1提高经济效益

在人类的发展过程中，能源发挥了极为重要的推动作用，而在能源紧张的今天，实现能源的节约具有深远的意义。而水资源的消耗不仅关系着社会的发展，还决定着人类的生存问题，一旦水资源满足不了人的需求，将会使社会的发展受阻。对于建筑设计来说，水是必须的物质基础，节水节能是建筑业的发展方向，因此应当顺应趋势，采取有效的节能措施。

2.2提高环保性

建筑物的建造过程也会伴随着大量的污水、垃圾的排放，而通过实施节能措施，可以通过减少水及能源的消耗，从而降低污染物的排放量，从源头上对污染物进行控制，有利于环境保护，提高建筑环境的适宜性。

2.3提高生活水平

我国已经迈入了“十三五”发展阶段，小康社会的建设已经效果显著，人们更加注重生活的质量，这也是国家对新的发展时期提出的要求。而通过对给排水设计实施节能措施，提高资源利用效率，可以在一定程度上降低人们的生活成本，改善生活环境，从而提升人们的生活水平。

3 节能措施分析

3.1管网余压的利用

目前采用的给水方式是，水从水源地引至蓄水池，再由增压泵给水至用水区，这能保证足够的给水压力，但压力不稳，给水高峰期的水压为0.2MPa，而在低峰期却达到了0.27MPa，同时能耗高。基于此应当优化给水的能耗，利用市政管网的余压，给水至低层用户中，余压达不到的用户再使用增压泵加压给水。

3.2给水压力的设置

在建筑及怕水系统中，常见的质量问题是水的渗漏，会使得水资源严重的浪费，也给使用者带来了不便，这是由于设计的水压过高引起的，高水压持续的对管道、管件做功，超出其承受能力时，就会漏水，因而应当合理设计水的压力，并加设减压装置。

3.2.1设置减压阀

在入户管道填设减压阀，能够有效的控制出水量，使各用水末端的水压均衡，流量稳定，因此采用减压阀来调节出水量的方式，能够有效降低水压，减少管道、管件的损坏率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2.2减压孔板、节流塞

减压孔板系统结构较为简易，成本低，方便使用和管理，但相对于减压阀来说，减压孔板在水的静压状态下，并无减压效果，仅对动压有效，而且稳定性差，当上游水压力及通量有波动时，使得下游压力出现起伏，还存在减压孔板被堵的隐患。当给水压力平稳，给水质量较好时，可以考虑节水龙头的应用，在实际应用中，根据实际情况及节水龙头规格的不同，其节水量能达到百分之三到五十，通常情况下维持在百分之二十至三十，而且静压越高效果越好，因此是一种优质的节水用具。

3.2.3中水回用技术

中水回用是一种水资源循环再利用的节水技术，回收的水包括污水及雨水，将其过滤及消毒后，能够再次的利用，但水质还达不到饮用标准。中水的回用可以循环使用市政管网的给水，还能将雨水作为水的补充，从而使得水利用率提高，减少污染物的排放，需要对其渗入的研究和改进。目前中水的回用系统需要较多的人力物力投入，有一定的不足，还需要经过改进和完善，但我们应当持续的投入精力研发，不断的提供新的技术和设备支持，使其能迅速的发展。

3.2.4对供水系统的长度进行改进

目前在家庭生活中热水供应管道一般采用没有回水管道的供水系统，如果热水供应系统与使用水的地点距离比较远，在使用热水时由于没有回水管道需要将管道中残存的部分凉水放掉，造成水源浪费。而且现在的热水输送管道都没有进行保温设计，导致在使用过程中热量挥发较快，如果隔段时间再次使用，还需要放掉部分凉水。设计的管道越长，浪费的水源就越多。针对上述问题可以采取如下措施：首先，在进行设计时要综合考虑建筑的布局、功能和节水，保证最佳的热水输送管线；其次根据相关的标准，可以对热水输送管线进行合理的保温设计，使热水输送管线设计更加正规化；最后可以设置回水管道减少水资源的浪费。

3.3关于建筑物的绿化与节能问题

现在我国的“热岛效应”颇为明显，主要的原因还是在城市绿地面积的不断减少和人们对空调的大量使用，尤其是最近这些年，空气环境恶化的非常厉害，严重阻碍节能建筑的建设。环境绿化能够在水分蒸发的同时使部分热量伴随着水分的挥发被带走。用比较容易理解的说法就是，在炎热的夏天，草地表面和沥青路面的最高温差可能大于40℃。由此可以看出，环境绿化对于节能的重要性，它可以有效降低人们生活环境的温度，给人们创造更加适应的、舒服的生活环境。

4 结束语

综合全文来看，在考虑建筑给排水节能时，不但需要从建筑照明、保暖、外部结构等方面入手，还需要从设计出发，从源头上应用节约能源和环境保护的设计理念，为国家经济的可持续发展做出应有的贡献。在国家相关政策的鼓励和支持下，技术人员在进行设计时可以根据自己的工作经验，设计出最优的节能设计方案，并保证施工方案具备可行性和满足人们的日常生活需求。然而在现有施工技术水平限制下，在进行给排水设计施工时可以应用一些先进的设备、材料及其工艺，合理利用这些资源，将节能设计真正的运用到给排水工程中，为国家环境保护贡献自己的一份力量。

参考文献

[1]唐伟.建筑给排水设计中的节能减排分析[J].智能城市,2016,(01):68-69.

[2]刘玉臣,李爱静.环保节能理念在建筑给排水设计中的应用[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2015,(06):94.

[3]吴维学.刍议建筑给排水设计中的节能节水对策[J].科技与创新,2014,(16):79+82.

[4]赵继淑.浅议建筑给排水设计中的节能节水措施[J].建筑设计管理,2012,(08):62-63.

[5]郦武君.环保节能理念在建筑给排水设计中的应用[J].中国住宅设施,2010,(08):46-47.

[6]黄海传.浅析建筑给排水设计中的通病.中国设计出版社.2008.11.

[7]赵福增.我国绿色建筑节水及水资源利用技术措施和指标研究[D].重庆大学，2007.

论文作者:朱姝

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9eb16203e3bab747333d4677.html