# 浅谈局域网的维护论文_康哲

康哲 丹东广播电视313台 118100

摘要 计算机技术、信息技术的发展，网络已被各个单位作为自己获取资源、共享资源的最好工具，局域网作为一种计算机网络，在网络协议上基本符合OSI模型，该网络采用TCP/IP技术，实现数据的传输和处理功能。在长期的工作实践中对局域网的维护有了新的认识。

关键词 计算机 局域网 维护

局域网作为一种计算机网络，由于局域网短距离、高速率、低延时、低出错等特点，被众多企事业应用。提高维护工作的效率，是网络维护管理工作者的职责。

一、 硬件维护

1、网卡安装与维护。要确保所用网卡被该操作系统支持，并且使用了正确的网卡驱动程序。如果配置后，重启系统时报错或使用winipcfg检查不到网卡的配置信息，说明网卡根本没有被操作系统检测到。对于ISA接口的网卡，可使用网卡所带的设置程序，在纯DOS环境下正确设置其中断(IRQ)、输入/输出地址范围(I/Oaddress)等参数。有跳线的网卡要根据网卡说明书调整跳线，确保跳线设置正确。对于PCI接口的网卡，可更换插槽试试。待配置结束后，重启系统，再次检查网卡是否正常。网卡在重启时正常检测，但不能同其他机器互联。这主要是由于子网掩码或IP地址配置错误、网线不通、网络协议错误、路由错误等几种情况造成。解决方法是首先ping本网卡的回送地址(127.0.0.1)；若通，则说明本机TCP/IP工作正常;若不通，则需要重新配置并重新启动电脑。有些网卡缺省设置其速率为100M，也会导致网络不通，需要根据所连Hub或Switch口的速率，将其速率设置为10M、100M或设成自适应网线速率。

2、网络检查与维护.网络互联系统主要指网络的连接转发设备，包括HUB、交换机、路由器等。检测HUB或交换机故障。HUB或交换机的状态指示灯如果闪烁或常亮黄灯、表明数据包在网络上有堵塞情况、需要检查同一局域网中是否有重复的IP地址分配或局域网IP地址分割有交叉。如果网线和主机都没有问题、则应测量网络设备的地线和零线之间的电压、如果电压超过3V则表明HUB或交换机的供电系统有问题、静电不能及时释放、干扰了数据信号；检测路由器故障。利用MIB变量浏览器、用它收集路由器的路由表、端口流量数据、计费数据、路由器CPU 的温度、负载以及路由器的内存余量等数据。通常情况下网络管理系统有专门的管理进程不断地检测路由器的关键数据、并及时给出报警。另外、如两个路由器直接连接、应将一台路由器的出口连接另一路由器的入口；网络连线是局域网的血管、没有它们、信息就无法流通。网络某条线路突然中断、用 ping或fping 检查线路在网管中心这边是否连通、若连续几次ping都出现 Request time out信息、表明网络不通。连线故障通常包括网络线内部断裂、双绞线和RJ-45水晶头接触不良以及双绞线是否采用标准线序连接等。

3、双绞线的标准使用。双绞线的正确联接很重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对8根4对双绞线的不正确联结使用，会影响通讯效果。在10 Base-T标准中，第1,第2为一对线，第3、第6为一对线。在一对线的传输中，由于线路是双绞的，会将涡流相互抵消，延缓数据信号的衰减。如果线路不正确使用，就起不到涡流抵消的双绞线作用，使传输距离和传输速度都要打折扣。如果双方为同样的线序，表明是接集线器的直联线。如果为1,3,2,6反接，则为双机直联线。

二、软件维护

1、病毒预防。防御计算机病毒应该从两个方面着手，首先应该加强内部网络管理人员以及使用人员的安全意识，使他们能养成正确上网、安全上网的好习惯。再者，应该加强技术上的防范措施，比如使用高技术防火墙、使用防毒杀毒工具等。具体做法一是权限设置，口令控制。很多计算机系统常用口令来控制对系统资源的访问，这是防病毒进程中，最容易和最经济的方法之一。网络管理员和终端操作员根据自己的职责权限，选择不同的口令，对应用程序数据进行合法操作，防止用户越权访问数据和使用网络资源。在选择口令应往意，必须选择超过6个字符并且由字母和数字共同组成的口令；操作员应定期变一次口令；不得写下口令或在电子邮件中传送口令。通常简单的口令就能取得很好的控制效果，因为系统本身不会把口令泄露出去。但在网络系统中，由于认证信息要通过网递，口令很容易被攻击者从网络传输线路上窃取，所以网络环境中，使用口令控制并不是很安全的方法；二是简易安装，集中管理。在网络上，软件的安装和管理方式是十分关键的，它不仅关系到网络维护管理的效率和质量，而且涉及到网络的安全性；三是实时杀毒，报警隔离。当计算机病毒对网上资源的应用程序进行攻击时，这样的病毒存在于信息共享的网络介质上，因此就要在网关上设防，在网络前端进行杀毒。基于网络的病毒特点，应该着眼于网络整体来设计防范手段。在计算机硬件和软件，LAN服务器，服务器上的网关，Internet层层设防，对每种病毒都实行隔离、过滤，而且完全在后台操作；四是以网为本，多层防御。网络防毒不同于单机防毒。计算机网络是一个开放的系统，它是同时运行多程序、多数据流向和各种数据业务的服务。单机版的杀毒软件虽然可以暂时查杀终端机上的病毒，一旦上网仍会被病毒感染，它是不能在网络上彻底有效地查杀病毒，确保系统安全的。所以网络防毒一定要以网为本，从网络系统和角度重新设计防毒解决方案，只有这样才能有效地查杀网络上的计算机病毒。

2、服务器软件的维护。服务器上的软件主要是操作系统、WWW服务器、文件服务器等软件。这些软件平常应该正常运行，但还是要定期检查。如有软件会有一些缺陷，因此，当有新的补丁包时，应尽快把系统升级。另外有时也有人为的操作错误而误删一些文件，因此，当服务器的运行出现异常时，应通知维护人员进行检查。维护人员应该尽快地找出问题所在，不可以放任不管，否则，后来的信息有可能会因为这个问题而产生错误。等到发现这个错误时，恐怕已经造成重大的影响了。另外，不要在系统中安装一大堆根本用不着的软件，要定期的做磁盘整理、注册表清理等。

3、备份。无论设计得多好的软件，都有可能因为一些意外造成资料的丢失。这些资料一旦丢失而又没有备份，后果是非常可怕的。因此，对于日常性的资料，最好能够每天备份。这样，就算资料流失了，也只是损失一天的资料而已。目前的备份设备有很多可供选择，如CD-ROM, DVD等。有些维护人员只是把工作过程设定在电脑中，然后将备份设备开着就不管了。其实这是不对的，应该每夭确认前一天的备份工作已确实完成了，并且要留多份备份，这样才比较安全。另外，如果备份的资料具有机密的性质，不但要确认每日备份后资料的流向，对过期的备也要进行彻底的销毁。

总之，单位局域网有着自己不同的特点，所以局域网管理员应根据自己网络的特点采取适合自己的维护方法，并不断学习新的网络维护方法，使得局域网速度、安全等得到更大的提高。

参考文献

【1】陈昕,慕德君著，网络信息安全基础 [M] .西北工业大学出版社,2008

【2】王新年，基于业务流程的计算机网络安全防御体系研究[D].华中科技大学，2008

论文作者:康哲

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2013年第11期供稿

论文发表时间:2014-1-9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9ee93aaba364f083a4419503.html