# 浅议用电信息采集系统在反窃电中的应用论文_马三斌

（国网宁夏电力公司固原供电公司 宁夏固原 756000）

摘要：社会的不断进步和用电设备的大规模使用，已使电能成为当代社会必不可缺的生活用品。但一些居民、个体商户和企业为了降低成本进行电能盗取，且窃电手段日趋隐蔽，让反窃电工作日益严峻。

关键词：用电信息采集；反窃电；应用

一、造成窃电的几个问题

1.1电流的失流

通过造成电流失流来窃电现象较多。失流原因有以下几种：①电力用户负荷特性或者使用单相变压器。②可能是由于线路的故障造成的。③发生了计量装置故障。④由于窃电造成的。根据用电信息采集系统用户档案，电流及负荷曲线来判断：①看这个电表是否是总的电表，又或者是否是套表，如果是套表的话，就可以先不用做选择。②核实用户档案信息及变更记录，来判断这个电表是高计的还是低计以及计量方式正确性，这个可以根据电流、电压历史记录，以及采集回来实时值，就可以判断了。同时，也可以通过排除法，因为故障和停电造成的电流的缺相，时间是很短的，通过查询处理记录，可以忽略不计；在现场检查中要重点关注那些负荷较大在正常生产用户，且产品成本中电能支出所占比重较大，但是时常出现一段时间的失流情况，且失流时间有一定特点和规律性，如抄表例日后几天或深夜避峰生产出现的短时现象。有窃电嫌疑如果是高供低计电力用户，首先应该做的是了解电力用户的用电负荷性质以及生产周期性特点，出现三相电流严重不平衡，如果电力用户的电力负荷情况为三相的负荷的话，就要重点的排查分析。必要的时候，要到现场进行排查，如果是人为影响的话。应该属于窃电的行为。

1.2电压的缺相

根据用电信息采集系统的比较分析：同上，首先看是否是总电表，如果不是的话，就先不用关注：然后，看它的电压是否少了几相，通过以往的比较，判断是否是停电的影响。若不是，就要到现场进行排查，可能是由窃电造成的。

1.3线损的分析

可以通过用电信息采集系统大量供用电数据，自动对线路线损进行计算，从而对电力用户的实时线损的情况进行监控，筛查出实时线损过高电力用户。通过用电信息采集系统数据分析该用户有没有异常用电情况，没有特殊现象的话。可以采取现场查看的方法，通过对比分析，可以知道以上的这些电力用户有无窃电嫌疑和窃电手段。如果遇到这样的用户，要重点监控排查。

1.4高频率的电磁影响

这种通过高频率的电磁干扰而进行窃电的方法主要是利用了电气设施因为电磁的影响会卡死的特性运行的，这种方式会使的电表的CPU卡机，使得用电信息采集系统无法采集信息。通过这种方式来窃电，如果不到现场进行排查的话。不容易查到。

不论是三相四相的智能电表还是单相的电表。都会受到高频率的电磁干扰的影响，我们必须加强对电气用户的监控。并且大量的现场检查是必不可少的，如果检查及时的话。可以大大降低供电企业的损失，有效的打击窃电行为。

上述的这些窃电的人是通过在电表上安装磁铁来窃电的，这些窃电人员会通过一些手段得知检查人员的到来，把窃电装置卸除，造成了检查人员的检查难度增加。但是也有一些迹象通过用电信息采集系统可以找出。目前2013版智能表新增电磁干扰故障事件上报项目，通过采集终端可上报到电信息采集系统主站反应异常情况，可以有效判断受到高频率的电磁干扰情况。

二、窃电手段分类

2.1欠压法窃电

欠压法窃电就是改变电能计量电压回路的正常接线，或故意造成计量电压回路故障，致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少，从而导致电量少计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆常见的方法有断开电压回路、故意造成电压回路接触不良故障、串入电阻降压、改变电路接法等。

2.2欠流法窃电

欠流法窃电就是改变电能计量电流回路的正常接线，或故意造成计量电流回路故障，致使电能表的电流线圈无电流或只通过部分电流，从而导致电量少计。常见的方法有断开电流回路、短接电流回路、改变CT变比、分流等。

2.3移相法窃电

移相法窃电就是故意改变电能表的正常接线，或接入与电能表线圈无电联系的电压、电流，或改变电能表线圈中电压、电流间的正常相位关系，致使电能表慢转甚至倒转。常见的方法有改变电压、电流的接线，用变流器或变压器附加电流，用外部电源使电表倒转，用电感、电容移相。

2.4扩差法窃电

扩差法窃电是采用各种手法改变电能表内部结构性能，致使电能表的本身的误差扩大；以及利用电流或机械力损坏电表，改变电表的安装条件，使电能表少计。常用的方法有私拆电表，改变电表内部结构性能，用大电流或机械力损坏电表，改变电表的安装角度，用永久性磁铁产生强磁场干扰电表，用机械震动干扰电表等。

2.5无表法窃电

无表法窃电就是未经报装入户就私自在供电部门的线路上接线用电，或有表用户私自甩表用电。主要表现在私拉乱接和随意用电，这种窃电危害性也更大，不但造成供电部门的电量损失，同时还可能使线路或公用变过载损坏，扰乱、破坏供电秩序，极易造成人身伤亡及引起火灾等重大事故发生。

三、用电信息采集系统在反窃电中的具体应用

3.1数据冻结功能

数据冻结功能是用电信息采集系统反窃电最有效的方式，它可以对大客户的三相三线表、三相四线表进行电压、电流、有功功率、功率因数每15分钟冻结1次，并把数据传输给主站，使工作人员可以在后台直观的看出用户历史与实时的用电信息，具体使用方式为从主站界面中的“统计查询”—“数据查询分析”—“采集数据综合分析”显示出用户的实时用电信息。在此应用模块中，直观的四类参数的冻结数据与动态变化图，能够及时、有效的检查出用户“欠压法窃电”、“欠流法窃电”、“移相法窃电”三种窃电手段，并且保存的大量数据更为其在后期的追补电量提供证据支撑。

3.2台区线损模块

线损率一直是供电公司的一个综合性核心经济技术指标，台区线损的大小直接关系到低压台区的管理水平，关乎到企业的经济效益。由于居民表计数量大，目前用电信息采集系统暂不能对居民表计进行电压、电流等负荷参数进行冻结保存，但是用电信息采集系统基于SG186台区用户信息的一致性，依据日冻结台区的总表供电量与与该台区下居民表用电量，并根据计算式（1）

台区线损=（日供电量-日售电量）/日供电量（1）

得出台区日线损。根据日线损的大小可以锁定哪些台区存在窃电嫌疑。当高损台区确定后，可依据“计量异常在线监测系统”对该台区内的用户进行筛查分析，查看是否出现异常警告信息。对出现异常警告或者有“窃电嫌疑”的居民用户，可在“电能表透抄”这项功能里查看出该用户“电能表开盖次数”、“日用电量负荷曲线”、等实时负荷数据，通过对于负荷数据的分析可以最终确定该用户是否窃电。

结语

用电信息采集系统会随着科技的不断的发展而不断地进步，目前这种用电信息采采集系统还不是十分的成熟，还需要专门的人才去完善加工。智能化的反窃电方式不断地完善，但是一些传统的反窃电方式也不应该被放弃，只有智能化与传统化相结合才能更好的打击那些不法分子，维护国家和供电企业的应有利益。形成和谐的用电环境。

参考文献

[1]诸龙云.浅析农牧区反窃电工作现状及对策[J].农村电工，2010（04）.

[2]周键，何强.用电信息采集系统在反窃电中的应用[J].现代经济信息，2014（1）.

作者简介

马三斌（1976.12.26）男，宁夏固原，研究方向：农村用电管理，单位：国网宁夏电力公司固原供电公司

论文作者:马三斌

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f05f04313a1d3d3f0c62e02.html