# 电梯检验中控制系统常见问题及对策论文_车宏伟,凌伟

哈密市特种设备检验检测所 新疆哈密市 839000

摘要：随着城市化进程的不断加快，城市发展与耕地减少、城市人口巨增的矛盾越来越突出，使得房地产开发越来越倾向高层建筑。而高层建筑需要电梯来方便人们的出行，节省体力和精力。但随着近年来电梯事故的不断增多，电梯质量引起人们的重视。电梯检验的重要性不言而喻。本文分析了电梯检验中控制系统的常见问题，并提出相应的完善对策。

关键词：电梯检验；控制系统；问题；原因；对策

电梯是应用于高层建筑运输及升降的重要设备。随着经济发展水平的不断加快，电梯在人们工作生活中发挥着越来越重要的作用。在电梯的使用过程中，对其进行检验是一项重要工作，科学有效的检验才能保证电梯运行处于正常状态，促进其作用能够得到充分发挥。在电梯的检验工作中，其核心工作内容为对控制系统存在的相关问题进行科学分析，并应用有效的措施进行及时处理。因此，在实施电梯检验工作的过程中，相关工作人员需全面、正确地认识控制系统中存在的相关常见问题，深入研究有效的解决办法，进而促进电梯检验工作能够顺利、高效进行。

1.电梯检验中控制系统常见问题

控制系统的是电梯顺利运行的基础与前提。在电梯检验过程中较为常见的控制系统问题主要包括断路故障问题与短路故障问题。以下从几个方面出发，对电梯检验中控制系统常见问题进行了分析。

1.1断路故障问题

断路故障是电梯控制系统故障的重要组成部分。通常来说断路故障是指电梯控制系统的电路不通并且元器件不能工作现象。断路故障问题的出现会使得电梯被迫停止运行并且电梯中的所有信号都无法显示。在电梯运行过程中断路故障引起断路故障的因素较多，如螺丝松动、焊点虚焊、接触器触点氧化现象、电弧烧毁等都会引起断路故障问题。电梯检验工作人员在断路故障处理过程中应当对其原因有着清晰的了解，从而促进电梯控制系统断路故障问题的合理解决。

1.2断路故障

通常情况下，当发生断路故障时，电梯中的电路系统时完全不通的，导致电器元件无法正常运行，再加之信息系统不能正常显示，因此必须停运电梯，而短路故障一般是由线路断线、电路接头不良，或是元件损坏情况严重而引起的。

1.3接地保护问题

接地保护是电梯控制系统的基础，是保障电梯控制系统在出现故障或是正常状态下，仍旧可以安全运行，规避电气对乘客造成损伤。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电梯检验中发现接地保护问题，主要体现在接地保护的分支线串接后，离接地干线最远的分支线接地电阻较大，可能会导致漏电的情况产生，而且，这时相关保护装置功能触发，进而导致乘客出现触电的风险。

2.电梯检验中控制系统常见问题的对策

2.1提升电梯控制系统安全的管理水平

将电梯控制系统自身安全装置的管理水平，可以提升电梯检验对策。电梯的安全装置主要包括你刹车和限位开关以及缓冲器等各个部分。在检验电梯安全的过程中，工作人员需要合理的检查安全装置，如果发现安全装置的问题，需要及时进行处理。工作人员为了杜绝出现电梯与进行速度超过电议设计过程中的正常速度这种情况，需要在三层的以上的部分上，合理的安装速度控制器，在安装速度控制器的过程中，电梯检测人员要查看这个装置是否和安全钳进行连接，这个是非常重要的。除此以外，建工工作人员需要合理的运用安全门，针对安全门的主要作用，就是防止在乘坐电梯的时候，因为乘坐人员手脚的伸出，二导致坠落的事故，在检验的过程中，工作人员需要合理检测安全门的工作性能。

2.2控制系统短路故障所采取的措施

对电梯故障进行检验中时，发现是控制系统回路发生了短路，需要能避开短路点的，要直接采取措施避免。并对短路造成的元器件烧坏的，要及时更换新的元器件。并在恢复电梯运行前，将修复的电路进行再次检验，看是否还存在可能会发生短路的区域，一并采取措施处理，从而减少电梯短路故障的再次出现。

2.3控制系统断路故障所采取的措施

电梯系统断路故障的原因往往是由于导线接头松动、开关与接触点接触不良、导线老化脱落等造成的。这类故障发生时，正常都是采用万用表进行导通性检测。具体的方法：选择万用表的电压档和电阻挡进行检测。选择万用表的电压档首先需要接通电源，然后根据电梯系统电路原理图进行检测，通过万用表的数值来对故障点做出判断和确定。如果相通电路的线路测出的电压数值较大，说明该处线路存在断路故障，如果数值没有变化则说明该处正常；使用电阻挡检测时需把电源断开，然后同样需要根据电路图进行线路电阻值测量，根据测量出来电阻值的大小判断是否存在故障，如果测量结果显示无穷大，则说明该线路中可能存在断线；采用短路方法测量时，可以根据电梯的电气控制原理图对有可能出现故障的接触点、开关等部分电路进行短接，短接后故障如果消除，说明出现故障的原因是在这一部分电路中，然后缩小范围，反复进行测量，直至找到故障点。

2.3电梯安全装置管理及接地保护控制

针对电梯控制系统的基本情况，强化对电梯安装装置的检测检验工作，确保限位开关、限速器和制动器等均处于良好的运行状态。此外，具体的控制系统检验中，需要对控制系统是否存在有效接地进行分析。如果控制系统没有按照规范展开接地系统的设置，需要及时完成接地系统的布置，保障控制系统接地的有效性。

3.总结

随着国民经济的不断发展电梯在经济运行和居民日常生活中都扮演着越来越重要的角色。在电梯运行过程中控制系统故障问题是影响电梯平稳、安全运行的关键因素。电梯检验工作人员在控制系统常见问题的解决过程中应当对电梯控制系统存在的问题有着清晰的认识，并在此基础上通过分析与实践的进行促进对策的合理提出，最终促进电梯运行水平的不断提升。

参考文献

[1]戴胜利. 电梯检验中的控制系统常见问题及解决措施[J]. 中国新技术新产品，2012，4（33）：418-419.

[2]裴剑男. 电梯检验中控制系统常见问题及对策[J]. 中国科技博览，2011，3（03）：538-539.

[3]李捷，李莹. 浅谈电梯检验中控制系统的常见问题[J]. 中国新技术新产品，2013，1（12）：105-106.

论文作者:车宏伟,凌伟

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第28期

论文发表时间:2018/2/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f06d7bd9b2a1dc032487506.html