# 给水排水工程中防渗漏处理探究徐蒙蒙论文_

摘要：给排水工程的建设是关系到社会发展的一项基础任务，特别是在社会发展的新趋势下，大众生活水平不断提升，对给排水的要求也越来越高，自然要更加重视给排水工程的施工技术革新，望为施工提供一定的参考，加快施工进度，达成施工目标。

关键词：给水排水；防渗漏；处理措施

1建筑给排水渗漏的原因

1.1管道内部的质量不合格

在进行施工的时候，给排水管道内部的质量会影响施工的开展。如果其中所采用的管道材料不合格，那么就可能产生渗漏的现象。此外，管材和管件不配套、粘结质量不达标等，均可能导致渗漏形成。而且在实际的操作中，给排水管道材料、零部件不合格的现象非常多见。构成给排水管道的部件包括了管材、弯头、三通、水咀、阀门等，若这些部件产生了变形、裂痕、滑丝、腐蚀的现象，就可能破坏给排水管道的密封圈。而且在进行施工的时候，也可能产生渗漏现象，影响施工的总体质量。

1.2施工问题产生的给排水渗漏

施工过程决定着施工结果，即是说给排水系统的渗漏问题往往与施工过程有着密切关系，所以要解决给排水渗漏问题，也必须要从施工过程入手。在施工阶段，引发给排水渗漏问题的主要原因包括以下几点：(1)安装人员的能力不足，技术不过关，因人为操作不当，所以很容易引发渗漏问题。例如在镀锌管套丝过程中，如果操作不到位，接口断丝或是缺口超过丝口总长度的10%，亦或是丝口过松、过紧等，都可能导致渗漏；(2)管道穿越混凝土板面所预留的孔洞所产生的渗漏，一般来说原因之一是未针对楼面预留洞设置套管，预留口是否过于光滑，在管道安装过程中直接开展二次浇注，未做凿毛，继而导致出现渗漏；(3)预留洞口位置不够合理，安装人员对于板面混凝土的处理过于随意，很容易扩大预留洞口，导致板面混凝土体破裂，如果处理不妥善，必然会引发渗漏。此外还有一种情况是虽然已经完成了套管的埋设，但在楼板混凝土浇捣过程中依然无法做到充分震捣密实，进而引发渗水问题。

2给排水渗漏质量问题的预防处理要点

2.1严格把控施工材料的质量

施工材料的质量能对给排水管道的质量造成一定影响，所以在选定施工材料的过程中，必须要严格把握材料的关，了解材料质量有没有满足国家相关标准。同时也要针对产品的合格证、型号、规格等进行一定的检查。可以采取抽样检查和其他检查方法，针对施工材料的质量进行一定的评估。举个例子，在对阀门材料进行确定的过程中，要开展严密度以及耐压强度的实验，从而确定阀门的质量。在引进了材料之后，再进行统一的安装。需要抽取一部分样品（15%～20%），进行一定的安装检测，保障材料的质量能达到要求。

此外，在正式对给排水管道进行施工时，也要合理选择材料，对有问题的材料和部件进行一定的更替。而且一部分材料必须要采用专用管件来进行连接，不能进行随意安装和调配。在进行施工时，若是将铝塑复合管当做热水管，因为铜制配件的热胀冷缩系数有差异，那么在投入使用之后可能产生渗漏，为了防止产生这样的问题，可尽量选择加厚型配件排水管、聚氯乙烯U-PVC塑料管。

2.2控制好连接管道接口的阀门的质量

在给水排水工程防渗漏工程中，阀门的作用十分重要。管道接口处出现渗漏的可能性本身就比其他任何地方都大，所以我们要做好连接管道接口的阀门质量的控制。阀门的好坏体现在它的严密性是否过硬，严密性越好的阀门，质量越好。同时，施工人员在连接管道接口时，要进行多次调试，要考虑到在日后的使用过程中会出现的状况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3给排水管道穿过混凝土板面预留孔

一般情况下，给排水管道越过混凝土板面预留孔，会产生管道渗漏的问题，为了解决这个问题，可采取以下措施：(1)施工人员需要牢记预留孔位置，不能偏移这个地方。(2)在填塞预留洞的过程中，必须根据楼板混凝土浇捣施工的情况，针对预留孔位置进行合理振捣。(3)如果在预留孔里未设置套管，则需要将洞口的面翻遍处理工作做好，操作时间大概以二次浇捣预留孔细石混凝土为准，而且要保证宽度超过20mm。(4)如果已经在预留孔中设置套管，特别是厕所的预留孔，则套管高度必须维持在高于建筑平面30mm，从而能对管道穿越混凝土产生的渗漏现象进行解决。

2.4采取先进的防渗漏技术

给排水管道一般选择铸铁管道、U-PVC管道，因此安装过程中必须要检查管道有没有裂开。而且安装铸铁管道时，需要完成凸筋打磨的操作，再连接平直管道，填充也必须达到一定的要求。若是连接处在楼板下面，则要通过填充材料来促使管道受力达到要求。在安装U-PVC管道的时候，必须先清理干净，而且也要进行稳定的粘结。若是管道穿过了墙面，则要通过套管进行穿墙处理，促使套管两边水平高度一致。不仅如此，也要与穿越楼板的要求相同，同时采用密实材料来进行操作，促使管道的受力更加合理。最后，若是墙面和管道交接处产生了渗漏，则要在关键位置来对给排水施工进行操作。在进行施工之前，还必须要进行磨毛处理，清理空洞，促使工作面维持一定的整洁度，同时开展管道连接方面的工作，再处理预留孔洞的封口。

2.5事后的试验与检查维护

在给排水的施工结束后，实际上依然有许多工作需要完成，为了确认给排水管道完工时的状态，并且对于后续的运行做好监管，必须要重视事后试验与检查维护环节的落实。要保证在完工的第一时间开展分区段的水压试验，在每个自然段的试验完成后，还应当开展一次试压。在保证系统能够正常运行之后，再进行一次试压，对于所有管网的试压过程，都必须应当保证在土建或是装饰封闭前完成，一旦发现存在漏点的管段，必须要采取针对性的处理措施，之后再重新开展试压，直至每个分段都完成测试，保证正常运行，这样才能够正式投入运行。没完成一个自然段的排水立管安装或是完成每段横管、分支管的安装之后，都应当去分段或是分层落实灌水试验，测试管道是否存在渗漏。如果存在渗漏问题，必须要尽早发现，尽早采取相应的措施去进行处理。对于渗漏点的具体位置，在结束给排水工程试验后能够发现，如果速度不符合要求，便应当此时开展整修。在完成渗漏段的修补之后，还应当再开展一次试验，以保证解决渗漏问题，做好工作交接。

2.6提高负责防渗漏技术作业施工团队的整体素质

如果施工团队人员的素质较低，那么必然会导致给水排水工程质量出现问题，需要定期对施工团队内所有人员进行培训，提高其专业素养。同时作为给水排水工程管理人员也可以定期面对社会招聘相关工作人员，确保能够应用具有专业技术的作业人员，为给水排水工程质量安全作出保障。

结论

在城市建设工程中，给排水工程属于非常重要的一部分，其关系到居民的生活与城市的发展。如果给排水管道施工质量不高，那么就可能产生安全隐患，而且形成渗漏的问题。所以，必须要提高工程的质量，解决管道渗漏问题，降低经济损失。

参考文献：

[1]牛海娟，周娜.建筑给排水施工中的常见技术问题及处理[J].现代物业（中旬刊），2018(6):211.

[2]肖展超.试析建筑工程给排水管道施工渗漏原因及防治策略[J].企业科技与发展，2019(6):162-164.

[3]马利香.建筑给排水管道防渗漏施工技术要点的相关思考[J].中国房地产业，2019(8):98.

[4]付鹏，李明聪.房屋建筑给排水管道施工中的防渗漏施工技术要点[J].科技创业家，2019(3):47.

论文作者:

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f13b3ff85904e10e65ba3c7.html