# 高速公路施工技术管理存在的问题与对策研究论文_李成山

摘要：经济在快速的发展，社会在不断进步，我国高速公路建设在不断加快，逐渐完善了我国基础设施。高速公路作为我国基础设施中重要的组成部分，应不断的提升高速公路工程整体施工质量。在开展高速公路工程施工项目时，施工技术管理工作和高速公路养护管理工作，决定了高速公路工程质量重要因素，为了确保人们出行安全，应保障高速公路施工质量。本文将从高速公路工程施工技术管理及养护方法为切入点，并根据实际情况提出相关解决建议。

关键词：高速公路工程；施工技术管理；问题；对策

引言

基于我国地理情况多变的特点，高速公路工程建设会受当地地形差异、气候差异以及当地的交通情况影响而形态各异。即便在工程功能及施工类型等方面较为相似，也会因为工程的建设影响因素不同而存在各种差异，进而使得高速公路工程施工所应用的施工技术、施工工序、施工队伍等存在差异。一条高速公路的质量与施工现场的施工技术管理是密不可分的，要保证一条高速公路的质量，科学的施工技术管理是必不可少的。高速公路施工技术管理是一项包含设计审查、施组设计、技术交底、资料管理和科研管理等众多部分的综合工作，施工技术管理工作关系到整个工程的成败，企业要提高在高速公路建设中的竞争力和经济效益，就必须牢牢把控管理的整个过程，以保证施工过程的正常进行，保证工程质量与进度，降低工程成本。

1高速公路工程施工技术管理内容

（1）在相关人员实施高速公路施工的时候，需要做好前期准备工作，因为前期准备工作对施工技术的开展有着非常重要的实际意义，同时也会对工期实施进程造成一定的影响。假如在前期进行了有效准备，那么在后期就可以促使高速公路工程的顺利进行。假如在高速公路工程前期准备工作的时候出现了一些弊端，那么就会为后期施工造成严重影响，所以准备工作也属于高速公路工程施工技术管理中的重要环节。（2）高速公路工程施工放样技术管理在高速公路施工中也有着非常重要的意义，在对路基施工的时候针对路基施工需要落实，针对高速公路工程定线的时候要对中心线给予充分的掌握和测定。同时水准点测试也属于放样实施过程中的主要内容，水准点能够针对路线高度有效实施，同时也可以针对原有的线路实施有效的改善，假如存在一些不能及时解决的问题，那么就应该及时对其实施备案，采取有效措施对其解决。路基放样技术的优秀与否会对高速公路工程的实际施工进程造成或多或少的影响。

2分析高速公路工程养护方法存在的问题

首先，我国高速公路在在开展养护工作时，管理模式存在老化现象，没有做好高速公路养护工作。由于没有及时更新养护管理工作模式，导致在高速公路投入使用后高速公路常常出现问题，增加了道路交通事故发生几率。其次，采用传统高速公路养护管理工作模式，没有明确划分高速公路具体的养护类型，部分高速公路在开展养护管理工作时，会过度依赖我国高速公路管理部门，在养护管理过程中缺乏自主权。由于采用传统的高速公路养护管理模式，导致高速公路养护管理体制出现僵化现象，管理模式混乱。同时，我国当前高速公路养护技术水平还处于较低水平，高速公路养护人员自身专业水平有待提高。在开展高速公路养护工作时，没有采用科学化的高速公路机械养护技术，只是进行常规的高速公路养护检查工作。在进行高速公路养护工作时，科学的高速公路养护设备以及养护技术存在一定局限性，直接降低了我国高速公路养护水平。

3高速公路工程施工技术管理要点

3.1路基施工技术管理要点

路基作为高速公路的基础施工环节，对整个高速公路建设项目质量起到决定性作用。施工技术管理要点主要包括施工测量、土方填筑以及基础压实。施工测量主要针对导线、中线、水准点进行复测，尤其在测量放线时，应将误差值降到最低点，保证纵横断面定位的精度。同时，在施工前，施工企业应事先对地下管线进行仔细排查，以免破坏管线，给企业带来经济损失。在路基土填筑时应遵循分层填筑的原则，当上一层压实后，方可填压下一层。在分段施工时，对于先填地段应按照1：1坡分层预留台阶，如果两个地段同时填筑，则采取分层相互交叠衔接的方式，其中搭接长度不得小于2m,路基基底的稳定层厚度控制在20cm~30cm之间。路基碾压时遵循“先轻后重、先慢后快”的原则，碾压前由路中线向路堤两边整成2%~4%的横坡，在碾压过程中，保证前后两次的碾压轮迹重叠12cm~20cm，并予以均匀压实，避免发生路基深陷事故。

3.2重视高速公路工程技术施工的基础工作

高速公路工程施工管理的基础工作贯穿于整个施工过程之中。在准备阶段，施工管理人员应该严格检查设计图纸，领会设计意图。如遇实际情况与设计不符合，要与设计者深入沟通交流并修改其中的不足，进一步保证设计图的准确。在执行阶段，要严格按照施工组织设计和施工方案组织施工，做好三级交底，不能贪图便捷随意施工，保证对材料、设备、工艺、技术等方面的高要求。定时检查施工进度和计划的执行情况，确保工程能够按时乃至提前完成。对于施工过程，特别是隐蔽工程要留好影像资料，做好记录。测量工程是工程施工中的重要内容，如测量数据结果出现有偏差则会对施工过程产生严重的影响，为了保证测量数据的准确可靠，应反复测量，避免出现差错。若因测量偏差导致后期工程变更造成的损失难以估计。在基础工作上是不能够省功夫的，许多施工单位在施工过程中不时会出现一些影响施工的问题导致进度缓慢，往往就是忽视了基础工作。如图1.

图 1高速公路工程技术施工的基础工作

3.3施工技术管理手段

在相关人员对高速公路工程施工的时候，需要对施工整体质量给予一定的重视，同时在高速公路工程路基施工时候应该针对技术方案实施改善，进一步对施工程序实施规范。在开展施工的过程中，针对施工原料有效管理控制，保证原料采购各项环节都受到有效控制，提升高速公路工程施工中原料的整体质量。在相关人员完成路基施工之后，还应该对其进行施工技术管理，并在施工过程中依据要求实施有效监督，为高速公路工程施工合理性做出保证，为后续高速公路工程施工质量铺平道路。眼下很多高速公路工程在施工的过程中分为两种路面水泥和沥青，所以在高速公路工程施工中应该结合两种路面材料性质采取适合的施工技术。高速公路工程在施工过程中，可以使用分层填筑和碾压的方式来完成施工，同时还要对高速公路工程施工中一些重点施工程序给予一定的重视，像是分层填筑时的填筑厚度或是压实的标准等等。只有这样才能完成高速公路工程施工过程的有效监督，促使施工企业技术管理效率的提升，为高速公路工程施工质量奠定基础。

结语

在当前社会主义市场经济不断发展的产业时代背景下，为从根本上提高道路工程的经济效益和社会效益，做好高速公路施工技术管理和高速公路养护工作是极为必要的，可从某方面而言，虽然每年我国都将投入大量的人力、物力以及财力进行高速公路的维修和养护工作，可当前在高速公路工程施工管理过程中，无论是技术管理还是高速公路养护，其与预期发展目标之间仍存在一定差距，为此，革新高速公路施工过程中技术管理内容、加大对养护工作人员的培训力度以及建立健全完善的奖惩机制是是促进我国高速公路建设可持续发展的重要基础和根本前提。

参考文献

[1]杨丽娜.高速公路工程施工技术管理及养护措施分析[J].建筑工程技术与设计,2019(23):2070.

[2]任小鹏,徐森林.高速公路工程施工技术管理及养护措施研究[J].商品与质量,2019(17):61.

论文作者:李成山

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f1600954d8e271df3594d1b.html