# 输电线路带电作业中的常见问题与对策探讨论文_巫伟中

巫伟中

（广东电网有限责任公司东莞供电局 东莞 523000）

摘要：输电线路在电力系统中占有重要位置，而输电线路带电作业则是电力发展的必然趋势，做好输电线路带电作业安全防护，不断提高安全管理水平，对于保障电力工作安全可靠性具有重要意义。本文分析了输电线路带电作业中电流、强电场、静电感应等方面的常见安全问题，从管理与技术两个维度提出了有针对性的对策建议，为广大电力企业更好的落实输电线路带电作业提供有益参考。

关键词：输电线路；带电作业；安全防护

1 带电作业的必要性

以往进行输电线路测试、检修、维护等工作时，需要在停电状态下作业，而停电期间必然会对电力用户产生较大影响，特别是当前人们对于电力资源的需求与依赖程度明显提高。随着相关技术快速发展，带电作业模式应运而生，通过在不停电情况下进行线路作业，既能妥善完成相应工作要求，保障电力系统安全可靠性，又避免了停电对于电力用户的不利影响，因此关注并做好输电线路带电作业尤为必要。

2 输电线路带电作业中的常见问题

2.1 电流

输电线路带电作业时，暂态电流与稳态电流的电击问题需要引起足够重视。前者一般指作业人员处于地面电位之上，碰到输电线路电场中与地面绝缘的导体，使导体上的电荷与工作区域间的地面产生链接；后者则指作业人员在强度较高的电场中，触碰到导体物质或与电容联通。因此，作业人员必要做好相应防护，保障工作安全顺利进行。

2.2 强电场

输电线路带电运行会产生较高电场，并且随着输电线路电压增加，电场强度也会相应增加。当作业人员接近输电线路时，会导致电场强度发生变化，若输电线路电场强度超过240kv/M时，作业人员会出现一些不良反应，如针刺、浑身麻痹等，容易造成较大的安全隐患。

2.3 静电感应

在输电线路交流电当中，交流工频电场中存在静电感应现象，若带电物体靠近导体，电荷间会出现相互吸引、排斥等现象。由于作业人员一般需要在输电线路不同位置进行作业，受静电感应影响，作业人员可能会出现不良反应，因此需要重视并做好相关防护工作。

3 输电线路带电作业的安全防护对策

3.1 重视作业人员的安全培训

首先，电力企业要加强安全教育，提高对安全工作的重视，尤其是要强化作业人员安全意识，通过贯彻思想教育，使带电作业人员能够认识到安全工作的重要性，保障自身安全。其次，电力企业要持续强化安全培训工作，定期或不定期组织相关人员接受培训学习，着重强化具体实践操作，进一步提高业务技能水平，降低操作不当导致的安全事故。最后，电力企业还要主动分析带电作业过程中可能存在的安全隐患，有针对性的完善应对预案，将安全防护工作全面落实。

3.2 完善安全管理制度

制度建设是带电作业安全管理的基本保障。考虑到输电线路带电作业具有系统、专业、复杂性等特点，电力企业必须要完善安全管理制度，从制度层面保障各项安全防护措施得到有效贯彻。其中，安全管理制度应当具体涵盖技术管理制度、设备及工具操作规范制度、资料管理制度等等，让各方面的安全管理制度构建成安全管理体系，更好的指导与保障输电线路带电作业妥善落实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 严格执行气象及环境要求

带电作业应在良好的天气下进行，如遇雷、雹、雨、雪、雾等天气，则不准进行带电作业。风力大于5级，或湿度大于80%时，一般也不宜进行带电作业。当湿度大于80%时，如果进行带电作业，应使用防潮绝缘工具。在特 殊情况下，必须在恶劣天气进行带电抢修时，应针对现场气候和工作条件，组 织相关人员充分讨论并编制必要的安全措施，经本单位分管生产领导（总工程师）批准后方可进行。

3.4 合理配备防护设备

要想保证带电工作的顺利进行，对操作人员进行安全防护十分重要，尤其在输电线路中，带电作业的风险系数较高，合理配备带电作业防护设备，可以将带电作业风险降至最低水平，保障操作人员的安全。通常情况下，防护设备大多以静电防护服、带电作业屏蔽服为主，在静电放电情况下，静电防护服可以被有效利用，其主要是由特殊材料制成，能更好的疏散周围静电，即使在高空作业的条件下，也能够保证操作人员自身安全，而静电防护服被用于静电放电中，是由于在发生静电放电现象时，会导致电磁场强度明显增加，进而危害到操作人员的身体健康，静电防护服可以解决存在的问题，避免操作人员出现身体不适等情况。

与静电防护服相比，配备带电作业屏蔽服的要求较高，其选用了导体材料等一些特殊材料，在带电作业的过程中，电场强度相对较大，只有操作人员配备屏蔽服，才能减少电场给自身带来的危害。与此同时，要想发挥处带电作业屏蔽服的实际作用，还需要配备相应的衣服、袜子等，并对各个部位进行有效连接，究其原因是由于其所处位置不同，产生的屏蔽作用也会各不相同，在配备屏蔽服之前，还应该核对生产厂家以及服装质量，一旦发现问题立即处理，极大程度上保证操作人员的生命安全。

3.5 加强带电作业工具管理

一是规范带电作业工具的保管。带电作业工具应存放在清洁、干燥、通风的专用工具房或专柜。房内应设有红外线干燥设备，应设专人管理，制定工具保管使用制度，定期开展检查、试验，对不合格要及时处理。二是规范带电作业工具的使用要求。在装车前将绝缘工具用专用帆布袋包装，运输应装入专用工具袋内，铝合金工具、收紧杠和液压紧线器等要装入专用工具箱内，严防挤压碰撞；现场使用的带电作业工具要放在防潮布上，禁止随意入在地上以免沾染尘土或受潮；在使用绝缘杆（件）或其他硬质绝缘工具前，要进行外观检查，表面完好无损，再用2500V兆欧表测定绝缘电阻不应低于1000M欧姆，作业人员要戴干净的手套，严禁赤手触摸绝缘工具；绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效长度不得小于《电力安全工作规程》规定的数值。

3.6增强输电线路带电作业安全性

在输电线路带电作业工作中，安全性具有至关重要的意义，其不仅关乎到操作人员的人身安全，还影响着电力企业的生存和发展，为此，有关部门应该充分考虑以下几个方面：

其一，科学合理的控制静电感应，对于输电线路带电作业而言，静电感应是一项关键性的内容，在输电线路运行过程中，很多工作都离不开带电作业，为了保证操作人员的安全性，需要对其进行有效控制，另外，有关部门还应该不断改进操作方案，加大对操作人员的培训力度，保证输电线路能够处于稳定运行的状态中。

其二，限制输电线路中的导体电位及地电容，有助于保证电流的稳定性，减少对操作人员的不良影响，从带电作业的具体情况来看，其自身危险系数相对较高，在工作的过程中，如果操作人员操作不当，将直接威胁到操作人员的生命安全。所以，有关部门需要不断创新安全管理模式，将安全性放在首要位置上，从根本上提高带电作业的安全性。

其三，将电场强度控制在合理范围之内，在进行带电作业之前，及时检测电场强度至关重要，过大的电场强度极容易损伤操作人员的皮肤，从长远的角度来看，阻碍了带电作业的顺利进行，影响着操作人员的身体健康，综合来看，将其设置在安全范围之内，才能够为带电作业提供便利条件。

4 结语

综上所述，带电作业是电力行业发展的必然趋势，而该项工作实际上具有一定危险性，电力企业在输电线路带电作业中，必须要提高对安全管理的重视程度，结合输电线路带电作业中的常见问题，采取有效的安全防护对策，确保电力工作得到安全可靠的落实。随着电力事业的重要地位日益提升，社会各界对于电力系统的安全可靠性愈发关注，电力企业要切实做好输电线路带电作业等方面的工作，不断提升工作水平，推进电力工作发展能够取得新成果。

参考文献：

[1]唐盼，肖宾，邓益民，任志强，潘王新.带电作业用绝缘工具超声检测方法[J].高电压技术，2019，45（05）：1584-1590.

[2]刘兴华，李蓝翔，刘涛，王涛，孙胜涛，于洋.变压器局部放电带电检测技术与故障案例分析[J].变压器，2019，56（05）：72-76.

[3]杨琪，郭婷婷，李辉，陈坚平，夏增明，李金亮.同塔四回输电线路带电作业可行性分析[J].高压电器，2018，54（08）：174-180.

[4]肖湘奇，夏增明，牛捷，郭昊，曾祥君，刘谋海，罗日成，朱泽慧.110kV隔离开关带电更换方法研究及装置研制[J].高压电器，2017，53（02）：68-74.

论文作者:巫伟中

论文发表刊物:《云南电业》2019年8期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f4a65b18b0980a4e6087b07.html