# 关于小区园林景观的生态设计分析论文_黄妙玲

广州普邦园林股份有限公司 广东 广州 510627

【摘 要】随着社会不断的发展进步，现代化城市步伐也在加快，住宅区的园林景观环境愈来愈受到人们的重视，生态型景观设计将是一种大趋势，本文对小区园林景观的生态设计的要点进行分析。

【关键词】小区园林；景观设计；设计

1小区植物景观的生态设计

1.1提高绿量，充分发挥绿地生态功能

绿色植物是人类和生物界赖以生存的物质基础，任何物质都不能代替绿色植物改造自然的巨大功能。小区绿地具有调节温度、湿度，改善小区微气候、美化环境、有益居者身心健康的功能，在小区建设中已日益被重视，目前全国不少城市都规定了新建小区绿地面积不得低于30％。而绿地生态功能的发挥主要依据“绿量”，即所有生长中植物茎叶所占据的空间体积。园林植物（以被子植物为例）包括根、茎、叶、花、果实、种子6大器官，能够起作用的主要是叶与茎，其中又以叶为重。一般情况下，高大乔木的绿量高于灌木，更高于草坪，因此运用植物生态学原理，设计乔灌草的多层结构，构成复层混交的人工植物群落以得到最大的叶面积总和，能够有效提高住宅小区绿地的绿量。此外，大力发展屋顶、阳台、墙面、围墙、自行车棚架绿化等立体绿化模式，能有效地增加绿化面积，改善小区微气候环境。

1.2植物种类的选择与配置形式

住宅小区的植物配置要兼顾生态和美学效果，其中生态效益要优先考虑，因为小区生态环境的好坏，在很大程度上主要是依赖植物生态功能的发挥。植物种类的选择应以乡土植物为主，同时要以乔木树种为绿化骨干，因为乔木树冠绝对面积大，相对绿量较高，有着更好的生态服务功能。乔木距离建筑不能太近，且距离建筑较近处不宜种植高大浓荫、根系发达的常绿树，以避免树木对房屋墙壁的机械损伤，提高底层房屋的自然采光，并改善树木的生活环境，使树木根系和枝条更好地伸展生长。为了保证成活率，应尽量避免移栽半冠或去冠的大树。对于花卉和地被植物，尽量多用宿根和多年生的，以减少更新成本。此外，出于对居民健康的考虑，小区绿化树种必须选择无毒无害的植物，可选择一些树形优美、管理粗放的药用、保健、香味植物，既可人体保健，又可美化环境。

小区植物配置总体上应多植树少种草。与草坪相比，树木除生态效益更大以外还有千姿百态的外形，其花、果、叶、枝均有很高的观赏价值。而且，从养护管理费用来看，树木成活成熟后，基本可以粗放管理，而草坪要想取得较好的视觉效果，需要较高的维护费用。另外，模拟自然植物群落形式设计的乔灌草（地被）复层生态群落最有利于植物的稳定，并且植物景观丰富，季相变化明显。这种复层结构模式应作为小区绿化的主要形式。

植物配置时，要注意植物之间的互惠共生、化感作用，即相生相克关系。例如，竹类植物几乎与所有的植物都存在相克关系，竹林下一般难见其它观赏植物生长，主要是因为竹林的地下茎向四周蔓延较快，须根分布较密集，竹秆又较高，与其它种植物争夺养分能力与光照能力强，并且地下竹根密集，使其它植物根系生长受阻，而导致同一群体中别的园林植物生长不良，最终被纯竹林取代［４］。因此，小区绿化中若有竹林，尽可能不要将竹林与别的植物混栽，以纯竹林形式较为理想。

而一些植物之间则存在相生关系，如葡萄园内种紫罗兰，结出的葡萄香味更浓，檫树与杉树可共生等。此外，为了保证小区绿地景观的整体性与连续性，在规划小区绿地系统时，应注意尽可能将城市绿地或郊野绿地以廊道或踏脚石斑块的形式连续不断地渗入住区内部，使小区绿地与城市绿地形成一个紧密的整体，能促进绿地内物种的流通和迁移，从而保护生物多样性。

2.小区的水景设计

水能够净化大气，调节空气湿度，降低气温，是景观设计中的一个重要元素。小区水景主要有水池、景观湖等静态水景和喷泉、溪流等动态水景，不同的水景能给人带来不同的视觉享受和心理感受。住宅小区中的水景应结合场地原有的水文特征进行设计，大面积的人造水景不一定适合，没有循环水的水景或花费很大代价引水的水景等维护成本昂贵，是对资源的不合理利用，造成对水资源的浪费。

2.1小区水景设计应与雨水的收集、利用结合起来

小区雨水是景观水体的很好补充水，雨水自我净化能力好，易于处理回用。一般可根据当地地下水位和地质条件，利用小区绿地土层来贮存和净化雨水，同时利用景观水体（如景观湖、水池）的部分调蓄空间贮存雨水。对于屋面雨水和路面雨水，尽量先引入附近的低凹绿地，起到下渗净化作用；超过绿地贮存容量和下渗量，形成的地表降雨径流通过地表坡度、边沟或明渠向景观水体汇集。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这样既改善了雨水水质、为小区水景的营造甚至绿地浇灌补给了水源，达到节约用水，减少浪费的目的，而且还能减少排水量，降低市政管网的压力。

在景观水体汇集区，由于水源充足，往往可设计一些喷泉或跌水景观。此外，利用屋顶花园收集、贮存雨水，即可改善小区微气候，又可美化环境，综合生态效应高。

2.2小区人造水景水质的改善

目前不少小区水景设计中存在设计与治理缺少同步考虑的问题。一般的景观水体如人工湖、人工池塘大都未按自然水体设计，多为封闭的水体，缺少流动和更换；另一方面，人工水体的水源补充多数采用市政自来水，而自来水中含有一定量的化学药剂成分，对原有水体中的鱼或者其他水生物有一定的影响，水体自净能力差，在水体交换或者补充水之后较短时间内水质就会发生变化。加上外来物质的输入，随着时间的推移，导致水体逐渐被富营养化，造成负面作用，最终只能干涸停用或仅节假日开放。因此设计时应考虑提高水源质量，条件允许的地方尽量采用自然水体作为水源，同时减少结构设计上的不合理，避免出现死角，增加水体的循环流动性。此外，对于人造水景水质改善的另一个有效办法是在水景内引入人工湿地的建设，在景观湖中种植一定量的湿生和水生植物，既可以美化湖面，使环境充满自然气息，又可以为鱼类和其他水生生物提供栖息地，组成一个小生态系统，使其具有较强的截污、净化功能和鲜活的生命力。

驳岸的生态设计对于水景的生态也有非常重要的影响。生态驳岸是具有自然河岸性质的可渗透驳岸，采用自然材料或植物与土木工程和非生命植物材料的结合，可形成水域与陆地的一层可渗透界面。水体中的水与驳岸外的地下水层之间，随着水位的变化相互渗透与反渗透，调节水位，缓解内涝与补枯，有利于水生动植物的繁衍生息，形成水陆复合型生物共生的自然生态系统，从而促进水体自净。此外，景观水体池底应避免采料，以增加水体的环境容量，有助于在水体中形成完整的生物链，从而提高水体的自净能力。

3.园林建筑小品

住宅小区园林建筑小品是指在小区外环境中供居民休息、观赏、方便游览活动，供居民使用，或为了小区园林管理而设置的小型园林设施。设计精巧、造型优美的园林建筑小品对提高小区居民生活情趣、美化环境起着重要作用。小区园林建筑小品的设计必须紧密结合小区户外环境，充分考虑居民的行为心理和行为需求，做到功能实用、施工技术可行、构思立意深刻、比例尺度协调、色彩质感和谐或生动对比、既有丰富多样的个性风格又统一于整体环境。

3.1园林建筑小品施工材料的选择

园林建筑小品的施工材料尽可能运用竹、木、藤、石材等当地的自然材料，有时考虑坚固耐用性，也可用钢筋混泥土仿造，以营造自然氛围。另外，对建筑施工过程中遗留的建筑废料进行分类筛选后用来建造园林建筑小品，不仅可以节约原材料，而且有时还能产生意想不到的艺术效果。

3.2利用仿生思维进行园林建筑小品设计

利用仿生思维进行园林建筑小品设计，让设计回归自然，能满足人们亲近自然的需求。如将树木修剪造型而成的鸟类、动物形象，蛋壳、海螺状的休憩或雕塑小品、犹如昆虫轻盈翅膀的张拉帆膜等，都是仿生设计的表现。

3.3园灯的设计与选用

园灯即可照明又可装饰环境，能保证居民夜间活动的正常展开，提高夜间出行的安全度，是小区内很重要的一类园林小品。园灯的设计应做到造型美观、装饰得体，其色彩、造型、质感、布局与所处的环境协调统一。此外，园灯的选用要求节能环保、经久耐用。太阳能LED灯是一种新型的节能灯具，以太阳光为能源，白天充电晚上使用，无需复杂昂贵的管线铺设，可任意调整灯具的布局，本身可以发出所需要的各种色光，寿命是普通白炽灯的几十倍，安全无污染，无需人工操作且工作稳定可靠，在小区照明系统中可推广应用。

4.结语

住宅小区景观生态设计必定是低碳环保设计，要求尽可能节约资源、减少能耗。但生态设计的内涵很丰富，节能环保只是其中的一个重要方面，它还必须充分考虑居民的行为心理、生理感受、文化归属感、邻里交往的需求、以及审美标准和价值观等，即通常所说的人性化设计。低碳设计和人性化设计结合在一起才是完整意义上的生态设计。

参考文献：

[1]吴晓华．植物化感作用机理及其在园林植物配置中的应用[J].山东林业科技，2010（3）．

[2]吴淑芳，于英．景观构成要素在小区生态环境建设中的应用[J].住宅科技，2008（2）．

[3]张成，曹加杰．居住区低碳景观设计探析[J].安徽农业科学，2010（32）

论文作者:黄妙玲

论文发表刊物:《低碳地产》2016年7月第14期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f509397b2cd4d4b87c0fb7a.html