# 房屋建筑工程施工技术要点分析骆志宏论文_骆志宏

摘要：随着我国社会经济的快速进步，建筑行业也在不断地较快脚步，但是由于当下房屋建筑企业的相关管理制度不完善等诸多原因，导致当下的建筑工程的质量还存在较大的问题，不仅给企业自身带来了极大的经济损失，严重的还会阻碍社会和谐、健康的发展。所以，建筑质量问题成了我国企业当下亟待解决的问题。本文从房屋建筑工程的施工技术出发，对施工现场管理中出现的问题进行了讨论，提并出了一些提升施工质量的对策，希望能够对施工现场的管理起到一定的参考作用。

关键词：房屋；建筑工程；施工；技术

引言

随着中国城市化建设的不断推进，城市住房问题不仅成为了重要的经济产业，而且也成为了影响国计民生的重大问题。目前中国的房建工程管理与施工技术已经得到了较快程度的发展，但是因为行业内各种竞争现象的存在，有一些企业出于降低成本的目的，会疏忽房建工程管理与施工技术，最后往往导致房屋的工程质量出现问题。这不仅会直接对居民的居住质量造成负面影响，而且最后很有可能会引发社会性的恐慌，不利于社会主义和谐社会的建设。基于房建工程管理与施工技术的重要性，本文将主要针对房建工程管理与施工技术的各个要点进行分析和梳理。

1房屋建筑工程的施工技术

现场深基坑和基桩等技术。建筑工程的深基坑支护施工技术对于建筑地基的稳定性有着重大影响，在采用该技术时，通常会用土钉墙支护深基坑，并利用土钉的加固和墙面结合形成一个挡板墙，依靠该墙来抵挡墙后图带来的压力，以此来提升边坡的稳定性。混凝土防裂技术。在实际施工过程中造成混凝土破裂的原因有很多种，其中最主要的就是混凝土温度的拜年话以及混凝土结构的变化，也包含了一系列混凝土本身的质量原因。混凝土防裂技术就是一种很好的抗裂技术，能够较好地约束混凝土内部产生的拉应力。房屋防渗技术。由于墙体发生破裂或者围栏结构破裂导致的房屋外墙渗漏或者门窗渗漏，这些渗漏现象会极大地影响房屋的质量和寿命。房屋节能技术。建筑工程不仅需要保证房屋具备相应的基础功能，还要在建筑过程中注意施工成本的节约。建筑节能一直以来都是我国建设的重点问题，它对当下提倡的绿色节能社会的建设有着重大意义。

2房屋建筑工程现场施工技术的关键内容

2.1混凝土浇筑施工

房屋建筑工程施工期间存在大量混凝土浇筑施工，现场浇筑过程中必须关注混凝土中水分的存在状况。在混凝土浇筑初期，水泥会不断释放热量，混凝土内部温度不断上升，随着浇筑工作的推进，这部分温度又会逐渐降低，两者间的温差会在混凝土内形成拉应力，造成混凝土出现裂缝问题。在房屋建筑工程浇筑过程中，必须采取有效的降温减害处理，最大限度降低温度差距，减少内部拉应力的产生。若混凝土浇筑完成4h后表面出现裂缝，可以考虑对混凝土表面进行二次压光或浇筑处理，以便提高混凝土浇筑的施工质量。

2.2梁板柱施工

房屋建筑工程施工中梁板柱的施工必须符合工程设计标准和要求。现场施工前要先对模板质量、模板完成情况进行核定，确保合格的模板才投入使用，且模板严格依照系统设计要求。在模板装配完成后，要及时对模板进行安全性、密封性、稳定性检查，确认无误后及时进行模板清理，然后即可进行混凝土浇筑施工，在混凝土浇筑施工完成后，需要对梁板柱的位置、标高进行核查。待混凝土达到一定强度后才能进行模板拆除，拆除必须严格依据工程设计方案要求开展工作，拆模过程中要确保模后构件外观，特别是棱角位置的完整性。

3房建工程中的施工技术要点

3.1模板施工技术

在模板施工技术中，有一个重要的前提是首先要做好轴线投设的工作。在模板的制作过程中，也需要按照前期设计好的图纸和方案开展工作。在已经设计好的方案中对于标高的控制点已经进行了确定，因此在安装模板的过程中需要注意控制点的选择。另外在模板安装结束之后，还需要对二层梁模板进行制作和安装，等到所有的模板都完成安装之后，才由验收人员进行验收。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，技术人员还应该的考量如何安排工作才能尽可能的减少模板的损耗量，通过对流水区段的合理设置可以较好的达到这一需求，并且也能够对房建工程的质量进行有效的控制。

3.2混凝土施工技术

混凝土施工技术是现代工程施工中应用十分广泛的一种施工技术，该技术的应用需要在实际施工前进行混凝土强度实验来设计合适的混泥土调配方案。目前，高层建筑施工中常用输送泵进行混凝土的输送，在保证混凝土性能的同时，也能有效减短工期。此外，完成混凝土施工后，还需要加强对混凝土施工的养护工作，通过综合分析水源、混凝土原材料、使用周期等因素来制定科学的养护时间与养护方式，并重视对养护工作的监督与管理。

3.3轴线控制技术

脚手架与施工层是高层房屋建筑建设中常用的控制轴线的方法，但是基础层与施工层均存在着自下而上，不断升高的特点，使得外围基准点的测量存在较大的难度。那么，在进行轴线测量与控制时，可选择轴线明确、准确的楼层露出面作为基础，在轴线的横向与纵向均埋设一定的钢板，并在钢板上做出轴线控制点标志。若施工进行到上一层，则在首层的路面处设置钢板小洞，从而可以利用垂线引测来确定下一个楼层的轴线控制点。

4提高房屋建筑工程技术管理的方法

4.1提升管理力度

建设企业要严格按照相关的法律规章制度建立安全的、标准的管理制度，并且要在此基础上加大安全管理力度，明确管理主体，明确管理人员的职责，只有这样，才能全面提升建筑项目的安全水平。在标准化管理落实方面，要加大对相关管理设施的配置力度，培养出安全标准化管理人才，构建出一支高水平技术的队伍。具体构建过程从以下四个方面出发：一是建立一个设施使用展示区域。在建筑工程防护设计标准化和工具化的基础上，为施工人员搭建出一个设施展示平台，专门负责为施工人员展示设备的使用方法和技巧，让施工人员不仅能了解设备是如何操作，还让他们能够随时查询施工设备的使用规范，实现对施工设备的正确应用。

4.2施行精细化管理

建筑工程的精细化管理，就是将工程控制作为核心手段，对工程进行全工程的监督，控制好工程的进度，保证工程能够按时完成进而全面提升工程的管理水平。在工程进度上的精细化管理主要包括建设周期、项目的内容和工程的施工顺序等方面，具体可以对每个极端进行划分精确到各个阶段，利用控制工程进度确保工程的合理性。比如在工程建筑和实际进度计划存在出入时，要及时分析这种情况出现的原因，采取切实有效的措施进行管理和控制，确保工程项目能够在规定时间内完工。

结束语

房屋建筑工程具有一定的复杂性，现场施工管理工作是确保各类施工技术、工艺能够有效落实的重要基础。只有掌握两者的关键核心，才能确保房屋建筑工程高效、高质完成，通过建立完善的房屋建筑工程施工管理体系，对当前施工技术进行改进、创新，保证现场安全、质量、成本、工期等目标顺利完成，才能更好促进施工企业未来的发展。

参考文献

【1】陈燕东.简析房建工程施工现场技术管理现状及应对措施[J].居舍,

2019(23)：44-45.

【2】苏晓春.高层房屋建筑地基施工技术关键点综述[J].产业与科技论

坛,2019(12)：76-77.

【3】花伟.房屋建筑工程施工技术和现场施工管理探究[J].住宅与房地

产,2019(16)：131-132.

论文作者:骆志宏

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f5747782b125ac1fa64fdcc.html