# 框架剪力墙结构技术在房屋建筑施工中的实施论文_余琼

摘要：框架剪力墙结构在实际的应用中其对空间布局较为灵活,并且具有较好的承载能力,可以使房屋建筑整体的强度、稳固度得到提升。而在房屋建筑框剪结构施工的过程中需要对其所采用的技术进行合理的设计,制定完善的施工技术方案,从而使框架剪力墙结构在施工中的各项工序、流程都可以按照规定的要求来规范化施工,以此来进一步的提升房屋建筑整体的施工质量。

关键词：框架剪力墙；建筑工程；施工应用

引言

当前，城市发展水平不断提高，建筑行业也在不断进步，高层建筑数量明显增多，这使得框架剪力墙结构在建筑工程施工中得到了十分广泛的应用。故而建筑企业在工程建设中应结合工程实际，科学选择施工工艺，从而有效提高工程的施工质量。

一、框架剪力墙结构计算

框架剪力墙结构中最重要的就是钢筋混凝土墙板，该方法能较好地承受建筑物的内应力荷载，有效地控制结构的水平力。框架剪力墙结构的强度很高，钢筋混凝土墙体的垂直力和水平力也较大。在建筑施工中应用框架剪力墙结构，能够有效展现建筑的完整性，有效防止梁或角落暴露的现象，为室内装饰提供了极大的便利，内部结构也能够更美观，也因此框架–剪力墙结构的计算也变得更加重要，现在已经用表格法代替传统绘图法，提高了框架剪力墙计算的重要性，在计算表格法中均布荷载剪力墙位移系数y/y0见表1。

表1 λ=0.000时均布荷载剪力墙位移系数

二、框架剪力墙结构工程的施工技术在建筑工程中的应用

2.1施工前的技术准备工作

一般来说，在施工前需要做好以下几个方面的准备工作：①需要切实前后设计图纸的审阅工作，在正式施工前要仔细的核对结构图、建筑图以及水电施工图等，尽量将图纸中存在的常见问题解决好，如图纸在施工细节部位尺寸标注、标高等存在问题都有可能会对工程的质量造成影响。②还需查看各种设计构造做法能否在实际施工中顺利的实现，如结构配筋是否合理，节点复杂部位钢筋能否顺利就位，是否能够满足振捣要求，保护层的厚度是否合理，是否存在漏配钢筋现象等，这些都是在施工前需要做好的准备工作。③在施工过程中，还需要保证各项机械设备的正常运行，在施工过程中，如果所需设备无法正常的运行，必然会对工作质量造成影响。

2.2放线测量

在进行放线测量时需要做好以下几个方面的工作：①工作人员在施工时需要保证测量人员的资质，测量人员只有具备了良好的专业技能才能确保测量质量的稳定性。②要确保测量设备性能的完善，放线测量一定要使用质检合格的测量设备，因为如果测量设备不合格，可能会造成最终测量结果的误差，影响测量的准确性。③则需要做好测量点的保护与测量技术的复核工作，避免在测量过程中由于外界因素的影响，而造成不必要的测量误差，只有做好了这几个方面的工作，才能有效的保证测量质量，解决测量过程中存在的种种问题，保证后期工程的顺利进行。

2.3剪力墙结构混凝土浇筑

在进行正式的浇筑之前也有许多准备工作需要做，首先要在底部均匀的浇筑5cm厚与墙体混凝土成分相同的水泥砂浆，并且要及时的将其置入到模板之中。浇筑墙体混凝土应当连续进行，如果有间隔其时间也不能超过2h，每层建筑的浇筑厚度应当控制在60cm左右，振捣棒移动间距也应当在合理的范围，基本上不能超过50cm，每一个振点的延续时间以表面呈现浮浆为判断标准。为了使上下两层混凝土结合成为一个整体，振捣器应插入下层混凝土5cm，在进行振捣时需要注意钢筋密集及洞口部位，防止出现漏振。同时浇筑混凝土时，还需要提前对模板进行观察，钢筋预留孔洞、预埋件和插筋等无法移动、变形或者是堵塞等情况也需要及时的进行处理。并且需要在已经浇筑的混凝土凝结前将相关问题修复好，在浇筑过程中注意好上述问题，能够有效地提高墙体的质量，减少裂缝的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

而在混凝土浇筑工作完成之后，还需在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数需要结合混凝土的湿润情况进行，要尽可能的保证混凝土始终在湿润状态，其后期养护时间不能少于7个昼夜，在冬季还应当做好相应的保温工作，混凝土与外界的温差不能大于15℃，通过这些措施能够有效的控制混凝土的收缩能力，避免混凝土出现大量裂缝。

2.4钢筋工程施工

钢筋是框架剪力墙结构的基础支撑部件，在焊接头进行焊接的时候，如果钢筋端部截面存在不平整的问题时，钢筋可能就会出现弯曲变形的情况，甚至还可能会出现焊包不均匀的质量问题，其将会直接对钢筋焊接质量造成影响，如降低被焊接钢筋的强度，导致其受力能力下降。在解决该问题时首先需要保证钢筋端部截面的平整度，可以先削平钢筋端部，使钢筋端部截面垂直于钢筋纵向轴线，随后做好端部截面的清理，确保截面的平整与干净，这样在具体施工过程中将有效规避相关问题。

2.5模板工程技术

在建筑工程施工过程中，为了保证工程质量模板是使用比较多的一项技术，在框架剪力墙结构中也不例外，而在应用该项技术的时候，改进和提升模板工程有助于提升混凝土成型质量，便于后期施工工作的开展。而在具体的施工过程中要想做好该项工作：①需要工作人员根据工程建设特点选择合适的模板类型，尽可能的减少浪费；②需要确定可行的模板施工方案，保证模板工程具有一定的强度、刚度和稳定性，保证工程的顺利进行。

三、框架剪力墙结构施工过程中应注意的问题

3.1做好材料质量检验检测工作

施工材料的性能与质量是极为重要的，也应是质量检测人员所要关注和重视的关键性对象。因此在整个施工期间，对于剪力墙作业中所使用的各种材料，对于每个批次都要进行认真、细致的质量检验和检测，检测人员要认识到材料质量对于该施工项目的重要性，由于材料本身质量问题引发的病害和隐患不在少数。因此我们可以发现，在剪力墙的作业过程中，对于材料质量的要求是极为严格甚至苛刻的，如果不能及时发现其中混入的劣质材料和假冒伪劣产品，就会造成整个结构体系出现较为严重的安全隐患，严重时会产生安全事故。

3.2重点关注其弹性性能指标

剪力墙是应对建筑结构体系各类应力作用的重要组成结构，势必要具备一定的弹性，这样才能更好的处理和调节应力作用，如果弹性过高或者过低，都会造成结构变形甚至出现崩坏、崩塌等严重的安全事故。弹性决定了剪力墙整体结构抵御异常变形和弯曲的性能指标，同时它对于建筑物的抗震性能也有着极为重大的影响。而如今很多高层以及超高层建筑都是民用住宅和公寓，一旦发生地震等地质灾害，建筑物的抗震能力不足，就会造成很大的人员伤亡和财产损失。因此为了避免出现不可控的严重后果，就必须要在施工中更加重视剪力墙的弹性指标情况，要严格按照设计要求和施工规范来设置好其弹性指标，这样才能够有效提升建筑物的安全等级，使其结构体系更为安全、可靠。

3.3合理管控混凝土的配制作业流程

剪力墙作业的主要操作流程都是以混凝土以及钢筋结构为核心的，混凝土这种混合材料的配制以及钢筋结构的选型和制作都是极为重要的注意事项。要尽力防止施工材料出现异常的质量性能变化，控制好环境温度等因素，防止其发生质变影响到正常的剪力墙作业流程。

四、结束语

在建筑工程施工中，框架剪力墙结构具有很大的优越性与稳定性，因该结构本身的抗震性能，受水平风力，刚度及强度等确保了建筑结构的高度稳定性。随着建筑施工技术的快速发展，框架剪力墙被广泛应用，大幅提高了建筑工程的质量，为建筑行业的发展提供了重要的技术支持。

参考文献：

[1]刘文浩.试论框架剪力墙结构技术在房屋建筑施工中的应用[J].居舍,2018(01):44.

[2]陆玉谋.解析框架剪力墙结构技术在房屋建筑施工中的运用[J].居舍,2017(28):37.

[3]程筱云.解析框架剪力墙结构技术在房屋建筑施工中的运用[J].城市建设理论研究(电子版),2017(15):168.

论文作者:余琼

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f5ad3dce9a9f46d127e0c8c.html