# 高层建筑人防地下室给排水设计探讨论文_郝松林

摘要:随着我国城市化进程越来越快，现我国社会及城市人口也不断增多，用于人们居住的建筑物也越做也高，而且很多高层建筑因居民需求都有1层甚至2～3层地下室。我国曾制定了“长期坚持，平战结合，全面规划，重点建设”的建设方针，因此在进行建筑物的设计时通常是将地下室当作人防设施，人防建设结合城市建设，以高层建筑的地下室设计实现人防设施的建设，坚决贯彻国家有关建设方针。但是在实际的设计当中，由于设计人员的资质、粗心大意等原因会导致设计出现种种问题，从而导致最终的建筑施工质量不尽如人意。

关键词：高层建筑；人防地下室；给排水设计

中图分类号：TU96+1文献标识码：A

1建筑地下室给排水设计现状

目前随着社会发展不断加快，各种资源越来越紧张，可利用的土地资源也越来越匮乏，以至于现在城市中的高层建筑的数量不断增加，而地下室是高层建筑中重要的组成部分。地下室的设计和使用功能都很重要，但是最应该注意的是地下室的给排水的设计和施工，为了工程完工后使用的安全和便利，对地下室给排水设计和施工的要求相对来说更高一些。需要更专业的设计人员和技术人员，还应该采用质量好的材料设备等，这样做可以有效的提高设计水平以及工程的质量。在高程建筑中，有些特殊的高层建筑工程，其地下室工程是与人防工程组合起来设计出来的，这种地下室的结构一般为三层。这就要求在工程中对设计和施工有更高的标准，保证工程质量、安全、使用功能等。尽量避免由于设计和施工技术问题造成的不必要的损失，如地下室渗漏等。这不单对地下室结构造成影响，还会对整体建筑结构产生一定的影响。

2建筑地下室给排水设计中存在的问题

由于地下室本身的性质，空间具有局限性，位于标准地面以下不便施工。在实际给排水工程施工过程中，难免出现设计与现实发生冲突的情况，这需要设计人员和施工人员及时发现问题并讨论更好的方案来完善。在地下室给排水设计和施工等工作中，要做好全面的设计准备和材料设计准备。不仅要考虑地下室本身的结构特点，还要考虑到人为因素。包括设计人员和施工人员，首先是设计人员，有某些设计人员对于给排水工程的设计工作没有足够的重视程度，在进行设计工作的时候，考虑问题不全面，有些明显的设计问题，在设计时不与施工操作难度相结合，导致工程质量不高或施工操作困难。这样不仅影响工程的正常施工，还会对地下室的使用产生影响，造成不必要的经济损失。所以要做好较完善的设计工作，要结合多方面的影响因素和限制因素，提高设计人员对地下室给排水设计工作的重视程度，有利于提高建筑设计的质量。然后是施工人员，有些施工人员在地下室施工时，由于地下室的局限性，施工难度加大，在施工操作时工艺不够严谨，还有一方面也是对地下室工程的不重视，忽略给排水施工的重要性。

3建筑地下室给排水设计

3.1建筑地下室给水方面的设计

在生活方面，人们的生活最离不开水，所以给排水的作用就显得尤为重要。这是在给排水系统的设计中，给水问题是比较重要并且其中最常用的就是水泵和水管。所以水泵和水管的设计一定要合理。在一般的地下室给排水管道设计中，大多数情况下都要是管道横穿过地下室，然后由下到上接到水点的位置。但是对于与人防工程相结合的地下室给排水设计中，一般不允许采用这种方法。因为在《人防设计标准》中规定,由于在发生战争等混乱局面出现的时候，地面标高以上的建筑物很容易被破坏，这时，对地下建筑结构的稳定性就有更高的要求，因此，在有人防工程的地下结构中，不可使用此设计方案。而是将管道设置在防护范围以外的地方，在人防范围内需要提供足够的通风和照明条件。

3.2建筑地下室排水方面的设计

在日常生活中，排水与给水的重要程度是相同的。由于地下室的位置是低于地面标高的，因为重力的作用，污水不能自动排放。通常情况下，要处理的污水有日常生活起居用过的水、消防设施中用过的废水、雨雪等流进地下室的水等。在排水设计中，对设计人员的专业要求也有一定的标准。在两层的地下室中，如果对一层地下室不做人防要求，但是对二层地下室有人防要求时，要设置集水坑收集废水再通过水泵排出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3建筑地下室消防水方面的设计

把用于室内的消防设施体系设置在人防地下室防设范围以外的位置，需要把消防设施管道连接到地下室里，然后把用于室内的消防栓放在安全消防位置。如果使用两个出口、两个阀门的消防设施消火栓可以增大消防栓的位置间隔。但是如果由于地下室空间的局限性，不能使用此设备时，要在地下室设置消防环网，这时根据技术和设备的要求管道就必须穿过人防区域。因此，要提高人防区域的工程质量，防止结构易于被破坏。在核心筒体内部布设消防竖并。并且应用加装防爆阀门、防爆管等方法将消防管由核心筒的侧壁引进地下室再连接成环状。将消火栓设置在人防地下室范围内。如果在工程设计中，消防管需要穿过地下室的顶板时，应该使用直径小的竖管。

4人防工程给排水施工过程的质量的保障措施

4.1建立文明施工保证体系

设置将项目经理当成是中心工作，将标准化管理其中的专业职能人员以及有关的作业班组长组成的标准化管理还有文明施工的一种管理网络，其自身主要是对实施以及落实等相关进行完成。首先，严格执行国家和地方标准。该地区建设工地实行标准化管理规定，文明施工，标准化管理，贯穿整个工程建设过程。其次，应该明确界定。按照规范化管理的实施规则，采取各级负责，逐级对其进行把关的形式，对于责任范围给予有效的明确，真正使用规范化的管理形式。再次，积极的进行相关的研究与分析。文明施工管理领导小组每周需要进行一次标准化管理领导的小组会议。并且按照规范化的管理以及文明施工的工作特点与具体的情况，对于一周的工作状况给予总结，提出问题，及时的改善，正确处理，现场施工标准化，长期化，标准化。最后，奖惩奖励，监督检查制度。

4.2做好与其有关的监督工作

在进行工作的时候及时的进行监督工作。并且在进行安装前，需要对安装单位自身的资格以及人员录用许可证还有安装计划给予建筑，检查录取资料和设备及其质量认证文件。在过程控制方面，坚持引导模式的原则，先做好试验和实施，摸索经验，使其能够满足相关得要求，然后再去进行大面积的施工，并且积极的坚持例行检查的方式，在发现问题的时候快速的对其采取相关的补救措施，避免问题的积累与扩大。检查分项目检查报告。坚持“三控两调一协”的工作形式，并且相关监督工作。保证社会效益和经济效益以及工作目标的快速实现。

结束语

随着经济的不断发展，人民生活水平不断提高，现人们对于建筑设计的要求越来越高。近些年来，我国城市化的进程不断加快，高层建筑层出不穷，人防地下室是组成高层建筑的一个重要部分，要想保证整个高层建筑的施工质量，对于人防地下室的设计也必须相当重视。地下室设计当中最为重要的便是给排水问题，其不仅包括地下室本身的给排水问题，而且还包括地下室消防的给水问题。因此，在这3方面的设计都必须进行完善。

参考文献

[1]郑东.地下室给排水设计中的关键点[J].江西建材,2014(06):20.

[2]李昌坤.浅析建筑地下室给排水设计中的几个问题[J].低碳世界,2014(15):256-257.

[3]卢清彪.基于建筑人防地下室给排水设计研究[J].科技展望,2014(13):11.

[4]陈焕.探讨建筑地下室给排水设计中的几个问题[J].黑龙江科技信息,2015(10):256.

[5]潘正棵.建筑给排水设计常见问题与解决对策分析[J].中国高新技术企业,2017(01):120-122.

[6]胡敏.浅谈高层建筑给排水消防设计关键技术[J].江西建材,2017(16):35.

论文作者:郝松林

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f6b37b5b7240f0786659582.html