# 分析低压配电设备故障诊断及运行监控系统论文_范泳华

（深圳供电局有限公司 广东省深圳市 518100）

【摘要】电力需求的上升导致低压配电设备所承担的工作不断增大，因此低压配电设备故障频发，降低了设备的工作效率，因此低压配电设备故障诊断及运行监控作为电力工作中的一项重要内容引起了人们的重视。

【关键词】低压配电设备；故障诊断；运行；监控系统

一、低压配电设备故障诊断及运行监控难点

1.1故障诊断难点

由于低压配电设备系统的特性较多，所以容易产生故障。低压配电设备会根据其所在地区而发挥不同的作用，所以需要根据当地的具体情况，对配电设备进行检查及维修；另外，低压配电设备占地面积小，设备运行时互相连接紧密。总而言之，在对低压配电设备进行故障诊断时不够仔细，工作不到位，很多小隐患并没有被发现，日积月累，就会对配电设备及其他的电力设备产生严重的影响。低压配电设备在故障诊断方存在诸多难点，第一就是低压问题。电网中最主要的部分就是低压配电设备，因为低压配电设备必须和其他设备相互协调来发挥作用，考虑的方面较多，所以就对低压的要求有所降低，设备就出现了故障。第二点，多种类型的低压配电设备使得故障诊断难度加大。由于类型不同，所以出现故障的地方可能会有所不同，而针对每一种类型的设备所产生的故障提出的处理方法也各有不同。所以，低压配电设备故障诊断的难点总结为两点：设备体积小；设备种类多。

1.2运行监控难点

低压配电设备不仅要进行故障诊断，而且还需要建立起完整的运行监控系统，使低压配电设备能够更好的发挥其作用，为电力系统做出贡献。根据之前使用时经常出现的问题分析，对于运行监控系统主要有两大难点。第一，运行监控的区域划分不明显，某些地方管辖不到。第二，低压配电设备运行监控系统的需要具有很强的适应能力。所以，低压配电设备运行监控的难点总结为两点：运行监控的区域问题；配电设备的运行监控系统的需要具有很强的适应能力。

二、低压配电监控设备与故障诊断技术

2.1低压进出电缆线表面温度监控与故障自动隔离技术

在每条低压出线电缆A、B、C、N相与RTO熔断器连接处安装温度传感器，进线安装于变压器低压侧A、B、C、N相与电缆连接处，实时采集温度测量数据。经温度巡回检测仪转换成上报数据与短信终端内置预设值进行对比与分析，遇下限值发送短信和监控系统预警信息，达上限值发送对应出线分离剩余电流动作保护器指令及短信和监控系统告警信息，实现出线电缆故障隔离。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2远程自动无功补偿监控和故障诊断技术

通过安装在低压配电柜上的A、B、C相总电流互感器，实时采集电流经低压无功综合测控装置进行运算和分析，根据受控物理量的无功功率、无功电流、功率因数、电压、时段进行自动投切控制并将每次动作结果经RS485通信接口发送至短信终端，再由短信终端将数据传送至监控系统。而实时采集的数据与短信终端内置预设值进行数据对比，遇数据变化超或低于预设值时，根据故障诊断分类给出故障原因，再通过短信终端发送短信监控系统预（告）警信息。

三、设备故障诊断与运行监控的策略

一方面，作为计算机系统的专家系统，自诞生至今，正经过不断的优化而走向完善，工作人员只需在计算机系统中汇入相关程序，专家系统就可以利用电气知识、经验和技能，完成后续的推算、故障诊断工作。如果人类想凭借自身的能力，完成对低压配电设备所出现故障进行诊断的工作，需要大量阅读专业书籍，即便如此，也难以保证在诊断过程中，不存在疏忽或推算错误的情况。与人类相比，计算机系统的优势，主要体现在精细性的方面，即使低压配电设备种类繁多，计算机系统也可以在较短的时间内，完成相应的分析和诊断工作。实践表明，工作人员只需要对计算机系统进行汇编，便可以借助所汇编系统，对出现故障的原因加以识别，结合实际情况，制定相应的解决策略。

另一方面，低压配电设备所适用的运行监控系统，通常以计算机系统为依托，也就是说，运行监控系统需要在计算机系统的辅助下，完成实时监控配电参数的工作。由于负责操控该运行系统的主体为计算机，因此，工作人员只需要在计算机中汇入程序，就可以实现程序的自行运转。另外，要想从根本上解决技术不足、地区监控局限性较大等问题，工作人员应扩大覆盖网络，将偏远地区涵盖在内。运行监控系统的作用，主要是对电气异常发热的情况进行检测，如果剩余电流存在超过设定值的情况，温度迅速提高，此时，警报器就会发出警报，提醒工作人员在电气火灾发生前，将设备关闭，避免由此而引发不必要的问题。当然，运行监控系统的作用，还包括环境检测，具体来说，就是在视频探测器、红外探测器和烟雾探测器的辅助下，完成对自然环境进行检测的工作，将环境、设备配电参数出现的变化，向计算机实时进行传输，以便于工作人员根据数据的变化情况，制定检修方案，实践表明，这样做可以在很大程度上降低故障发生的几率。

结语

低电压配电设备故障诊断及与运行监控展开了分析，当下的问题已经得到有效控制，即便是在偏远地区，低电压设备的性能也有所提升，对当地的社会发展和电力事业进步，产生了较大的积极意义。日后需将各个地区的情况和问题进行对比分析，将得到的结果融入到技术优化中，促进系统、设备、技术的有效发展，为故障诊断及运行监控，提供更大的保障。

参考文献:

[1]管爱东郑建国.低压配电网无线远程监控管理信息系统研究[J].计算机技术与发展,2007,17(11):201.

[2]刘倩.浅谈低压配电设备故障诊断及运行监控系统[J].信息化建设,2016(07):343.

[3]杜卓仪.低压配电设备故障诊断及运行监控探究分析[J].江西建材,2014(16):192.

论文作者:范泳华

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f7bdb85f593f1d7029ab6d4.html