# 后浇带施工技术在建筑施工中的应用论文_高昂

前言：后浇带施工技术在建筑工程混凝土施工中，可以有效地防止现浇钢筋混凝土结构因温度收缩不均而产生的有害裂缝。该技术是按照设计或施工标准、规范要求，在合理的区域设置施工裂缝，将结构暂时划分为若干部分直到各结构的伸缩现象结束、结构性能稳固之后，在规定的时间内再浇筑预留施工缝，将各结构连成整体，后浇带施工效果的优劣，直接影响到建筑工程的整体质量。

一、建筑工程施工中后浇带技术的作用

建筑施工时根据施工标准、规范在特定的位置留设出施工缝，待建筑构件经过一定时间完成硬化后，对施工缝内填充混凝土，从而完成整个建筑的施工。等到混凝土结构完全收缩完毕，再对后浇带实行浇筑作业，后浇带可以很好的避免混凝土结构裂缝的出现，可以解决沉降差异的问题。设置后浇带并使用混凝土进行浇筑，可以有效提高结构之间整体性，提升建筑的结构强度，保证整体的稳定性。后浇带的实际作用：①后浇沉降带，主要设置在结构差异比较明显的区域，比如主体和裙房之间，建筑的主体施工结束之后，等到主体出现 1/2 以上的沉降量时，再进行裙房结构的浇筑施工；②后浇温度带，主要体现在使混凝土在施工过程中有更大的伸缩性，在内外温差作用下，混凝土结构会产生裂缝，而后浇温度带能够提高混凝土的伸缩自由度，以避免混凝土裂缝的出现；③后浇收缩带，减少和避免混凝土收缩所引起的建筑结构变形，可以降低混凝土收缩效应对建筑结构质量的破坏。后浇带施工技术其作用可以增强建筑的整体性能，并可以减少建筑裂缝生成，还能给建筑质量带来一定的保护。

二、混凝土施工中后浇带施工工艺

对于后浇带的施工工艺，有严格的技术要求。要根据相关标准、规范进行严格的施工，才可确保后浇带施工的质量，从而确保整个工程的质量。设置后浇带时，应视工程具体结构形态而定，应遵循“以放为主，抗放兼备”的主要设计原则。

2.1 模板支设工艺

模板的支设工艺在整个施工过程中属于最基础的工程。根据建筑的实际情况将混凝土的施工层在合理的区域进行划分，根据设计图纸进行严格的模板支设，如在施工过程中遇到问题，可向相关部门提出申请进行图纸和设计的修改。

2.2混凝土浇筑工艺

浇筑施工必须严格按照设计要求进行，浇筑的厚度不可过厚，以免造成钢丝网模的压力，使钢丝网模变形使其向外侧突出，影响整个建筑的美观。在进行混凝土浇筑时要采用分层的方式，避免水泥浆的流失，还要保证混凝土的密度，以确保施工的质量。

2.3垂直施工缝浇筑工艺

进行垂直施工缝浇筑时，要注意两个问题：①在混凝土初步凝结时，要及时处理干净表面的碎片和浮浆，保证混凝土面的光滑干净；②在混凝土完全凝固后，及时将接缝粗糙的部分用高压水枪冲洗干净，或者采用其他方式处理表面粗糙的部分，避免影响建筑物的整体外观。

三、后浇带施工技术在建筑施工中的应用分析

3.1浇筑时间选择

正常情况下混凝土构件的收缩应该在两个月之内完毕，由于不同类型的后浇带混凝土的浇筑时间不一样，特别是伸缩后浇带应当根据先浇部分混凝土的收缩完成情况确定施工时间。但是对于高层建筑以及裙楼的基础和结构来说，主楼荷载造成的沉降多于裙楼的荷载，且裙楼的荷载产生的沉降在主楼之后。因此，必须要等到主楼完成沉降后才能进行后续的浇筑工作。因此，在进行伸缩后浇带工作的时候，施工时间的选择要根据混凝土的收缩情况进行确定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2材料选择

对后浇带施工材料的选择要把好关口，对原材料的选取，要严格遵循标准及配合比，不能偷工减料、以次充好，加强材料检测工作。所选择材料一定是无收缩的混凝土，也可以采用添加具有膨胀作用的外加剂和普通水泥或膨胀水泥配制，让混凝土的性能强度得到有效的提高。施工之前要加入早强减水剂，确保混凝土无收缩性浇带的强度高于它所连接的构件，还要对混凝土进行认真配置及振捣，以免出现质量问题。

3.3预设模板

模板的预设工作将会直接影响到后浇带的施工质量，在进行施工时，需要施工人员严格按照施工图纸和施工方案的要求进行，按分块图划分出的混凝土浇筑施工层段支设模板。后浇带施工缝一般采用快易收口网、钢丝网或堵头板作侧模，堵头模板应按钢筋间距上下锯槽，以保证钢筋位置正确。施工中，应沿后浇带方向，在后浇带两侧设独立的支撑和模板带，在后浇带混凝土达到设计要求强度后，再将后浇带模板和支撑、模板带同时进行拆除。在同一垂线上各层模板立柱支撑应严格对齐，两次支模的拼缝应保证平整和严密。模板的强度、刚度和稳定性都必须有质量的保证，避免裙楼和主楼在连接跨度过大的时候，地下室大梁支撑的荷载过于大而超过钢支撑扣件的承受能力而引起扣件螺栓被破坏。

3.4后浇带浇筑

在对后浇带进行浇筑之前应对裂缝进行全面清理，将积水排除，使后浇带两边构件的表面能够保持 24 小时以上的湿润时间。后浇带的施工应严格按照施工规范和设计要求进行。在后浇带浇筑时，应提前做好水泥、砂、石和外加剂及掺合料的进场检验和试验工作，及时申请混凝土配合比。混凝土的厚度必须按照设计要求设定，防止因浇筑厚度过大而导致对侧面支护模板的压力过大，造成支护外凸，形成尺寸偏差。在混凝土振捣的过程中，必须要分层振捣，防止在混凝土振捣时水泥浆过分流失，要严格控制侧面支护模板和振捣棒之间的距离，振捣棒通常应该距离侧面支护模板 20 cm左右。垂直后浇带浇筑振捣时，要避免振捣器振捣时将钢丝网破坏，垂直施工缝的浇筑振捣应该采用钢钎，这样能够确保其振捣的密实性。

3.5垂直施工缝的处理

混凝土浇筑结束后，要对垂直施工缝进行处理。混凝土达到初凝状态，需要用高压水进行冲洗，将浮浆、碎片等各种杂物清理干净，直至出现骨料，并将钢丝网冲洗干净。当混凝土终凝后，将钢丝网拆除，立即用高压水对施工缝表面再次冲洗。对于木模板处的垂直施工缝可以使用高压水进行冲毛处理，然后根据实际情况确定拆模时间，并进行人工凿毛。对于已硬化的混凝土表面，应当使用凿毛机进行处理。对较严重的孔洞或蜂窝，及时应进行修补。

3.6后浇带的保护

混凝土浇筑后应重视其养护工作，明确规定后浇带附近一定范围内不得堆放施工材料，并对施工荷载做好限定，做好各种防护措施，防止在拆除模板过程中，由于支撑松动、移位等造成结构开裂所引起的后浇带的质量损害。在后浇带施工中，按标准、规定、要求设置挡水墙，在施工中为了防止底板周围的积水流进后浇带以内影响施工质量，要在后浇带两侧留有挡水带。后浇带的施工缝必须避免杂质和水长时间滞留，基础承台的后浇带留设后，应采取保护措施。在后浇带浇筑混凝土后，要在一定时间内进行监测，并将数据同整个沉降观测记录在案。后浇带混凝土浇注后仍应浇水养护，养护时间不小于28d。

结束语：

后浇带施工技术是有效连接建筑工程主体接结构的重要措施，后浇带施工技术应用解决了混凝土的收缩变形与应力缓解，有利于保障建筑工程的整体性、美观性及适用性。因此，应重视对后浇带施工技术应用研究与分析，不断优化后浇带施工技术，保证工程质量。

参考文献：

[1]罗吉乐，李宏岩.论建筑施工后浇带技术的运用[J].科技创新与应用，2014，(04）.

[2]王建，王传亮.建筑工程后浇带施工技术的探析[J].江西建材，2014，18：42.

[3]高红丰.建筑工程后浇带施工工艺与质量控制对策研究[J]新材料新装饰，2014(1）.

论文作者:高昂

论文发表刊物:《基层建设》2016年第33期

论文发表时间:2017/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9f939ab91b3fe514b5693c5e.html