# 高压输电线路运行中常见的问题及其维护检修论文_裴海斌

摘要：杆塔倾斜倒塌、断路、线路短路等均属高压输电线路运行安全方面存在的客观现实问题，会负面干扰供电稳定，甚至会直接威胁人类的生命安全、身体健康及财产安全。高压输电是一项具有极强技术性的工作，本身比较特殊，技术跟不上或监管乏力均有可能导致安全问题。外部环境因素同样会显著干扰高压输电。鉴于此，本文对高压输电线路运行中常见的问题及其维护检修进行分析，以供参考。

关键词：输电线路；安全运行；维护检修

引言

高压输电安全运行维护的基本目标就在于强化线路性能提升及安全防范，以应对客观危害因素；建立健全电力法规，强化监控与管理力度，全面监控并严厉打击杆塔、线路等遭到的人为破坏。

1高压输电线路运行故障分析

1.1人为因素

人为因素是导致高压输电线路出现故障的原因之一，而人为因素又可以分成两种，一种是故意破坏高压线路的行为，该种行为表现在不法分子偷盗，窃取高压线路等金属材料的行为或者是偷取塔杆材料导致高压线出现故障的行为，这样会导致电力设备受到损坏，引起各种电力故障等问题。而另外一种则是由于检修人员在对高压线路进行维护的时候，在工作上出现疏忽大意，或者是指高压线路施工人员在建设高压线路等设备时，无意间将高压输电线路的塔杆撞坏了，或者使高压线路出现掉线、断线等故障问题的行为。这些人为因素将会导致高压输线路出现故障，影响高压线路的正常稳定工作。

1.2天气因素

高压输电线路运行的影响因素众多，其中之一即为恶劣气候，冰雪天气引发线路结冰、雷电天气引发短路跳闸是其基本表现。这种因素具有客观性，无可规避，控制难度极高。中国幅员辽阔，地貌地形差异极大，雷击更易出现在空旷低洼地带，断电现象会就此出现。短（断）路、杆塔倒塌、杆塔倾斜均极易因线路结冰而发生，导致人身及财产安全受到严重威肋。南方地区高压输电线路近年来便因饱受大雪天气干扰而出现了不少安全运行问题[1]。

1.3其他因素

乡村、城郊地区是高压输电线路的主要分布区域。此类区域同样是鸟类生存、繁殖的主要区域。鸟类活动频繁，高压输电线路因此而受到的影响同样极为严重。因鸟类活动导致的无故跳闸、短路等均比较频繁。高压输电线路本身如果过长，就会在一定程度上影响其自身安全运行。同时，由于线路多、长，线路更新不及时，从而导致线路老化，线路温度过高、表皮裸露等均有可能让高压输电线路短（断）路随时发生，这也是高压输电线路所面临的又一安全风险隐患。

2高压输电线路维护措施

2.1强化重视程度

植被茂密区域应尽量不布设或少布设高压线路。确有布设需要，宜以当地植被情况及现实需要为依据将部分植被适度移植或砍伐，将易引发火灾的杂草等清理干净；全面核实、监控布线区域地形地貌及线路运行状态，加强巡逻、检查频次，以对火灾隐患进行严格控制；与所在地消防部门共同制定消防应对方案，严格执行消防措施；全面监控并严厉打击人为损坏高压输电线路行为，如线路附近开矿应尽可能避免，无法避免时应提前出台线路保护方案，尤其应保护好桩基安全不受影响；利用培训、宣传途径提升公众素养与认识水平，巩固并强化公众之于高压输电重要性认识，全面防范盗窃、损坏输电设备行为；增强线路本身安全防范属性；强化和地方政府的协调，提高线路运行监管水平。多管齐下、多措并举，使高压输电线路安全运行目标真正实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2高压输电线路在人为因素方面的维护方法

针对人为因素而使高压输线路出现故障可以有两种有效的方法进行维护和处理：第一、对于那些故意破坏高压输电线路的，需要与当地的公安部门加强合作，对不法分子进行严厉的打击，同时，对于电力部门的工作人员，应当加强巡逻，及时的发现偷盗等不法分子。第二、针对那些疏忽大意而导致高压输电线路出现故障的，可以加强工作人员的培训，使工作人员在工作的时候，能够做到严谨，仔细。施工人员在对电力设备进行施工时，需要挂起警示牌，确保其他人员的安全问题。另外，对于高压输电线，需要在塔杆塔体上挂起“高压危险”等警示牌，这样，居民或施工人员就会注意，提高他们的警惕。除此之外，还可以采用一些宣传手段，大力宣扬高压输电线路的作用和意义，使人们可以对其进行合理科学的保护，避免各种意外故障的出现。

2.3高压输电线路在覆冰方面的维护方法

高压线上一旦覆冰了，对于它的维护工作将是十分艰难的，因此，设计人员在设计的时候，一定要考虑到塔杆的承受能力，需要将两塔杆之间的距离进行充分的考虑，再进行合理的规划，避免因为塔杆距离太远，而高压线又被覆冰，最终出现塔杆坍塌的风险，在对高压输线路进行除冰时，可以使用一些专门的机械除冰设备来清除高压线上的覆冰，从而使高压线上的重量减小。

2.4检修预案建立

检修预案的建立方法为建成针对不同线路系统故障的检修工作流程和方法，并根据各类数据的分析和明确提高工作效率。首先由通信系统实现定位故障区域，并将分析结果发送到所有检修人员的移动设备中，从而让其到故障区域工作。其次建成固定的班组，日常巡检和技能培训以班组为单位活动，提高班组内人员默契度，在正式工作中可提高交流效率，共享安全信息。最后检修技能培训，针对不同的故障类型选用不同的维修方法。

2.5做好防火、防虫等处理

要确保防火设施的封堵厚度以及严密性，使电缆能安全稳定运行。此外，必须严格地按照电缆标准和规范对内外墙高压电缆的进口进行封堵，确保封堵强度，以免蛇虫、老鼠等小动物进入并破坏电缆和管道。高压电缆会因过载或短路等意外状况而发生火灾，变电站内高压电缆要做好防火措施，确保系统设备安全运行。

2.6人员巡检安排

人员巡检考虑到工作难度和工作效率，可让其巡检容易直接观察的区域，包括城市中高压输电线路跨域区域以及与城市接壤区域的线路等，考虑到线缆本身故障难以凭借肉眼观察，同时让巡检人员完成日常爬塔巡检工作显然不现实，所以限定的工作内容和范围主要为让其观察机房中设施的运行状态以及各类塔架中的硬件设施运行情况。对于机房中的设备来说，检查重点为信息化系统、机房配置专用电源的稳定性、相关备用设施的运行质量等，要求所有这类设施都要处于稳定安全的运行状态。对于线路系统的外部环境设备，检查的重点为可直接观察到故障的所有表现形式，包括绝缘子是否脱落、接地线和地面表面接触部分是否锈蚀等，发现问题要立即上报。

结束语

新中国成立70周年，我国各行各业得到的飞速发展，智能化电气设备越来越先进，而支撑这些设备的基础设施就是电力电网。电网覆盖面比较广，其传输电力都是通过高压输电线来实现的，因此，高压输电线路可靠稳定运行，与国家、人们的生产生活息息相关。为确保高压输电线路能够稳定运行，平时就要做好相关的维护工作，当出现问题时能寻找合理，高效，安全，稳定的解决对策。

参考文献

[1]孙志远,孟絮絮,马竞,钟凯.特高压交流输电线路对管道的电磁干扰研究[J].安徽电力,2018,35(04):41-44.

[2]李洪兵.电力工程中高压输电线路施工及检修技术探讨[J].科技资讯,2018,16(36):53-54.

[3]郎庆凯,高方玉,郑鹏超.输电线路特高压分布式故障定位装置的研究[J].科技资讯,2018,16(32):32-34.

[4]孔祥盼,游华武.浅析高压输电线路钢管杆结构的优化设计[J].科技资讯,2018,16(32):50+52.

[5]佘顺发.高压输电线路保护环节的几点思考[J].科技资讯,2018,16(32):62-63.

论文作者:裴海斌

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 21期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9faf9ae770afd8e5582d19fc.html