# 光纤通信传输技术的应用论文_徐澜涛,刘志,程明,凌长春,安宝庆

徐澜涛 刘志 程明 凌长春 安宝庆

中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司

摘 要：随着人类社会进步，全球经济的发展，在我们的日常生活中移动通信应运的领域越来越广。当然各行各业对通信传输技术的要求也是越来越高。但是在我国，通信技术的近几年的发展，其发展速度惊人。但是传输速度是制约通信技术发展的一大障碍，以光纤为主导的通信传输技术的出现，它的传输信息量大、速递快、抗干扰能力强等特点在通信领域得到了广泛的应用。光纤通信在世界通信史上带来了的巨大变革，书写了新的篇章。 由于网络技术在各个领域快速发展，再加上多媒体呈现方式的多样性以及数据存储量的不断增加，使用大容量的传输技术已迫在眉睫，所以很多国家将其提升到了战略高度，投入大量的科研力量进行研发，试图将其并在各领域中得到应用。

关键词：光纤通信；传输；技术；应用

一、光纤通信传输技术的特点

（一） 频带宽，通信容量大。

光纤是在传统的传输媒介的基础上发展出来的，它摒弃了传统的传输媒介带宽弊端，光纤的带宽远比传统的大。在一个单波长的光纤通信系统中传统的传输媒介也有光纤不能实现的，由于存在终端设备的不匹配，使得光纤带宽大的优点在单波长时无用武之地。光纤数据传输技术的出现，就能够将这个问题解决。光纤数据传输技术对频带宽的要求是很高的，当然频带宽的宽度对于传输各种宽频带信息具有十分重要的意义，否则，不能够满足未来宽带综合业务数字网发展的需要。

（二）损耗低，中继距离长。

目前实用石英光纤的损耗可低于0.2d B/km，这种损耗率是其它任何传输介质的损耗都无法比拟的，若将来采用非石英属性的光纤，这种光纤具有极低损耗的特性，其理论分析损耗可下降至 10-9d B/km。由于光纤的这种损耗低，能实现长距离中继并不是问题，这也说明建设光纤通信系统在成本方面大大的缩减了通信系统建设的成本，也对提高通信系统的可靠性和稳定性有着长远的意义。

（三） 抗电磁干扰。

光纤其实是一种绝缘体材料，这种绝缘材料的特性决定了它不受自然界各种现象的干扰、也不受电离层的变化对光纤的影响，更不受太阳黑子活动对光纤的干扰，更不受工业电器相关设备的干扰。它的特性还可以与高压输电线平行架设或与电力导体复合构成复合光缆。这种复合光缆在当今的军事领域和电气领域得到了广泛的应用。

（四）无串音干扰，保密性好。

传统的通信系统中，窃听一直是相关技术没有解决的问题，窃听的信息一旦被泄露出去，将会对被窃听方造成难以估计的后果，所以传统的通信系统在对信息的保密工作也是一直想突破的一个难点。光波在光缆中传输就避免了上面窃听事件的发生，即便是在一些恶劣的物理环境下，光波也是很难在光纤中泄漏出去，要是利用消光剂涂在光纤或光缆上更能让密不透风。即使在传输介质的光缆内光纤总数很多，也不会出现串音干扰，在光缆外面，更不能窃听到光纤中传输的信息。

二、光纤通信传输技术的应用

（ 一）单纤双向传输技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

近些年来单纤双向式传输技术成为研究人员研究的焦点，使其成为创新研发的新型通讯手段，这里的单纤是有相对概念的，是相较于传统双纤双向来讲的，在过去传统的双纤双向的环境下，传播的信号是通过两根光纤进行传送的，这两根光纤彼此之间是不同的，并且两根光纤彼此不会受到影响；而单纤恰好跟双纤相反，它是在一根光纤中传送收发信号，通过不断的调整波段，防止传输的信号彼此影响。在通讯传送过程中，人们想尽办法节省光纤资源，就通过对传输光线容量的扩充来解决，理论上来讲是能实现的，但是受到传播环境的影响，光纤的容量是不能完全实现的。我国目前一些光纤通讯网络仍然面临双线双向传送方式，当有一天通信技术发展到一定阶段，全部实现了单纤双向技术，在这种情况下庞大的通讯网络在成本上大大节省了光纤资源。

（二） FTTH 技术。FTTH 技术作为一种接入技术，实现了光纤到户的技术。电子信息行业的快速发展促进了社会的进步，社会的进步催生了电子信息行业的发展。两者的相互发展促使高清数字电视机成为研发人员研究的主流研究方向，这种研究应运的提前就是 FTTH 技术的带宽的全覆盖。实现这一技术主要通过完全透明的光纤接入网络。同时用户安装 ONU，这样方便设备的维护以及在某个阶段对系统进行升级更新。所以，FTTH 技术的发展推动了高清数字电视机迅猛发展，随着FTTH 技术逐渐成熟的，线电视、宽带上网在不久的将来会实现网络合并。

（三） 光交换技术。

在实际应用过程中，光交换技术可以通过为交换+光纤通信传输这个公式进行表示。光纤不仅面临着传输问题，而且还面临着光信号交换问题。如何解决上述两个问题，使研发人员绞尽脑汁。在从前的技术方法上，通信网络主要是由金属线缆组成的，通过金属线缆传输电子信号，电子交换机应用解决了交换的问题。而在从前技术应用的基础上，光纤基本上布满通信传输介质，光信号成为传输的主要信号，电信号在交换的过程中没有发生变化。应用光交换是现在继续投入研发的力量。但是从今天技术发展的阶段来看，光设备还不是发展很成熟的，只能使用其他的方法对光网交换问题进行解决。在实际应用中这个方法还是缺乏一定合理性，效率相对低下，还不能实现规模经济。

（四）在电力通信中的应用。

据专家分析，内部需求为主，外部拓展为辅成为电力通信的发展趋势。在电网系统内部，把通信作为生命线，尤其的重要性，把降低相关成本作为悬浮的利剑；在电网系统外部，存在着很多不可控的因素，还要面对电力市场市场化的威胁。这就给电力通信工作者提出了更高的要求，不仅要不断提升自己的专业技术水平；还要积极做好各项沟通工作，才能保证电力通信的正常运行。当内外部环境良好时，电话业务与以数据业务将发生转变，逐渐形成多媒体的网络服务。电力线通信 PLC 在电力通信应用广泛、前景看好的宽带接入技术。

三、结束语

随着全球经济的发展，在我们的日常生活中移动通信应运的领域越来越广。当然各行各业对通信传输技术的要求也是越来越高。但是在我国，通信技术的近几年的发展，其发展速度惊人。总之，互联网络催生了社会信息化的进程，社会信息化进程推动了互联网络的发展，社会的进步迫切需要信息共享、在共享的基础上实现交流，并且获取自己想要的信息，因此网络的产生逐渐广泛的应用到各个领域，当然对网络也提出了极高的要求，在传输的过程中对光纤通信提出来更高的传输要求，随着信息爆炸时代的到来，光纤通信传输的应用势必拥有更加广阔的发展前景。

参考文献：

[1] 张一丹. 浅论光通信传输技术在专业领域的应用[J]. 中国新技术新产品. 2012(05)

[2] 姜树森,姜剑锋,高伟. 浅谈通信传输的常见问题与技术要点[J]. 数字技术与应用. 2011(03)

作者简介：

徐澜涛，男，汉族，中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司工程师

刘志，男，汉族，中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司工程师

论文作者:徐澜涛,刘志,程明,凌长春,安宝庆

论文发表刊物:《文化研究》2016年4月

论文发表时间:2016/9/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9fb9d1560023c425b6a4707a.html