# 浅谈水利施工中围堰技术的应用论文_王兴洲

核工业井巷建设集团有限公司

摘要：在水利施工中应用围堰技术具有重大意义，为保证水利工程质量达标，在施工设计时充分考虑到施工场地的自然环境与地理环境，应用合适的围堰技术，从而有效提升水利工程施工技术水平。为此，本将具体地探讨水利施工中围堰技术的应用，仅供参考。

关键词：围堰技术；水利；拆除；应用；施工

1水利工程围堰技术的类型

1.1 钢板桩围堰技术

采用钢板桩围堰技术可以实现高效挡水的性能，并且操作过程也较为简易，非常适合将其应用在水深达到5.5米以上的区域，可以满足砂土、碎石与干硬性薪等多种地质结构的河床使用。进行实际施工操作时，项目技术负责人需对施工现场状况进行深入分析，根据不同地区的单层或双层结构，对钢板桩形状进行合理设计，比如选择长方形结构的钢板桩时，在焊接期间应对角板桩的钢材进行拆分后再单独处理。进行操作时，还提前准备好打桩架、打桩锤与各类打桩设施，保证钢板桩重量比打桩锤重量小。对围囹尺寸进行精确测试，可以利用前方交会的方法来测定距离河岸位置较远区域的围囹。插打钢板桩时，需根据实际施工条件选择最优的插打模式，也可以选择其它设备，确保工程质量达标并按时完成施工目标。

1.2 木板桩围堰技术

通过运用合适的木板桩施工方法来减小水利工程的施工成本并降低施工时间。对于附近区域拥有合适木材的情况下，可选择木板桩围堰方式。应使河流深度介于2.9-5.5m之间，同时要求水流速度在5.5m/s以内，当河床具有较高透水性时也可选择木板桩围堰方法。进行实际操作时，可以选择对4块木板进行组合插打的方式，以此提高木板缝隙处的致密度，确保木板达到质量指标要求。

1.3 双壁钢围堰技术

双壁钢围堰技术可以实现快速施工以及获得良好施工质量的要求，同时该方法具备安全、环保的优点，因此被大量应用到了水利工程建设领域。对于较大水深的地方可以选择双壁钢围堰技术，其中检测人员应在施工开始前就对水深实施测试，并分析此技术是否满足施工要求。进行实际操作时，应结合水利工程现场工况与施工参数来选择合适规格的围堰。施工期间应确保双壁钢外层刃脚可以从岩石与地表区域获得可靠的支撑作用，同时还需要支持后期的钻孔以及对施工现场进行清理的功能。岩石应接近护筒的下方部位，并使护筒的顶端位置比封底位置的混凝土更高，其尺寸介于15~100cm之间，选择串连方式进行固定。当混凝土完成浇筑并对装置实施拆除时应将固定架拉出，同时拆除连接机构，可以选择潜入到水下的方式进行拆除，同时拉出固定支架。当混凝土的墩身位置比水面更高时，应拆除双壁钢围堰的上方区域。在拆除双壁钢围堰的内外壁时应分别在无水与有水状态下实施。

1.4 土围堰技术

土围堰技术是通过结构重量来确保围堰达到良好的稳定性与安全性，这一技术通常被应用在水深小于2.2m与流速小于30m/s的条件下，当河床不具备良好透水性时也可选择上述技术来施工。考虑到砂石地质不具备良好稳定性，此时选择土围堰方法施工将会造成坍塌的情况，因此需根据工程进展的实际情况综合运用多种围堰工艺。进行施工时，应设定围堰顶端宽度介于1.5-2.2m之间，选择合适的设备对特定位置实施开挖。在前期施工阶段需将围堰附近各类杂物充分清理干净，保证施工过程可以顺利开展。填筑结束后，再对土壤层进行夯实，使土围堰达到更高的密实程度。

2 水利施工中围堰技术的应用

2.1 主要应用流程

进行水利施工时应根据规定流程选择合适的围堰技术，使水利工程质量满足设计要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，设计人员应对工程实际情况深入研究，并对围堰轴的长度、当地水文情况、结构尺寸以及地质状况进行全面调查，使围堰施工满足地质类型的要求。设计围堰时，应对护脚进行重点分析，并且设计人员应根据工程实际运行情况分析支护结构的功能及其载荷承受情况，并为护脚区域设置护脚桩，为了进一步提高围堰的结构稳定性，应选择钢板支撑的方式。完成围堰的施工之后，还需继续利用机械设备来挖掘得到排水沟，并对围堰中的杂物与淤泥进行全面清理，确保后续施工能够顺利进行。

2.2 围堰导流

围堰导流对于整个水利工程的施工过程具有关键影响，应结合水利工程实际施工条件，选择全段与分段两种导流模式。其中，分段形式的围堰导流通常被使用在一些大规模水利工程建设项目中，对于水速要求高，并且河床的宽度较大，因此需把围堰分成多个分段，由两岸区域逐渐合拢到中心部位，最后实行围堰整体操作。全段围堰导流被用于具有较大水流与河床面积较小的条件下，利用围堰来实现阻断水流的功能，同时将其导入之前水利工程。

2.3 黏土填充

黏土填充属于围堰施工的一个组成部分，应选择最优施工方式来提升围堰稳定性与安全性。连接围堰和水利工程的主体结构时应对各项参数信息进行全面收集，同时为确保黏土达到完全填充状态，还应精确测试围堰轴线位置参数，避免围堰产生缝隙的问题。对黏土进行选择时应严格遵循就地取材的原则，确保质量达标的前提下尽量压缩建设成本。当选择分层填筑的方法来完成水利施工时，应对各层厚度进行合理填充，并在最后测试平整性与密实度。当黏土填充结束后，应利用合适的设备对其实施夯实与碾压，以此获得具有稳定结构的围堰。

2.4 围堰平面布置

围堰的重要功能是挡水，设计时应对当地的地质条件进行深入分析，并充分考虑各项地理因素的影响，使围堰质量得到有效保障。对围堰进行平面布置时应从道路、排水、模板、材料堆放、建筑主体轮廓等多个方面进行考虑。应控制基坑边坡位置和建筑主体的轮廓间距介于20~30m，并设定纵向坡度和建筑主体的轮廓间距小于2m，将基坑面积设定在合理范围内，确保可以顺利排水。得到围堰的整体结构后，应将施工废水、雨水、渗透水全部去除，充分消除各类安全隐患。

2.5 加固和拆除

为克服围堰长期过程中产生的渗水与塌方等问题，应根据实际情况实施加固处理，同时技术人员应根据水利工程的实际运行情况，通过沙袋与土石来实现覆盖加固的过程。根据天气与汛期特点，选择最优的施工加固方法，防止围堰结构出现失稳的情况。后续拆除围堰结构时，应对部分材料进行回收处理，尽量减少垃圾。

3 工程实例

小浪底水利三期工程属于黄河流域的一个重要水利工程，设计了尺寸为B×H=2000×2000的单孔节制闸，同时优化改造4孔旧闸，选择钢筋混凝土作为该工程的主体结构，总共含有10个垫层，将旧闸与新闸都设置在河边。经测试发现，淤泥深度等于1.4m，水深等于0.8m，由此获得围堰施工方案是采用编织袋进行装土再对其实施分层叠加以实现防渗功能，选择彩条布覆盖外部区域，并以木桩作为外侧的保护坡脚，同时为内部设置钢板桩进行支护。

根据以上分析可知，围堰对于水利工程发挥着重要作用，各企业与监管部门应对其高度关注，对围堰施工技术进行积极研究，同时开展实地分析，达到精确测试的要求，由此设计得到合理的围堰结构。为获得可靠的水利工程质量，要求技术人员结合工程实际情况设置施工方案，需要全面执行前期设定的各项施工流程规范，充分保障水利工程建设质量。

参考文献：

[1]段礼坤，陈华军，胡建军，丁振宇.新型围堰技术在水利工程施工中的应用研究[J].价值工程，2019，38（16）：122-124.

[2]余君.水利水电施工中施工导流和围堰技术的应用分析[J].建材与装饰，2019（16）：290-291.

论文作者:王兴洲

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9fc42fa03177ab216953c7fa.html