# 浅谈市政污水管网工程的施工管理1.张治国论文_1.张治国 2.程忠浩

摘要：近年来，随着城市化的快速推进，市政污水管理是非常重要的一项工作，不仅能够有效的改善城市环境，对于人民的生活也具有十分积极的意义。在本文中，将就市政污水管网工程的施工管理进行一定的研究。

关键词：市政；污水管网工程；施工管理

引言

市政工程的好坏，密切影响着人民的生活质量，尤其是污水管网工程，是市政工程尤为重要的一部分，污水管网不像高楼大厦那样鲜光亮丽，但是它是维持整个城市能够稳定运行的重要保障。如果把整个城市比作一个人，那污水管网就是血管的一部分。污水管网的建设与城市现代化的发展进程密切相关，并且影响着整个城市的环境和形象。所以说，加强市政污水管网的施工管理是非常重要的。

1市政污水管网工程的特点

1.1可用面积小

市政污水管网工程一般位于城市道路两旁，距离建筑物很近，再加上来来往往的行人导致市政污水管网工程的可使用面积减少，一方面，不能挤占城市道路两侧的用地，以免破坏城市的整体性设计和影响城市的美观，对公共交通造成不良影响;另一方面，不能占用建筑物用地，因为既会耗费一定的占地费用，又会加大市政污水管网的建设难度。

1.2安全隐患多

市政污水管网在建设和施工过程中难度较大，同时也存在着许多安全隐患，一方面，污水中一般含有大量的有害物质，如果市政污水管网在建设过程中出现泄漏的潜在可能，就有可能会对可用的地下水造成一定的污染，如发生大面积的泄漏，甚至会直接影响城市整体水资源的质量。

1.3要求高

市政污水管网的建设作为一个影响城市水资源的重要因素之一，其重要性不言而喻。因此，其建设标准就会比较严格。同时，为防止污水倒流等问题，对污水管网的标高要求较高。市政污水管网工程作为城市地下工程的重要组成部分，从某种意义上来说，它的作用有时候比地面工程还要重要。

2市政污水管网施工存在的问题

在污水管网施工的时候，因为会受到各类不确定因素的影响，进而导致施工质量下降，这对于保障市政污水管网施工而言十分的不利，我们务必要进行细致的分析，将其中出现的问题及时的予以分析，并分析其中的原因，进而制定出来性质有效的措施来予以解决，进而在最大限度之上来充分的保障污水管网施工的质量，从而很好的为人们的生活方式与生活条件提供保障。在市政污水管网具体施工的过程之中，因为施工的特征就位于城市道路的两边，处在一个十分繁杂的部位，临近诸多的建筑物，所以来往的人员十分繁多，相应的影响到市政污水管网施工，最终影响到整个工程施工的质量。一般情况下，污水管网设置在道路的下方，线路相对较长，地面的障碍物也十分繁杂，无法很好的实施全方位的清扫工作，从而影响到施工。另外，地下管线错综复杂，从而也加大了施工人员的工作量；因为污水一般都是自流排水的方式，因此对于污水管网的要求也极为严格，通常施工工艺无法得到达到相应的目标，这不仅仅会加大施工人员的工作量，且还会导致施工进度滞后。

3市政污水管网的施工管理要点

3.1现场探勘

该项工作的意义，即是对污水管网施工区域附近的地形进行探查，包括有周围建筑分布、地下障碍物分布等，为线路施工活动的进行提供充分资料。在该项工作中，主要的内容有：第一，在完成现场探勘后，即需要能够复测地形，保证测量数据具有较好的可靠性。在完成测量后，也需要结合测量数据做好对地形图的绘制，以此为后续施工活动的进行提供资料；第二，对于在管网施工当中存在制约的障碍物，如树木、房屋以及围墙等，需要加强测量，在获得结果后及时汇报给相关部门。如障碍物对施工活动具有的影响较大，则需要及时向上级部门提交申请，做好协调以及拆移相关工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2沟槽放线

在该项工作中，主要即是根据之前设计完成的图纸、测定获得的现场交桩点，由施工人员使用白灰在地面划出施工线路，标注污水管网的沟槽深度。在该项工作中，主要内容有：第一，根据测定的交桩点对管网施工中心线进行划定；第二，根据之前设计的图集、合同书以及图纸要求对沟槽底宽灰线进行划定；第三，对施工区域土质情况进行分析判断，根据验收规范要求计算沟槽的坡度以及宽度，之后对沟槽开挖边线进行划定；第四，当上述工作完成后，由建设、监理部门检查修改线的划定情况，在获得批准后再正式进行沟槽的开挖。

3.3沟槽开挖

在污水管网施工当中，沟槽开挖也是其中的关键环节，其施工质量情况将直接关系到后续管线安装。在现今污水管网施工中，所挖掘的沟槽深度通常较深，存在不同程度的安全隐患。在实际施工中，需要能够从以下方面做好把握：第一，根据划定线路开挖沟槽，保证开挖的准确性，避免出现失误的情况；第二，在使用挖掘机开展挖掘工作时，要做好30cm厚的土层预留，以人工方式挖掘，避免因此出现扰动沟槽的情况；第三，在施工中，要通过罗盘、水平仪等仪器设备检查中心线与标高，保证施工活动在控制的范围、数据当中进行。

3.4管道安装

通常，管道安装有两种，在双壁波纹管的施工主要依照从下游往上游的原则来实施安装施工，并放置相应的保护圈，另外在其接口的部位来涂抹润滑剂，在具体安装的过程之中，要不断的进行优化，一旦发现任何问题都得要及时的解决，保障管道中线始终和中心线相互一致；针对水泥管施工，其主要是首先需要将管子吊到沟槽，管道之间预留出来10mm的伸缩缝，根据中心线及时的调整管道的部位，保障管道中线始终和中心线相互一致。污水管道的施工基本上都是在地下来实施的，因此，在施工的过程之中，管材要具备一个优良的承受力，其必须要承受来自于地面的全部压力，另外还得要保障可以在繁杂施工环境之中，可以具备较强的抗腐蚀性与抗冻性。

3.5封闭水试验

在市政污水管网施工的时候，管道埋设完成之后，还得要进行必要的试验，以此来充分的保障管道的流畅性与安全性。假使存在问题，就得要及时的分析原因，并制定实际可行的措施来予以防治。换言之，进行封闭水试验十分的有必要。在具体试验检测过程之中，要将关键点放在水流的“阻碍”之上。科学、合理化的设计管道，管道的水流必要的顺畅，另外，还得要将管道的安全性充分的重视起来，各项检查工作都得要实施，特别是针对管道的接口部位，保障其不会发生任何的漏水情况。

结语

在上文中，我们对市政污水管网工程的施工管理进行了一定的研究。在现今城市公共建设当中，污水管网工程是重要的组成部分，是城市的“里子”，直接关系到城市的运行安全以及居民生活舒适度，具有重要的意义。同时，污水管网工程也是规模庞大且十分复杂的工程，对于施工活动的开展具有较高的要求。这即需要能够在具体工程建设中充分做好重点把握，结合实际做好施工技术的把握与应用，保证工程的高质量完成。

参考文献

[1]韩锋.浅谈市政污水管网工程施工及管理[J].城市建设理论研究（电子版）,2018（34）:188.

[2]王磊.市政污水管网改造工程施工管理策略[J].低碳世界,2018（2）:21-22.

[3]巩显全,付晓玉.市政污水管网工程的特点与施工管理措施分析[J].民营科技,2019(4):63.

[4]张金勇.市政污水管网的施工及质量问题防控管理[J].城市建设理论研究(电子版),2019(22):110.

[5]朱韬.浅谈市政工程污水管网的施工管理［J］.建筑工程技术与设计，2019（15）：205-206.

论文作者:1.张治国 2.程忠浩

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9fe3f81d42c55c65a5901415.html