# 环境应急监测中的污水采集采样与保存方案分析论文_张礼伟

摘要：为了顺利开展环境应急监测工作，本文以污水监测为例，对样本采集与保存方法进行探究。本文选取铁、氨氮、总磷、高锰酸盐指数作为研究指标，提出了样本采集方法及保存方法，旨在为水污染应急监测工作部署提供参考依据。

关键词：环境应急监测；保存；样本采集

近年来，我国环境污染问题日渐加剧，虽然采取了一定治理方案，但是无法阻止污染扩散。其中，水污染问题较为严重，如何及时发现水污染成为当前重点研究内容[1]。针对此问题，提出了水监测方案，对污水进行应急监测，从而及时发觉水污染问题。污水采集采样及保存方案决定了监测结果准确性，本文将对此展开研究。

一、环境应急监测中污水采样原则

1、跟踪检测采样

突发性水污染事故发生期间，随着水的流动，水中污染物逐渐扩散，部分杂质沉降的同时，水污染浓度被稀释[2]。因此，当水污染发生的瞬间采集样本准确率较低。为了使得污水样本具有一定代表性，待污水浓度趋于稳定后，开始采集样本，直至水污染恢复到正常状态。在此期间采集到的样本可以作为应急监测分析依据。

2、现场检测采样

在现场采集样本时，要求勘察现场实际情况，选取水体性质、水污染情况作为参考依据，确定样本采集频次、采集方案[3]。另外，污水所处河流位置不同，同样会影响样本采集准确率，因此，需要分为河流上游水污染和下游水污染两种情况，分别制定采样方案。如果水污染突发于水库或者湖泊，在采样前判断水流方向，依据水流方向布设圆形或者扇形样本采集点，注意采样点间隔设置[4]。选取未遭受污染的水样本作为对照组，分析水污染水质变化情况。

3、不同检测类型的操作

针对现场检测，采集污水样本时，利用检测仪器检测污水，得到半定量数据或者定量数据。针对实验检测，采集平行样本送往实验室，通过设置对照组和实验组，对比分析遭受污染后的水体各项参数变化情况。

二、污水采集采样

1、多类型采样

突发水污染事故污水样本采集类型包括3种类型，除了综合水样以外，还有混合水样、瞬时水样两种类型。为了提高采样准确率，本文按照水样类别不同，简要概述不同采样方法。

对于瞬时水样的采集，要求污染事故地区空间较大，当污水存放时间较长时，不仅水污染程度会减小，而且污水浓度也有所降低[5]。在此条件下，采用随机抽样方式，采集分散水样。对于混合水样的采集，按照污水流量或者设定的时间间隔比例，设计样本采集方案，包括两种水样采集方法。其中一种为等比例混合水样采集方法，另外一种为等时混合水样采集方法，前者包含的采样点属于固定因素，后者中采样时间间隔、体积、采样点均为固定因素，按照流量或者时间比例，完成水污染样本混合采集。对于综合水样的采集，将上述提出的两种采样类型的采样方法融为一体，得到综合水样。

2、水样采集方案

通常情况下地表水质监测，选取瞬时水样采集方法收集污水样本，作为环境应急监测数据。因此，本文以瞬时水样采集方法为例，提出具体的环境应急监测样本采集方案研究。

污水样本采样方案设计，需要根据采样指标，合理选取采样容器、样本保存试剂，控制用量，并设计采样量、容器洗涤方法。对于地表水污水监测，监测项目有4项。铁、氨氮为主要参数，其次为总磷、高锰酸盐指数。本文将选取这4项指标作为水样采集方案设计研究指标，分别为其设计采样方案。

（1）水样中铁采集

选取硬质玻璃瓶作为采样容器，如果无法提供此容器，可以选取聚乙烯瓶或桶作为采样容器，采集250mL污水样本，向其中添加HNO3，避免水样结构发生变化。其中，1L污水样本，需要添加10mLHNO3。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆容器洗涤方法：第一步，利用洗涤剂清洗，洗涤次数为1次；第二步，利用自来水洗涤，洗涤次数为2次；第三步，向容器中添加1+3 HNO3荡一次；第四步，利用自来水洗涤，洗涤次数为3次；第五步，加入蒸馏水洗涤，洗涤次数为1次。

（2）水样中氨氮采集

选取硬质玻璃瓶作为采样容器，如果无法提供此容器，可以选取聚乙烯瓶或桶作为采样容器，采集250mL污水样本，向其中添加H2SO4，使得样本酸化，控制PH在2以下。容器洗涤方法：第一步，利用洗涤剂清洗，洗涤次数为1次；第二步，利用自来水洗涤，洗涤次数为3次；第三步，加入蒸馏水洗涤，洗涤次数为1次。

（3）水样中总磷采集

选取硬质玻璃瓶、聚乙烯瓶或桶中的一种作为采样容器，采集250mL污水样本，向其中同时添加HCl和H2SO4，使得样本酸化，控制PH在2以下。容器洗涤方法：第一步，利用铬酸洗液清洗，洗涤次数为1次；第二步，利用自来水洗涤，洗涤次数为3次；第三步，加入蒸馏水洗涤，洗涤次数为1次。

（4）水样中高锰酸盐指数采集

该项指标的采集，分别使用硬质玻璃瓶、聚乙烯瓶或桶两种容器分别采集。利用硬质玻璃瓶容器采集污水样本时，采集500mL污水样本，放置1～5℃环境下冷藏保存。容器洗涤方法：第一步，利用洗涤剂清洗，洗涤次数为1次；第二步，利用自来水洗涤，洗涤次数为3次；第三步，加入蒸馏水洗涤，洗涤次数为1次。利用聚乙烯瓶或桶采集污水样本时，采集500mL污水样本，放置-20℃环境下冷冻保存。容器洗涤方法：同上。

3、注意事项

为了避免污水采集样本精准度偏低，在采集样本时，需要注意一些操作事项。第一，采集污水样本之前，清理漂浮垃圾。第二，对采样容器进行清洗，严格按照前文提及的洗涤方法，对容器进行多次洗涤，以确保容器中不含有杂质，对样本准确性造成影响。注意蒸馏水、自来水洗涤次数，不可以用其他试剂或者水代替。第三，如果采集样本中含有沉降物或者泥沙，采用分离法去除。此过程严格按照杂质分离操作要求，并清洗容器。

三、采样保存

1、铁污水样本保存

关于铁污水样本的保存，采用酸碱平衡方法进行调节，使得污水样本中铁含量保持不变。具体操作：向其中添加HNO3，控制酸碱平衡。在实际操作中，严格控制污水样本与HNO3试剂的比例，始终保持1000:1比例。

2、氨氮污水样本保存

关于氨氮污水样本的保存，同样采用酸碱平衡方法进行调节，向其中添加H2SO4，使得样本酸化，待溶液PH值低于2，停止添加H2SO4试剂。

3、总磷污水样本保存

关于总磷污水样本的保存，同样采用酸碱平衡方法进行调节，向污水样本中添加HCl和H2SO4，使得样本酸化，待溶液PH值低于2，停止添加HCl和H2SO4试剂。

4、高锰酸盐指数污水样本保存

关于高锰酸盐指数污水样本的保存，通过控制环境温度，使得污水高锰酸盐指数得以稳定。如果利用硬质玻璃瓶容器采集污水样本，控制存储温度1～5℃；如果利用聚乙烯瓶或桶采集污水样本，控制存储温度-20℃。

总结

本文围绕环境应急监测工作中污水样本采集问题展开研究，严格按照样本采集原则，以瞬时水样采集方法为例，提出样本采集方案。根据样本指标特性，分别提出样本采集方案。为了避免样本化学因素发生变化，本文对污水样本保存方法进行了探究。

参考文献

[1]王玮.水质环境监测中样品采集及保存过程的质量控制[J].节能与环保, 2019(2):94-95.

[2]王新娟,肖洋,韩伟,等.环境应急监测案例分析及化工园区大气应急监测预警体系建设[J].新型工业化,2019(3):88-94.

[3]胡晋伟.便携式傅立叶变换（FT-IR）红外多组分气体分析仪模拟在环境应急监测中的应用[J].能源与环境,2017(2):77-79.

论文作者:张礼伟

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷21期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0061e10d6d0655ab03c9dc8.html