# 先简支后连续桥梁施工技术研究论文_尚涛

菏泽市公路工程监理咨询处 山东菏泽 274000

摘要：现阶段我国桥梁技术快速发展，桥梁建造技术也有了很大的提高。先简支后结构桥梁施工技术已经成熟，这一技术不但有效地提高了桥梁的施工效率，还很大程度上提高了桥梁的承载能力，并在最大程度上缩短了施工工期为企业赢得了更大的经济效益。因此现阶段先简支后结构连续桥梁施工技术在桥梁建设当中拥有着重要应用优势。本文通过对先简支后结构连续桥梁技术施工技术进行分析，推动先简支后结构技术在桥梁工程中的广泛应用。

关键词：先简支后结构；施工技术；质量控制

在经济快速发展的今天，对桥梁建设的要求越来越严格，当今桥梁建设必须做到在提升震动承受能力的前提下保证车辆的运行安全，避免对周围环境的影响。先简支后结构技术在桥梁施工过程中，有效的发挥了连续桥梁技术的优势，在保证桥梁施工的质量的前提下，提高了施工效率，尤其是是在针对大型的桥梁建设方面，先简支后结构桥梁技术一方面合理的控制了施工的成本，另一方面为企业赢得了社会经济效益。

1 先简支后结构

1.1先简支后结构的优势

近年来，在我国经济快速发展的大背景下，各地交通系统的效率提高迫在眉睫。我国在加快桥梁建设的同时，对桥梁道路的最大承载能力与质量要求也越来越严格。多使用混凝土连续桥梁施工技术，在桥梁建设中存在着工艺复杂﹑花费时间长﹑耗费大量的人力物力财力等问题。为了提高效率简化施工工序，施工人员对连续桥梁技术与简支桥梁技术进行了结合。研究出了先简支后结构的桥梁技术。先简支后结构技术有效的将连续梁与预制梁技术成功的相结合。最大程度提高了施工水平与质量，缩短了施工时间。充分发挥了先简支后结构技术的优势。

从先简支后结构技术的本质上来说，先简支后结构是一项综合性的施工技术。充分的将不同桥梁建设技术上的优势相结合。

1.2在大型桥梁建设工程中，先简支后结构技术很大程度上提高了桥梁的承载力，并且有效的控制桥梁在以后使用过程中变形，提高了桥梁的稳定性，此外，先简支后结构技术有效提高了桥梁的施工效率，提高了桥梁的刚度，使得车辆在通过的过程中更加的舒适。

1.3先简支后结构技术主要是后张法预应力混凝土梁，在工程场地内对其进行预安装，在施工过程中需要采用多种大型机械，通过对机械设备在施工现场的预安装，极大的提高了机械化。先简支后结构技术在连续桥梁施工技术上不但提高了钢束的张拉过程，还提高了桥梁施工效率。

1.4桥梁的预安装件简支柱与筒支梁可以通过批量化制作生产，有效的实现了统一化管理，这样在减少施工成本的同时，缩短了施工周期，为企业赢得经济利益。

2施工技术

预制梁；是先简支后结构桥梁技术最重要的一环，一个完整的预制梁场的建设需要大量的钢筋﹑水泥﹑混凝土等相关材料，

2.1预制主梁可以在施工场外进行安装，为施工保留了足够的施工面积，通 过对桥梁结构混凝土的浇筑，在混凝土的强度达到相关设计要求时。用预应力钢束对预制主梁进行一定程度上的张拉，这样在提高桥梁预应力的同时增强了主梁的抗拉性能，确保桥梁满足标准的正弯矩，而对桥梁主梁结构进行压浆处理，使得桥梁钢束的抗拉性能也得到进一步的提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 台座的数量与结构对桥梁的安全性起决定性作用，桥梁的台座数量的确定需要更具制梁的工期﹑台座的周转期﹑与模板等相关因素决定。先简支后结构桥梁的结构要求先期的预制梁为张梁，随着实施应力，桥梁的中间部分会出现拱起，因此为了减少桥梁所承受的应力，最好的办法就是扩大基础，对地基应用浆砌片石，地基上方可以制作C30硂台座端部，此外为了防止应力的集中，还可以对其进行柔软化处理，增加桥梁的受力面积，提高桥梁主梁简支结构的稳定性。

2.3模板使桥梁的施工周期得到很大程度上的缩短，通常采用人工配合空吊门对模板进行拆装。内模版的吊装分为两部分，在外模拼装的同时利用拉杆进行连接工序。用钢尺对两侧模板的宽度进行检测保证模板拼装的接缝平整且严密。同时在确保控制梁端的斜度的前提下对端头的模板进行安装。支撑安装好内模能够有效地避免直接放置在底部钢筋上。最后在模板安装工序后完成梁定的钢筋绑扎。在拆除模板时要遵循从内到外的顺序，并且需要注意的是当混凝土的强度达到20MPa时才可以对模板进行拆卸。

2.4现浇混凝土。在浇筑之前必须做好永久性支座的检查，对支座的周围进行干沙与横梁底模进行检查，确保支座处于合理的位置，且采用有效的隔热措施对其进行隔离，保障在支座解除时支座不会受到高温的影响。浇筑混凝土时温度的差异不宜大。采用膨胀水泥进行混凝土接头，在浇筑入模时需检查钢筋的形状，直径等。保证混凝土浇筑过程中振捣不移位﹑松弛。保证混凝土的支撑牢固强度和预防变形移位，可以采用绑条焊接对预埋的钢筋进行连接，这样可以有效的避免养生硬化中的收缩性裂缝的产生，从而有效地避免了二次张拉中承载性和桥梁受力性能的影响。同时在浇筑中可以适当的使用一些微膨胀剂，或是采用经过防锈处理的钢板或竹胶所制成的沙盒垫对桥梁的制作进行处理，防止漏浆问题的发生。

2.5湿接缝的施工，首先调整好零时支座上预梁板轴线和标高，之后对旧的混凝土进行去皮处理，梁板的去皮处理应控制在合理范围内大约在1-2mm之间，有利于保证新旧水泥的良好结合，旧水泥的处理很大程度上影响着桥梁的抗拉强度。除旧工序有效的使浇筑的混凝土抗拉强度折减率达到0.96，而没有经过除旧处理的折减率则为0.45.所以对于湿接缝的施工一定要进行混凝土除旧处理。

2.6桥梁的现浇与湿接缝施工结束后，为了确保桥梁在现浇之后不会出现变形，需要定期对桥梁进行养护，因此防水层的设置，有效的避免了钢筋混凝土长期暴露在空气中，或被雨水侵蚀，从而确保了桥梁的稳定性。

3质量控制

先简支后结构桥梁技术质量管控分为连续浇梁施工质量控制，与湿接缝和主梁接头现浇质量控制再进行连续浇灌的过程中，连续浇梁施工中为了使混凝土与现浇混凝土进行充分的相结合，必须进行对预制梁板的凿毛处理，为了使混凝土之间相互迅速融合防止现浇混凝土与现浇前的混凝土的变形，可以在现浇时加入微膨胀剂。并且在现浇过程中严格控制现浇的温度，确保现浇的浇筑质量。湿接缝和主梁接头的现浇质量的管控也十分重要，其对整个桥梁的质量与承载力与桥梁质量有着直接的影响。施工质量的好坏影响着桥梁在以后投入使用的安全性和耐久性，如果施工质量过差，就有可能导致后期出现裂缝。所以一般在完成预制梁相关的后，尤其是预制主梁更要合理的对湿接缝和主梁接头现浇质量与时间进行严格的管控。桥梁的施工必须严格遵守桥梁施工的相关要求。桥梁的建设要从多方面进行考察研究，根据桥梁的相关设计要求与外界的环境要求。确保湿接缝和主梁街头的现浇质量。

4结语

综合上述，先简支后结构桥梁技术的应用，这项技术有效的克服预应力与非预应力之间的不协调所产生的变形问题。很好的解决了普通桥梁技术中存在的普通钢筋连接处的开裂，桥梁之间的连接的开裂。且这项技术不仅提高了桥梁的质量还有效的缩短了施工的时间，有效提高了桥梁的施工效率，最大程度上为企业赢得了很大的利益。

参考文献：

［1］武彦斌.先简支后结构连续桥梁施工技术研究［A］中国高新技术，2016［01］

［2］战上峰 朱磊.先简支后结构连续桥梁施工技术研究［J］建筑工程设计，2014［10］

论文作者:尚涛

论文发表刊物:《防护工程》2017年第3期

论文发表时间:2017/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a07d883c23d6ef250444a1ec.html