# 水闸运行管理及日常维护措施浅述论文_邓强

淮委沂沭泗管理局宿迁水利枢纽管理局 江苏 宿迁 223800

摘要：水闸的运行管理和日常维护对于水闸正常运行、保护人们的财产和生命安全具有十分重要的影响。如果水闸在正常运作中发生了故障, 将会对我国的工农业生产造成一系列不良的影响, 而且周边居民的人身安全和财产问题将受到严重的威胁。本文根据笔者工作实践，对水闸运行管理及日常维护措施进行了分析和探讨。

关键词：水闸；运行；管理；日常维护

1 水闸的相关概述

水闸作为水利工程中的重要组成部分, 可以发挥挡水、泄水的作用。水闸的种类有很多, 如:分洪闸、进水闸、挡潮闸、排污闸等。水闸一般由闸室和上、下游连接段等三部分组成, 一般安装在室外。所以, 水闸在实施运行过程中会受到不同的外界环境的影响。各种外界极端天气会对水闸的机电设备造成损害, 使其产生磨损、腐蚀现象等, 这一系列损害将直接影响到水闸的正常运作。

2 水闸运行管理过程中常见的问题

(1) 混凝土结构出现老化现象。由于时间问题的影响, 水闸的混凝土结构会逐渐出现老化的现象, 一些功能也会随着其不断老化而发生相应的变化, 最后导致整个混凝土结构被破坏。产生这种现象的原因主要有两种, 第一种是因为化学作用产生影响, 第二种则是因为化学和物理同时作用产生的影响。化学作用的影响主要体现在水环境下存在溶解物质的相关化学反应, 使混凝土的湿度发生变化, 湿润和干燥产生交替作用。化学和物理同时作用的影响主要是指混凝土的湿润度因为温度变化而产生变化, 而且混凝土还会发生结盐晶现象, 这种现象产生的原因是由于挥发和吸水共同作用的影响。

(2) 自动化程度不足。我国水闸自动控制技术仍然是比较落后的。因为水闸的自动控制系统建立在现代信息技术之上, 其需要很多先进的科学理论对其提供技术上的支撑。而我国水闸的自动控制技术存在很多的缺陷, 如:在恶劣环境下无法有效应对、抗干扰能力不足、设备无法保持长时间的稳定等。综上可知, 我国水闸总体的自动化程度不足。

(3) 闸门腐蚀、漏水、震动问题。就我国现阶段的水利工程而言, 钢闸门使用的比例非常之大, 其中最主要的原因是钢闸门安全系数较高, 运作起来简单便捷。但是钢闸门也有很多的问题存在, 如钢闸门因为其材料特性容易受到腐蚀, 并且会导致严重的损害现象。而我国水利工程中所使用的钢闸门腐蚀的情况非常普遍, 尤其是有关部门缺乏定期的保养和维护, 使得问题不断出现。除了腐蚀问题外, 还有一个比较严重的问题就是漏水现象, 并且针对这些问题当前阶段并还没有找到有效的解决办法。

3 水闸运行管理措施

(1) 混凝土结构老化处理。混凝土老化处理就是对混凝土做碳化处理, 先把已经碳化的混凝土清洁干净, 然后再使用相同型号的混凝土或其他可代替材料进行修补, 如果已经出现腐蚀现象就需要先对外层钢筋进行除锈或者切割替换, 但是无论用哪种措施进行修补都需要对其进行相应的防碳化保护措施。防碳化保护措施可以用环氧化涂料涂抹在外层, 以起到一定的保护作用。

(2) 完善自动监控系统。水闸管理措施可以依靠完善自动检测系统来明确闸门的实际状况, 将闸门的有关数据和现场的信号第一时间传送至相应的管理部门, 促使管理部门进行决策判断, 并且实施管理工作和监测工作, 保障水闸可以正常运作。对金属构件进行防腐处理。水闸的日常运行要对经常出现的腐蚀现象采取一定的措施处理, 因为构件、环境和腐蚀程度等有所不同, 所以所使用的防腐方法也不尽相同。钢闸门是一种固定性良好的结构, 其防腐设计也非常到位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 水闸日常维护措施

闸门是水闸的重要组成部分, 所以需要对闸门进行相应的日常维护, 保证水闸可以顺利运行, 同时使水闸的使用期限可以得到一定程度的延长。对闸门进行日常维护主要体现在以下几个方面:

(1) 日常的清理与检查。在闸门的日常运行过程中, 需要对闸门定期进行清洁与检查工作。保证闸门不存在生锈、腐蚀等情况, 启动和闭合时都能够正常的运行。

(2) 观测与调整。在闸门开启和关闭时, 工作人员需要对其进行观察和检测工作, 观察闸门是否有倾斜、跑偏的现象产生。一旦出现倾斜、跑偏现象却得不到及时解决, 就会使得止水橡皮发生撕裂或者闸门扭曲变形, 从而影响闸门的正常运行。所以, 要对闸门进行定期的观测和检查, 在出现问题时及时进行解决。

(3) 进行淤泥清理工作。闸门的主要作用在于挡水、拦洪, 但是在闸门进行工作时, 会在闸门上游一侧使得泥沙淤积, 时间越长, 泥沙的堆积数量越多, 这会使得闸门的负重不断加大, 继而闸门的正常运转受到影响。由于泥沙对闸门进行阻挡, 还会导致闸门闭合时出现问题, 最终结果使得孔口漏水。所以在对闸门进行日常管理维护时, 必须按照闸门的使用时间, 定期处理闸门上游的淤泥, 保证闸门开启、闭合时不受到任何影响。

(4) 对闸门开启闭合进行检查。对闸门开启闭合的检查一般包括一般性检查、定期检查以及特别检查三种。对启闭机的检查需要在一系列观察工作后得出结果, 对操作人员的专业素质和相关工作经验都需要有一定的要求。而且需要根据闸门的实际使用情况来确定定期的检查时间, 在进行检查时要重点查看有是否有出现漏油的情况、零部件的具体磨损状况和电力线路是否完好等。

5水闸施工管理措施

水闸施工分阶段进行, 只有将每一阶段的质量控制好, 才能保证整个施工的质量达标。文章从水闸施工的不同阶段来谈水闸施工如何进行质量控制:

(1) 开挖阶段。在工程的开挖阶段, 会遇到这样的难题, 由于整个开挖的长度很长, 因此在开挖的过程中, 一旦出现疏忽, 或者是技术问题, 就容易出现断面的情况, 如果出现了这种情况, 那么就会影响到水利水电工程的质量。为了让水利水电工程质量能够不受影响, 必须认真对待水利水电工程的挖掘施工。在土方石的挖掘过程中, 必须进行挖掘面的合理选择, 只有经过了恰当的选择之后进行开挖, 才不会出现断面问题。同时减少挖掘面并不是降低水闸的强度, 因此, 为了保证施工达到要求, 必须严格按照相关的施工标准进行挖掘设计。

(2) 混凝土施工阶段。在混凝土施工阶段, 对混凝土的需求非常庞大, 这时混凝土的质量将对工程质量有着较大的影响。因此必须保证混凝土的质量, 为了保证质量, 就需要做好日常的混凝土抽检工作, 让混凝土保证工程能够完美实施。除了需要保证混凝土的质量之外, 对于混凝土的配置也是需要合理选择的问题, 需要用科学的方法进行混凝土的配置, 除此以外, 在完成施工过程之后, 还要进行复检, 以此来保证混凝土的质量。

(3) 金属结构施工阶段。金属结构是化工阶段, 需要保证施工人员能够严格遵照施工的规范, 按照施工规范进行施工。除此以外, 在进行施工的时候, 需要对要用到的材料以及工艺等进行严格控制, 保证水闸施工顺利进行。对于金属构件的运输, 应该采用厂内生产、分片运输的方式, 而在安装预埋件的时候, 需要制定科学的施工措施, 保证施工的顺利, 不会出现质量问题。

结语

加强对水闸的运行管理工作是非常重要、必不可少的工作，本文针对水闸运行管理进行相关的分析, 并对水闸运行过程中出现的问题提出了几个方面的解决措施, 希望我国水利工程可以发展的越来越好。

参考文献

[1]潘宇宙, 何亚勇.水闸运行管理及日常维护措施分析[J].才智, 2018, (6) :22-27.

[2]龙志军.水闸运行管理及日常维护探讨[J].科技创新与应用, 2016, (2) :25.

[3]王力.浅谈水闸运行管理及其日常维护[J].建材与装饰, 2017, (5) :29-37.

论文作者:邓强

论文发表刊物:《防护工程》2018年第28期

论文发表时间:2018/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a08b0c90bd3a32381c539142.html