# 电力系统变电运行安全分析论文_张倩羽

国网吉县供电公司 山西吉县 042200

摘要：变电运行安全管理是变电站设备安全运行的重要保障，尤其是随着电网技术日新月异，设备更新换代加快，负荷需求的日益增长，变电站设备的新建扩建、技改大修工程项目遍地开花，变电运行的安全管理也相应承受了不少压力，对于运行人员的安全管理意识和技能要求也越来越高。基于此，本文主要通过对电力系统变电运行工作危险点的分析，并从实际工作的安全风险管控角度出发，旨在提升电力系统变电运行安全管控的对策。

关键词：电力系统；变电运行

引言

电力需求随着现代社会经济的不断发展而扩大，电力企业面临更大的挑战。为了满足经济的发展需求，推动社会生产，需要从全社会的角度做好电能的供应，保障电力供应的稳定和安全。电力系统的运营和运维技术有十分密切的联系，要推动电力系统的发展，必须对变电运维技术的应用进行全面研究。

1、变电运行的基本模式

传统的变电站运行是由人工值班的方式进行，在科技日益进步的现代社会，传统方式退出舞台，无人值班的方式成为主旋律。通过专业操作人员利用先进智能的科技设备与技术针对变电系统进行管理与控制，减少了人力的大量投入，方便进行远程操作，整体节约了人工成本并且提高了工作效率。虽然无人值班的模式具备很多优点，但是由于我国在无人技术层面技术还没有十分成熟，所以目前在特定的情况下依然需要工作人员在现场作业，确保变电系统高效稳定安全地运行。随着电力系统的发展，目前，在变电领域的管理制度逐渐成型，比较有代表性的制度就是责任制，主要指的是维修和执行作业的过程里，把责任落实到每个人员上面。该方针可以实现两个效果，工作效率的提升，及时维护系统，将事故发生率降到最低，保障人员安全。鉴于在变电运行维护的期间需要倒闸的操作，采取该行为可以实现人员的责任意识提高，降低事故风险，万一意外发生，也有相应责任人承担责任，避免了很多麻烦琐碎的事情。

2、变电运行安全存在的隐患

2.1变电运行管理机制不完善

一个完善的管理制度在电力运行中的作用是举足轻重的。电力系统的正常运行需要具体负责的工作人员具备过硬的知识素养和娴熟的变电运行维护技术。而就目前的情况而言，多数变电企业中，普遍的员工素质都偏低，技术也不熟练，达不到操作的安全标准。在日常的变电运行检修中不能够细致地检查从而发现微小的错误。不完善的管理制度为整个企业带来的是一种不严谨的工作氛围，会使员工在工作过程中随意的对待工作态度，会埋下巨大的安全隐患[1]。

2.2操作设备落后

目前众多地方电气企业使用的设备，依然是工厂建立时候的器材，随着使用时间延长，有很多设备已经达到了工作年限，但依然每天进行着超出负荷的工作，在设备持续工作期间，操作人员没有及时对设备进行定期的维修检查，不能实时掌握变电设备的使用详情，维护保养不充分，变电运行在更换设备的过程中，管理强度和监督力度比较疏漏，会出现项目的相关人员利用自身的职责贪污受贿，大肆敛财，将没有通过质量认证的电力设备作为选购的目标对象，同时将这些没有质量保证的电气设备投入到生产中，使变电运行在整个工作运营过程中，容易产生大量的安全隐患，严重影响变电系统的工作效率。

2.3对变电检修工作不重视

在电力系统的变电检修工作中，相应的工作人员没有充分意识到变电检修的重要性。在进行变电检修过程中，如果工作人员的态度不够认真，就会降低检修质量，在某种程度上，还会对电力系统带来了安全隐患。电力企业必须制定一套完善的管理体系来约束工作人员，提高工作人员对检修工作的积极态度和足够的重视[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、变电运行的安全管理措施

3.1定期进行检修

对变电设备进行定期检查和维修，可以大幅度提高电力系统的安全性能，同时还增加了设备的使用时间，并能及时准确的找到问题和处理问题，避免因工作疏忽而留下安全隐患，在最大范围内控制设备运行成本。在开展定期检修工作的过程中，首先要把所有的任务明确分配给工作人员，其次要求工作人员根据自身的职责做好相应的管理工作。除此之外，在搞好变电定期检修工作的同时，还要提升工作人员的专业水平，通过对经典案例的分析，吸收和借鉴相关工作经验，只有这样，才能在实际的工作中提高变电检修的工作效率，从而保证了电力系统的正常运行。

3.2主变低压开关跳闸处理

主变低压开关跳闸这通常都是由两种原因造成的。首先，如果排除其他各个线路都没有任何问题的话，那么问题就一定是出现在了母线上，当遇到这种情况的时候，必须仔细检查母线和它的开关。另外，在实际检查相关设备问题时，不要对母线进行供电处理，以更好地避免意外。如果开关出现了问题，那么就要严格检查二次回路，看是否存在短路和接触不良或是断线等情况，如果这些情况出现了其中任意一种，那么就会将二次回路烧断，之后逐渐的将线圈烧毁，导致主变低压开关跳闸。不管主变低压开关跳闸是什么原因引起的，都必须及时找出问题，让专业人员处理，避免这种现象的发生[3]。

3.3完善管理制度

制定管理制度的目的是为了更好地规范人员，使整体地效率得到大幅度的提升。主要从几个方面制定，其一，安全管理制度应该具备有效的监督特点，可以对每个环节下的工作职员的所有违规操作统一进行上报整理，使相应的管理者针对操作进行合理全面的分析，制定出合理高效的预前防治方案。其二，可以让职员按照既定的正确合理的规则进行各个环节的操作，有效的降低了安全事故的发生。其三，该制度应设立明确的奖励惩罚制度，正确将每个环节的岗位职责落实到每位人员身上，对于在变电运行过程期间对工作执行出色的小组成员给予表扬奖赏，反之，针对造成安全意外的小组成员提出批评给予惩罚[4]。

3.4变电站技改大修项目管理安全风险辨识与管控

第一，在施工之前，进行充分的技术实施方案准备，在项目可研过程中就充分考虑电网风险及项目施工安全风险，对技改大修项目过程当中的各个风险源进行全面的排查，逐一落实有针对性的预控措施。第二，提高施工人员的安全意识与安全防护水平，工作许可前必须进行充分的现场安全技术交底，人员必须持证上岗、经过系统的培训并安规考核合格。第三，运行人员利用工作票、安全技术交底单、二次措施单等组织措施对施工作业人员行为、环境、安健环措施、防护围网等进行规范。做到作业人员思想重视、行为规范、作业环境安全隔离、安全提示可视化标识，从而保障施工作业点的人身设备安全。第四，在技改大修项目施工的过程当中，安全管理人员要对施工人员进行必要的现场检查监督，纠正与预防，并检查好所有的施工设备是否满足工程实施的安全管理要求，对施工人员发放足够的安全防护用品，例如安全帽、安全手套、工作服等等[5]。

结束语

随着社会的不断进步，用电需求越来越大，尤其是人们的日常用电，那么最重要的就是安全问题，为了保证电力系统的安全，就要不断加强变电设备的检修和管理工作，因为变电检修是电力系统中的重点内容，它对电力系统的安全有直接影响，所以必须加强和重视变电检修工作，不断更新和完善变电检修技术，为我国电力事业的稳定发展提供保障。

参考文献

[1]陈轩.基于电力系统安全的变电检修技术分析[J].南方农机,2019,50(22):183.

[2]谢芹.电力变电系统的智能化技术分析[J].绿色环保建材,2019(11):236.

[3]李旭.变电检修常见故障及对策[J].低碳世界,2019,9(11):75-76.

[4]肖泽宇,刘烁,张舒.论500kV变电站变电运行故障分析及处理[J].低碳世界,2019,9(11):103-104.

[5]王文惠.变电运行中跳闸故障及处理技术要点[J].湖北农机化,2019(21):85.

论文作者:张倩羽

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a0917bad06318b013aca282b.html